## Slide 1
《计算机组成与系统结构专题实验》
Experiment on Computer Organization and Architecture
计算机科学与技术学院 实验中心
2025年11月

## Slide 2
实验内容
1）设计一个基于MIPS指令集的CPU，支持以下指令：{add, sub, addi, lw, sw, beq, j, nop}
2）CPU需要包含寄存器组、RAM模块、ALU模块、指令译码模块。
3）该CPU能运行基本的汇编指令。 （D~C+）
以下为可选内容：
4）实现多周期CPU（B-~B+）
5）实现以下高级功能之一（A-~A+）
(1). 实现5级流水线CPU
(2). 实现超标量
(3). 实现4路组相联缓存
可基于RISC V 、ARM指令集实现。
如发现代码为抄袭代码，成绩一律按不及格处理。
实验六 CPU综合设计

## Slide 3
本次实验在前五次实验基础上，对各模块进行集成，形成一个完整CPU
PC指向当前指令在IM中地址（实验四）
从IM获取指令后，对其进行译码，生成相应控制信号（实验五）
根据控制信号，ALU等模块产生相应结果（要求必须使用实验三完成的ALU，其中加法器为用基本门器件实现）
将结果写回相应寄存器（实验四）
执行完成后PC地址加4（可为PC寄存器专门配置一个加法器实现自增）
实验六 CPU综合设计
实验内容

## Slide 4
本次实验用到的指令解释及其操作码
R-Type 指令：
add rd, rs, rt：将 rs 和 rt 寄存器中的值相加，并将结果存储在 rd 寄存器中。
  操作码：000000
  功能码：20
sub rd, rs, rt：将 rs 寄存器中的值减去 rt 寄存器中的值，并将结果存储在 rd 寄存器中。
  操作码：000000
  功能码：22
MIPS指令解释
实验内容

## Slide 5
I-Type 指令：
  1. addi rt, rs, immediate：将 rs 寄存器中的值与立即数相加，并将结果存储在 rt 寄存器中。
  操作码：001000
  2. lw rt, offset(rs)：将地址为 rs + offset 的内存中的值加载到 rt 寄存器中。
  操作码：100011
  3. sw rt, offset(rs)：将 rt 寄存器中的值存储到地址为 rs + offset 的内存中。
  操作码：101011
  4. beq rs, rt, offset：如果 rs 和 rt 寄存器中的值相等，则跳转到当前指令地址加上 offset 的地址。
  操作码：000100
MIPS指令操作码
实验内容

## Slide 6
J-Type 指令：
j target：无条件跳转到目标地址。
操作码：000010
NOP 指令：
nop：空指令，不执行任何操作。
操作码：000000
ALU 操作码：
00000：加法
00001：减法
00010：逻辑与
00011：逻辑或
00100：逻辑非
MIPS指令操作码
实验内容

## Slide 7
实验内容
单周期CPU原理

## Slide 8
实验内容
单周期CPU实现

## Slide 9
实验内容
单周期CPU实现
单周期CPU代码实现框架如下：
module SimpleMIPSCPU(
input wire clk, // 时钟
input wire rst, // 复位
input wire [31:0] instruction, // 输入指令
output reg [31:0] result // 输出结果
);
// 寄存器文件
reg [31:0] registers [0:31];
// 控制信号
reg RegWrite, MemtoReg, MemWrite, ALUSrc, Branch, Jump, Zero;
reg [5:0] opcode;
reg [4:0] rs, rt, rd;
// 立即数
wire [31:0] immediate;
// ALU结果
wire [31:0] alu_result;
// 内存
reg [31:0] memory [0:1023];

## Slide 10
实验内容
单周期CPU实现
// 运算单元
ALU alu (
.A(registers[rs]),
.B(ALUSrc ? immediate : registers[rt]),
.Op(opcode),
.Result(alu_result),
.Zero(Zero)
);
// 主控制单元
ControlUnit ctrl (
.opcode(opcode),
.RegWrite(RegWrite),
.MemtoReg(MemtoReg),
.MemWrite(MemWrite),
.ALUSrc(ALUSrc),
.Branch(Branch),
.Jump(Jump)
);

## Slide 11
实验内容
单周期CPU实现
// 数据存储单元
DataMemory dmem (
.address(alu_result),
.write_data(registers[rt]),
.mem_read(MemWrite),
.mem_write(MemWrite),
.read_data(result)
);
// 寄存器写入
always @(posedge clk or posedge rst) begin
if (rst) begin
// 复位时将寄存器清零
registers <= 32'b0;
end else if (RegWrite) begin
// 写入寄存器
registers[rd] <= MemtoReg ? result : alu_result;
end
end

## Slide 12
实验内容
单周期CPU实现
// 立即数生成
assign immediate = instruction[15:0];
// 控制信号生成
always @* begin
// 从指令中提取字段
opcode = instruction[31:26];
rs = instruction[25:21];
rt = instruction[20:16];
rd = instruction[15:11];
// 生成控制信号
{RegWrite, MemtoReg, MemWrite, ALUSrc, Branch, Jump} = ctrl.control_signals;
end
// 同步复位
always @(posedge clk or posedge rst) begin
if (rst) begin
// 复位时初始化
result <= 32'b0;
end else begin
// 输出结果
result <= MemtoReg ? result : alu_result;
end
end
endmodule

## Slide 13
实验内容
多周期CPU实现
多周期CPU Verilog框架（RF,DM等参考之前实验实现）
module MultiCycleCPU (
input clk,
input reset
);
// 定义状态
parameter FETCH = 3'b000;
parameter DECODE = 3'b001;
parameter EXECUTE = 3'b010;
parameter MEM_ACCESS = 3'b011;
parameter WRITE_BACK = 3'b100;
reg [2:0] state, next_state;
// 内部信号
reg [31:0] PC_in;
wire [31:0] PC_out, Instruction;
reg [31:0] IR; // 指令寄存器
wire [31:0] ReadData1, ReadData2, ALUResult, MemReadData;
reg [31:0] SignExtImm;
reg [31:0] ALUInputB;
reg [4:0] WriteReg; // 修改为 reg 类型
wire [3:0] ALUControl;
wire Zero;

## Slide 14
实验内容
多周期CPU实现
// 控制信号
wire RegWrite, RegDst, ALUSrc, Branch, MemWrite, MemToReg, Jump, PCSrc;
wire [1:0] ALUOp;
// 初始化 PC_in
initial begin
PC_in = 0;
end
// 实例化程序计数器
ProgramCounter PC (
.clk(clk),
.reset(reset),
.PC_in(PC_in),
.PC_out(PC_out)
);
// 实例化指令存储器
InstructionMemory IM (
.Address(PC_out),
.Instruction(Instruction)
);

## Slide 15
实验内容
多周期CPU实现
// 寄存器组
RegisterFile RF(
.clk(clk),
.RegWrite(RegWrite),
.ReadReg1(Instruction[25:21]),
.ReadReg2(Instruction[20:16]),
.WriteReg(WriteReg),
.WriteData(MemtoReg ? MemReadData : ALUResult),
.ReadData1(ReadData1),
.ReadData2(ReadData2)
);
// 实例化数据存储器
DataMemory DM (
.clk(clk),
.MemWrite(MemWrite),
.MemRead(MemRead),
.Address(ALUResult),
.WriteData(ReadData2),
.ReadData(MemReadData)
);

## Slide 16
实验内容
多周期CPU实现
// 控制单元
ControlUnit CU(
.clk(clk),
.Opcode(Instruction[31:26]),
.RegDst(RegDst),
.ALUSrc(ALUSrc),
.MemtoReg(MemtoReg),
.RegWrite(RegWrite),
.MemRead(MemRead),
.MemWrite(MemWrite),
.Branch(Branch),
.ALUOp(ALUOp)
);
// ALU控制单元
ALUControlUnit ALUCtrl(
.ALUOp(ALUOp),
.Funct(Instruction[5:0]),
.ALUControl(ALUControl)
);
// 符号扩展逻辑
always @(*) begin
SignExtImm = {{16{IR[15]}}, IR[15:0]}; // 使用 IR
end

## Slide 17
实验内容
多周期CPU实现
// ALU 输入选择逻辑
always @(*) begin
if (ALUSrc)
ALUInputB = SignExtImm;
else
ALUInputB = ReadData2;
end
// ALU 操作
ALU alu (
.clk(clk),
.A(ReadData1),
.B(ALUInputB),
.ALUControl(ALUControl),
.Result(ALUResult),
.Zero(Zero)
);
// 状态机
always @(posedge clk or posedge reset) begin
if (reset) begin
state <= FETCH;
IR <= 0;
PC_in <= 0; // 重置时 PC 归零
end else begin
state <= next_state;
// 控制信号设置
if (state == FETCH) begin
IR <= Instruction; // 在 FETCH 状态下写入新的指令
PC_in <= PC_out + 4; // 在 FETCH 状态下更新 PC
end
end
end

## Slide 18
实验内容
多周期CPU实现
// 下一状态逻辑
always @(*) begin
case (state)
FETCH: next_state = DECODE;
DECODE: next_state = EXECUTE;
EXECUTE: begin
case (IR[31:26])
6'b100011, 6'b101011: next_state = MEM_ACCESS; // LW, SW
6'b000100: next_state = FETCH; // BEQ
6'b001000: next_state = WRITE_BACK; // ADDI
6'b000000: next_state = WRITE_BACK; // R-type
default: next_state = FETCH;
endcase
end
MEM_ACCESS: begin
if (IR[31:26] == 6'b100011) // LW
next_state = WRITE_BACK;
else
next_state = FETCH; // SW
end
WRITE_BACK: next_state = FETCH;
default: next_state = FETCH;
endcase
end
// 写寄存器选择逻辑
always @(*) begin
if (RegDst)
WriteReg = IR[15:11]; // R-type 指令写入 rd
else
WriteReg = IR[20:16]; // I-type 指令写入 rt
end
endmodule

## Slide 19
实验内容
多周期CPU实现(CU实现)
module ControlUnit(
input clk,
input [5:0] Opcode,
output reg RegDst,
output reg ALUSrc,
output reg MemtoReg,
output reg RegWrite,
output reg MemRead,
output reg MemWrite,
output reg Branch,
output reg [1:0] ALUOp
);
always @(posedge clk) begin
case (Opcode)
6'b000000: begin // R型指令
RegDst = 1;
ALUSrc = 0;
MemtoReg = 0;
RegWrite = 1;
MemRead = 0;
MemWrite = 0;
Branch = 0;
ALUOp = 2'b10;
end
6'b100011: begin // LW
RegDst = 0;
ALUSrc = 1;
MemtoReg = 1;
RegWrite = 1;
MemRead = 1;
MemWrite = 0;
Branch = 0;
ALUOp = 2'b00;
end
6'b101011: begin // SW
RegDst = 0; // 无意义
ALUSrc = 1;
MemtoReg = 0; // 无意义
RegWrite = 0;
MemRead = 0;
MemWrite = 1;
Branch = 0;
ALUOp = 2'b00;
end
6'b000100: begin // BEQ
RegDst = 0; // 无意义
ALUSrc = 0;
MemtoReg = 0; // 无意义
RegWrite = 0;
MemRead = 0;
MemWrite = 0;
Branch = 1;
ALUOp = 2'b01;
end
6'b001101: begin // ORI
RegDst = 0;
ALUSrc = 1;
MemtoReg = 0;
RegWrite = 1;
MemRead = 0;
MemWrite = 0;
Branch = 0;
ALUOp = 2'b11;
end
6'b001111: begin // LUI
RegDst = 0;
ALUSrc = 1;
MemtoReg = 0;
RegWrite = 1;
MemRead = 0;
MemWrite = 0;
Branch = 0;
ALUOp = 2'b00; // ALU操作不重要
end
default: begin // NOP或未知指令
RegDst = 0;
ALUSrc = 0;
MemtoReg = 0;
RegWrite = 0;
MemRead = 0;
MemWrite = 0;
Branch = 0;
ALUOp = 2'b00;
end
endcase
end
endmodule

## Slide 20
实验内容
五级流水CPU实现
5级流水CPU框架如下：
// Forwarding Unit
// 添加前推单元来解决数据冒险
// ...
// Branch Prediction Unit
// 添加分支预测单元来解决控制冒险
// ...
// Data Hazard Handling in Execute Stage (EX)
module ExecuteStage (
// ... 其他输入输出
input wire [31:0] alu_result,
input wire [4:0] rs2,
input wire [1:0] forward_ex,
output wire [31:0] alu_in2
);
// 数据冒险解决逻辑
always @(posedge clk or posedge rst) begin
if (rst) begin
alu_in2 <= 0;
end else begin
// 使用前推单元的信号进行前推
alu_in2 <= (forward_ex == 2'b10) ? alu_result :
(forward_ex == 2'b01) ? alu_result :
(forward_ex == 2'b00) ? rs2 : 0;
end
end
endmodule

## Slide 21
实验内容
五级流水CPU实现
// Data Hazard Handling in Memory Stage (MEM)
module MemoryStage (
// ... 其他输入输出
input wire [31:0] alu_result,
input wire [4:0] rs2,
input wire [1:0] forward_mem,
output wire [31:0] mem_data
);
// 数据冒险解决逻辑
always @(posedge clk or posedge rst) begin
if (rst) begin
mem_data <= 0;
end else begin
// 使用前推单元的信号进行前推
mem_data <= (forward_mem == 2'b10) ? alu_result :
(forward_mem == 2'b01) ? alu_result :
(forward_mem == 2'b00) ? rs2 : 0;
end
end
endmodule
// Control Hazard Handling in IF Stage (Instruction Fetch)
module InstructionFetchStage (
// ... 其他输入输出
input wire [31:0] pc,
input wire branch,
input wire branch_taken,
output wire [31:0] next_pc
);
// 分支预测的简单实现
always @(posedge clk or posedge rst) begin
if (rst) begin
next_pc <= 0;
end else begin
// 使用分支预测单元的信号进行分支预测
next_pc <= branch ? (branch_taken ? target_address : pc + 4) : pc + 4;
end
end
endmodule

## Slide 22
Instruction | Opcode/Function | Syntax | Operation
add | 100000 | f $d, $s, $t | $d = $s + $t
addu | 100001 | f $d, $s, $t | $d = $s + $t
addi | 001000 | f $d, $s, i | $d = $s + SE(i)
addiu | 001001 | f $d, $s, i | $d = $s + SE(i)
and | 100100 | f $d, $s, $t | $d = $s & $t
andi | 001100 | f $d, $s, i | $t = $s & ZE(i)
div | 011010 | f $s, $t | lo = $s / $t; hi = $s % $t
divu | 011011 | f $s, $t | lo = $s / $t; hi = $s % $t
mult | 011000 | f $s, $t | hi:lo = $s * $t
multu | 011001 | f $s, $t | hi:lo = $s * $t
nor | 100111 | f $d, $s, $t | $d = ~($s ¦ $t)
or | 100101 | f $d, $s, $t | $d = $s ¦ $t
ori | 001101 | f $d, $s, i | $t = $s ¦ ZE(i)
sll | 000000 | f $d, $t, a | $d = $t << a
sllv | 000100 | f $d, $t, $s | $d = $t << $s
sra | 000011 | f $d, $t, a | $d = $t >> a
srav | 000111 | f $d, $t, $s | $d = $t >> $s
srl | 000010 | f $d, $t, a | $d = $t >>> a
srlv | 000110 | f $d, $t, $s | $d = $t >>> $s
sub | 100010 | f $d, $s, $t | $d = $s - $t
subu | 100011 | f $d, $s, $t | $d = $s - $t
xor | 100110 | f $d, $s, $t | $d = $s ^ $t
xori | 001110 | f $d, $s, i | $d = $s ^ ZE(i)
Arithmetic and Logical Instructions
附： MIPS指令操作码
实验内容

## Slide 23
Constant-Manipulating Instructions
Instruction | Opcode/Function | Syntax | Operation
lhi | 011001 | o $t, immed32 | HH ($t) = i
llo | 011000 | o $t, immed32 | LH ($t) = i
Comparison Instructions
Instruction | Opcode/Function | Syntax | Operation
slt | 101010 | f $d, $s, $t | $d = ($s < $t)
sltu | 101001 | f $d, $s, $t | $d = ($s < $t)
slti | 001010 | f $d, $s, i | $t = ($s < SE(i))
sltiu | 001001 | f $d, $s, i | $t = ($s < SE(i))
附： MIPS指令操作码
实验内容

## Slide 24
Branch Instructions
Instruction | Opcode/Function | Syntax | Operation
beq | 000100 | o $s, $t, label | if ($s == $t) pc += i << 2
bgtz | 000111 | o $s, label | if ($s > 0) pc += i << 2
blez | 000110 | o $s, label | if ($s <= 0) pc += i << 2
bne | 000101 | o $s, $t, label | if ($s != $t) pc += i << 2
Jump Instructions
Instruction | Opcode/Function | Syntax | Operation
j | 000010 | o label | pc += i << 2
jal | 000011 | o label | $31 = pc; pc += i << 2
jalr | 001001 | o labelR | $31 = pc; pc = $s
jr | 001000 | o labelR | pc = $s
附： MIPS指令操作码
实验内容

## Slide 25
Load Instructions
Instruction | Opcode/Function | Syntax | Operation
lb | 100000 | o $t, i ($s) | $t = SE (MEM [$s + i]:1)
lbu | 100100 | o $t, i ($s) | $t = ZE (MEM [$s + i]:1)
lh | 100001 | o $t, i ($s) | $t = SE (MEM [$s + i]:2)
lhu | 100101 | o $t, i ($s) | $t = ZE (MEM [$s + i]:2)
lw | 100011 | o $t, i ($s) | $t = MEM [$s + i]:4
Store Instructions
Instruction | Opcode/Function | Syntax | Operation
sb | 101000 | o $t, i ($s) | MEM [$s + i]:1 = LB ($t)
sh | 101001 | o $t, i ($s) | MEM [$s + i]:2 = LH ($t)
sw | 101011 | o $t, i ($s) | MEM [$s + i]:4 = $t
附： MIPS指令操作码
实验内容

## Slide 26
Data Movement Instructions
Instruction | Opcode/Function | Syntax | Operation
mfhi | 010000 | f $d | $d = hi
mflo | 010010 | f $d | $d = lo
mthi | 010001 | f $s | hi = $s
mtlo | 010011 | f $s | lo = $s
Exception and Interrupt Instructions
Instruction | Opcode/Function | Syntax | Operation
trap | 011010 | o i | Dependent on OS; different values for immed26 specify different operations.
附： MIPS指令操作码
实验内容

## Slide 27
ALU_OP | 十进制 | 运算功能
0000 | 0 | Result = X << Y 逻辑左移 （Y取低五位） Result2=0
0001 | 1 | Result = X >>>Y 算术右移 （Y取低五位） Result2=0
0010 | 2 | Result = X >> Y 逻辑右移 （Y取低五位） Result2=0
0011 | 3 | Result = (X * Y)[31:0]; Result2 = (X * Y)[63:32] 无符号乘法
0100 | 4 | Result = X/Y; Result2 = X%Y 无符号除法
0101 | 5 | Result = X + Y (Set OF/UOF)
0110 | 6 | Result = X - Y (Set OF/UOF)
0111 | 7 | Result = X & Y 按位与
1000 | 8 | Result = X ¦ Y 按位或
1001 | 9 | Result = X⊕Y 按位异或
1010 | 10 | Result = ~(X ¦Y) 按位或非
1011 | 11 | Result = (X < Y) ? 1 : 0 符号比较
1100 | 12 | Result = (X < Y) ? 1 : 0 无符号比较
附：完整ALU_OP
实验内容

## Slide 28
附：寄存器文件作用
实验内容

## Slide 29
谢谢！