## Slide 1
TCP协议实验指导
深入理解TCP工作原理与编程实践
报告人名称
20xx.xx.xx

## Slide 2
4
01
实验目标总览
02
实验原理详解
03
实验环境与准备
04
TCP协议分析
05
TCP编程实践
06
总结与讨论
目录

## Slide 3
实验目标总览
通过实践，全面掌握TCP的核心机制，培养协议分析、数据传输编程等关键能力。
理解错误恢复、流量控制与拥塞控制三大机制如何协同工作。
3

## Slide 4
4
明确实验要达成的五项核心能力目标。
理解TCP报文格式
掌握TCP报文首部各字段的作用，特别是序列号、确认号、窗口等关键字段。
01.
掌握连接建立释放
能够分析并描述TCP三次握手和四次挥手的具体过程。
02.
分析Seq/ACK机制
理解TCP数据传输中的编号与确认机制，学会使用工具进行分析。
03.
分析错误恢复原理
理解TCP错误恢复机制，能够分析实际TCP流中的重传现象。
04.
理解流量拥塞控制
掌握TCP的流量控制和拥塞控制原理，并能分析慢启动、快速重传等过程。
05.
实现大数据量传输
能够编写程序，实现基于TCP协议的大文件可靠传输。
06.
核心能力目标

## Slide 5
4
捕获并分析TCP报文
使用抓包工具捕获客户端与服务器间的TCP通信报文，为后续分析提供数据基础。
01
分析TCP关键选项
观察并分析MSS、SACK、窗口缩放等TCP选项，理解其在实际通信中的作用。
02
测量网络RTT
通过分析三次握手等关键报文，估算客户端到服务器的往返时间RTT。
03
编程实现文件传输
设计并编写TCP文件传输的服务器和客户端程序，实现端到端的可靠数据传输。
04
了解本次实验需要完成的五个主要任务。
观察拥塞控制过程
分析抓包数据，观察TCP流中的慢启动、拥塞避免和快速重传等拥塞控制行为。
05
实验内容总览

## Slide 6
实验原理详解
深入剖析 TCP协议的理论基础，为实验操作提供理论支持。
3

## Slide 7
4
理解错误恢复、流量控制与拥塞控制三大机制如何协同工作。
1
错误恢复机制
通过超时重传和快速重传来应对数据包的丢失，确保数据的完整性。
2
流量控制机制
利用滑动窗口和接收方通告的窗口大小，防止发送方过快导致接收方缓冲区溢出。
3
拥塞控制机制
通过慢启动、拥塞避免和快速恢复等算法，动态调整发送速率，避免网络拥塞。
4
三大机制协同
错误恢复是基础，流量控制确保接收端不超载，拥塞控制保护网络资源，三者共同构成TCP的可靠性保障。
TCP可靠传输机制

## Slide 8
4
熟悉TCP报文的核心组成部分及其含义。
用于标识通信双方的应用程序进程。
源/目的端口
1
为发送的每个字节进行编号，是可靠传输的基础。
Sequence #
2
表示接收方期望收到的下一个字节的编号，用于确认已收到的数据。
ACK
3
包括SYN, ACK, FIN等，用于控制连接的建立、维护和释放。
FLAGS
4
用于流量控制，表示接收方当前可接收的字节数。
WINDOW
5
用于检测TCP头部和数据的完整性。
校验和
6
可包含窗口扩大因子、MSS、SACK、时间戳等高级功能选项。
Options
7
TCP报文首部格式

## Slide 9
实验环境与准备
掌握实验所需的环境搭建、网络配置及前期准备工作，是成功开展实验分析的基础。
3

## Slide 10
4
确保实验所需的基础设施和软件已正确部署。
01
云服务器
一台部署有Web服务器（如Apache）或可运行Python简易服务器的公网服务器。
客户端设备
02
至少两台用于发起HTTP请求和运行自定义客户端程序的PC。
抓包软件
03
在客户端和服务器上安装并启动Wireshark或tcpdump等报文捕获软件。
网络环境
04
基于现有校园网络与公网云服务器构建实验网络。
实验环境配置

## Slide 11
4
1
网络角色分配
PC1作为客户端，PC2登录云服务器作为服务端。
清晰展示实验涉及的网络设备和连接关系。
2
地址标注
明确标注云服务器的内网私有地址和外网公网地址。
3
数据流向
数据流从客户端（PC1）流向服务器（云服务器），抓包设备需捕获该双向流量。
实验网络拓扑
Notes: 注意是哪个地方的 捕获的分组数据！

## Slide 12
4
遵循标准步骤，确保捕获到完整的TCP交互过程。
启动Web服务器
在云服务器上启动HTTP服务，并放置好待下载的测试文件。
1
启动抓包软件
同时在客户端PC1和服务器PC2上启动Wireshark或tcpdump，设置过滤条件，准备抓包。
2
发起文件下载
在客户端PC1上运行HTTP客户端程序，从服务器下载文件。
3
停止抓包并保存
文件传输完成后，立即停止抓包，并将捕获的报文保存为文件，以便后续离线分析。
4
捕获与分析流程

## Slide 13
TCP协议分析
通过对捕获的TCP报文进行深入分析，理解TCP连接建立、数据传输及控制机制的具体实现。
3

## Slide 14
4
重点观察并理解MSS、SACK和窗口缩放等TCP选项。
01
MSS选项
最大报文段长度，用于协商双方能够发送的最大TCP数据段大小，通常为1460字节。
02
SACK选项
选择性确认，允许接收方告知发送方哪些数据块已经成功接收，从而支持选择性重传，提高效率。
03
Window Scale
窗口缩放选项，用于解决16位窗口大小限制（最大64KB），通过缩放因子扩大接收窗口。
04
选项对比分析
对比客户端和服务器双向报文中这些选项的值，理解其在实际会话中的协商和应用。
关键选项分析

## Slide 15
4
学习如何从抓包数据中准确计算TCP连接的往返时间RTT。
在Wireshark中通过过滤器（如`tcp.flags.syn == 1`）筛选出TCP三次握手的三个报文。
定位三次握手
1
记录SYN报文（客户端发往服务器）和SYN+ACK报文（服务器回应客户端）的时间戳。
读取时间戳
2
RTT ≈ (SYN+ACK报文时间) - (SYN报文时间)，该值为客户端到服务器的RTT的一半。
计算RTT
3
将计算得到的RTT值以毫秒ms为单位记录下来，用于后续性能分析。
记录结果
4
RTT测量方法
Notes: RTT ≈ (SYN+ACK报文时间) - (SYN报文时间) ； 从客户端看的！

## Slide 16
4
通过观察抓包数据，理解TCP如何应对数据丢失。
累积应答机制
分析确认号的变化，理解TCP如何通过确认号隐含地确认多个连续的数据包。
01
超时重传机制
寻找Wireshark中标记为`[TCP Retransmission]`的报文，分析其前因后果，计算超时时间。
02
快速重传机制
寻找标记为`[TCP Fast Retrans]`的报文，观察在收到3个重复ACK后，丢失报文被立即重传的过程。
03
错误恢复机制

## Slide 17
4
窗口通告机制
分析TCP报文中`Window`字段的变化，观察接收方如何动态调整其可用缓冲区大小。
01
零窗口处理
寻找Wireshark标记为`[TCP Zero Window]`的报文，理解发送方在收到零窗口通告后如何停止发送。
02
窗口探测机制
理解发送方在收到零窗口后，如何通过定期发送窗口探测包来重新获取非零窗口大小。
03
理解发送方如何根据接收方的窗口调整发送速率。
流量控制过程

## Slide 18
4
分析TCP如何通过慢启动和快速重传来动态适应网络状况。
慢启动过程
寻找TCP连接建立初期，cwnd（拥塞窗口）呈指数级增长的过程，观察其增长规律。
01.
拥塞避免过程
寻找cwnd达到阈值后，以每个RTT增加一个MSS的线性增长阶段。
02.
快速重传
寻找因收到3个重复ACK而触发的快速重传事件，理解其与超时重传的区别。
03.
观察初始cwnd
记录服务器端的TCP初始cwnd值（以MSS为单位），理解其起始状态对传输性能的影响。
04.
拥塞控制过程

## Slide 19
TCP编程实践
将理论知识应用于实践，动手编写自己的TCP文件传输程序，实现客户端与服务器的可靠通信。
3

## Slide 20
4
设计一个简单的TCP文件传输服务器，响应客户端的文件请求。
1
创建监听套接字
调用`socket`、`bind`和`listen`函数，创建并绑定一个TCP监听套接字。
2
接受客户端连接
调用`accept`函数，等待并接受客户端的连接请求，建立新的通信套接字。
3
处理文件请求
从客户端接收文件名请求，打开对应文件，准备读取数据。
4
发送文件数据
使用循环，从文件读取数据，并通过通信套接字发送给客户端，直至文件结束。
5
关闭连接
文件发送完毕后，关闭文件句柄和通信套接字。
服务器程序设计

## Slide 21
4
设计一个TCP客户端，主动发起文件传输请求并保存文件。
01
创建客户端套接字
调用`socket`函数创建一个TCP客户端套接字。
02
发起连接
调用`connect`函数，连接到服务器的指定IP地址和端口。
03
发送文件请求
向服务器发送请求特定文件的命令或文件名。
04
接收文件数据
使用循环接收服务器发送的数据，并将其写入本地文件，直至数据传输完毕。
05
保存并关闭
接收完成后，关闭本地文件句柄和通信套接字。
客户端程序设计

## Slide 22
总结与讨论
围绕TCP的核心机制展开深入探讨，并明确实验报告的撰写要点，巩固学习成果。
3

## Slide 23
谢谢观看
报告人名称
20xx.xx.xx