## Slide 1: 计算机网络
西安交通大学
计算机科学与技术学院

## Slide 2: 第一章 概 述
计算机网络定义
计算机网络发展
计算机网络分类
计算机网络结构
  计算机网络性能指标
  计算机网络应用
  计算机网络相关国际标准化组织

## Slide 3: 1.1计算机网络的定义
计算机网络定义的三个观点
  广义的观点
  用户透明的观点
  资源共享的观点
  资源共享观点的计算机网络定义
  资源共享
  分布在不同地理位置的“自治系统”
  遵循一定的规则—“协议 ”
Notes: 理解计算机网络的准确定义，是构建后续知识体系的基础。我们将从三个不同视角解析网络定义，最终聚焦于当前学术界公认的资源共享观点。
计算机网络定义的三个观点：
广义观点（通信视角）
定义：任何实现信息传输的系统都可视为网络
涵盖范围：包括电信网、广播电视网等传统通信系统
局限性：未能体现计算机网络的"智能终端"特性
用户透明观点（虚拟化视角）
定义：对用户呈现为单一虚拟计算机的系统
核心特征：分布式处理（如网格计算）、位置无关性（如云服务的访问）、典型技术：中间件、分布式操作系统
局限性：过度强调透明性，忽略底层异构性
资源共享观点（主流视角）
定义：自治计算机互连实现资源共享的系统
三大核心要素： ✓资源共享（硬件、软件、数据） ✓自治系统（独立运行的计算机） ✓协议约束（通信规则）
接下来我们就资源共享观点进行详细解析
资源共享定义的三要素深度剖析：
资源共享，硬件资源（打印机、存储设备）、软件资源（SaaS应用）、数据资源（如：互联网上的各种信息），三者当中最为重要的资源种类。
自治系统，独立启动/停止、本地操作系统管理、故障隔离能力
通信协议，协议分层：包括物理层协议、网络层协议、应用层协议等；协议要素：语法、语义、时序。

## Slide 4: 1.2 计算机网络的产生和发展
三网合一、全光网络、
物联网 、软件定义网络 ... …
单计算机为中心
分组交换
网络标准化
局域网、Internet
飞速发展
ARPAnet
ISO/OSI、TCP/IP
Notes: 各位同学，今天我们将系统梳理计算机网络的发展历程，从早期的单机系统演进到现代融合网络，理解这一过程对把握网络技术演进规律至关重要。
从发展历程时间轴看，计算机网络发展的四个关键阶段：
1.单计算机中心时代（1950s-1960s）
-技术特征：主机-终端模式（如IBMS/360）、线路控制器实现简单通信
-典型系统：SAGE防空系统（首次实现远程通信）、航空订票系统（SABRE）
2.分组交换革命（1960s-1970s）
-突破性技术：存储转发机制（彻底颠覆了电路交换思想）、分组交换：存储转发的进一步改进
-里程碑事件：1969ARPANET投入运行（4个节点）、1973Cerf与Kahn提出TCP/IP雏形
3.标准化与开放互联（1980s-1990s）
-体系结构演进：1984ISO发布OSI七层模型、1983TCP/IP成为ARPANET标准协议
-规模扩展：NSFNET主干网建立（56Kbps→1.5Mbps）、1989年TimBerners-Lee发明WWW
4.融合与创新时代（2000s-至今）
-当代技术焦点于：全光网络（波分复用技术）、软件定义网络（OpenFlow协议）、物联网（6LoWPAN适配层）

## Slide 5: 以单计算机为中心的联机系统
特征
  以单处理机为中心的联机网络
  集中式控制
缺点
  主机负荷重
  线路利用率低
  可靠性差
Notes: 首先我们将聚焦计算机网络发展初期的经典架构——单计算机中心联机系统。
从PPT上的系统架构示意图我们可以看到其技术特征：
集中式拓扑结构
物理连接：主机通过多线路控制器（如IBM2703）连接终端、典型终端：电传打字机（TTY）、CRT显示器
控制模式：轮询（Polling）访问控制、主机直接管理所有终端状态
代表性系统：
美国航空SABRE系统（1964年部署）：连接了2000+终端，能够实现实时票务处理
联机系统存在三大固有缺陷：
主机负荷瓶颈
量化分析：处理开销，每次I/O操作需CPU介入；内存限制，早期主机内存以KB计（如IBM7090仅144KB）；
典型案例：1960年代MIT兼容分时系统CTSS出现严重响应延迟
线路利用率低下
通信模式缺陷：独占式连接（类比电路交换）、突发数据传输导致链路空闲率>70%
对比效果：相同业务量下，分组交换线路利用率提升3-5倍
可靠性风险
单点故障影响：主机宕机→全网瘫痪、线路故障→终端脱网、
改进尝试：引入备用主机（成本高昂）、采用多点控制器（仅局部改善）

## Slide 6: 分组交换网络
  主机直连方式
HOST
HOST
HOST
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
通信线路
    多主机为中心
    网络结构从“主机－终端” 转变为“主机－主机”
    主机负责数据处理和通信工作
Notes: 明白了单机联机系统之后，我们将探讨‘分组交换网络’。分组交换是现代计算机网络通信的基础技术，它通过将数据分割为独立传输的‘分组’（Packet），实现了高效、灵活的数据传输。
在早期的计算机网络中，主机直连是一种典型的组网方式。其核心特征是以多台主机为中心，网络结构从传统的‘主机—终端’模式演变为‘主机—主机’的直接通信方式。在这一架构中，主机不仅负责数据处理，还需承担通信控制任务，如路由选择、流量管理等。主机直连方式的优势在于去中心化，但扩展性和管理复杂度是其主要挑战。”
“大家观察幻灯片上的图例，可以看到图中列出的每台主机都通过独立的通信线路与其他主机直接相连。这种全连接拓扑虽然保证了高可靠性和低延迟，但需要维护的链路数量随主机数呈平方级增长，这在实际部署中会面临成本、布线和管理上的瓶颈。

## Slide 7: 分组交换网络
通信子网
  负责数据传输
  通信线路、网络互连设备（交换机，路由器，HUB等）
资源子网
  负责信息处理
  服务器、客户计算机
CCP
CCP
HOST
HOST
T
T
T
T
T
T
CCP
HOST
T
T
通信线路
  通信子网连接
Notes: 为了解放直连方式下主机的通信任务，人们设置了专门的通信控制处理机（CCP-communicationcontrolprocessor）来负责数据传输与交换。由此引出了通信子网与资源子网两个概念，它们构成了现代计算机网络的核心框架。
“通信子网是分组交换网络的‘传输骨架’，专门负责数据的路由与转发。它由两部分组成：
物理基础设施：包括通信线路（如光纤、双绞线、无线信道）和网络互连设备（如交换机、路由器、集线器）。
核心功能：实现分组的高效、可靠传输，涉及路径选择（路由算法）、流量控制、差错检测等关键技术。例如，路由器通过查表转发分组，而交换机在局域网内基于MAC地址实现数据帧的快速交换。”
“资源子网是网络的‘大脑’，专注于信息处理与服务提供。其核心组件包括：
服务器：提供计算、存储或应用服务（如Web服务器、数据库服务器）。
客户计算机：发起请求并消费服务（如用户终端、移动设备）。 资源子网与通信子网通过标准协议（如HTTPoverTCP/IP）交互。例如，当用户访问网站时，浏览器（资源子网）通过通信子网的路由器与服务器建立连接，完成数据交换。
早期网络（如ARPANET）是明确区分了通信与资源子网，但现代云计算和边缘计算逐级模糊了其边界。

## Slide 8: 分组交换网络
公用数据通信网
HOST
HOST
T
T
T
T
T
T
HOST
T
T
T
T
  公共数据网络连接
公共传输网络建设
  扩大通信子网规模使之成为公用的数据传输网络
划分分组
先存储再转发
  中间结点以先存储再转发方式工作
Notes: 随着通信控制处理机数量的不断增加，相互之间通过各种连接就演变成了公共数据通信网（PDN—publicdatanetwork），公共数据网络是现代广域网通信的基础设施，它通过分组交换技术实现高效、可靠的数据传输。
如图所示，公共数据网络采用分层架构：
1、终端设备：作为数据源和目的地
2、终端适配器：负责协议转换和接口适配
3、公共数据通信网：核心传输网络，由运营商建设维护
这种架构实现了'通信子网公用化'，使不同机构的终端设备可以共享同一套传输基础设施，大幅降低了通信成本。"

## Slide 9: 体系结构标准化网络
厂商标准：IBM-SNA、DEC-DNA
国际标准：ISO-OSI/RM
事实标准：TCP/IP协议集
标准类型 | 代表 | 适用性 | 生命周期
厂商标准 | SNA/DNA | 封闭系统 | 1970s-1990s
国际标准 | OSI/RM | 理论指导 | 1980s至今
事实标准 | TCP/IP | 全球互联网 | 1980s至今
Notes: 分组交换网络之后，计算机网络开始步入标准化发展历程。本页幻灯片我们将系统讲解计算机网络体系结构的标准化发展历程。网络标准化是确保不同设备互联互通的关键，我们将分析三大类标准：厂商标准、国际标准和事实。
第一阶段：厂商标准时期。在网络发展初期，各大计算机厂商制定了专属网络体系结构：
IBM的SNA（系统网络架构）：
采用分层设计（7层模型）、主要服务于IBM大型机系统、典型协议包括SDLC（同步数据链路控制）
DEC的DNA（数字网络架构）：
支持PDP和VAX系列计算机、首创终端通信概念、使用DAP（数据访问协议）
这些厂商标准推动了网络技术发展，但也造成了严重的'厂商锁定'问题。"
第二阶段：国际标准OSI/RM。国际标准化组织（ISO）提出的OSI参考模型具有里程碑意义。
1、七层架构：自底向上分别是：物理层→数据链路层→网络层→传输层→会话层→表示层→应用层
2、核心贡献：明确定义了服务与协议的区别、制定了各层功能划分标准、为网络互连提供了理论框架
第三阶段：事实标准TCP/IP，TCP/IP协议集凭借其独特优势成为事实标准：
架构特点：简化的四层模型（网络接口→网际→传输→应用）、端到端设计原则、包容性地址方案（IPv4/IPv6）
成功因素：阿帕网（ARPANET）的示范效应、开放免费的协议规范、出色的异构网络兼容性、TCP/IP吸收了OSI的分层思想，同时克服了其过度复杂的问题。
当前互联网90%以上的流量都基于TCP/IP协议族。
不同阶段三类标准的对比分析可以参见幻灯片上的对比表格。

## Slide 10: 计算机网络的蓬勃发展
局域网的出现和Internet的推广促进了计算机网络的蓬勃发展
“三网”合一
  电信网、计算机互联网和有线电视网趋于相互渗透和相互融合。
全光网络
  骨干网和接入网采用光纤作为传输介质
  骨干网的电节点被光节点取代
物联网
  物物相连的互联网
软件定义网络
Notes: 接下来将探讨局域网的兴起到'三网融合'的演进，从全光网络的部署到物联网的崛起，网络技术正在重塑我们的数字世界。
网络发展的两大驱动力：计算机网络的爆发式增长主要源于：
局域网技术革命：以太网标准的普及（IEEE802.3）、交换式局域网取代共享介质网络、典型速率从10Mbps发展到今天的400Gbps
Internet全球化：TCP/IP协议的统一作用、万维网（WWW）应用引爆点、移动互联网的指数级增长
这两股力量共同推动了从'连接计算机'到'连接世界'的转变。"
三网融合技术：三网融合标志着网络边界的消融：
技术融合：电信网的QoS保障（如MPLS）、计算机互联网的IP化改造、有线电视网的DOCSIS3.1标准
业务融合案例：IPTV（基于互联网的电视服务）、VoLTE（电信级语音overLTE）
融合背后的核心技术是'EverythingonIP'和'IPoverEverything'。"
全光网络架构：全光网络是新一代骨干网的终极形态：
核心特征：端到端光传输（OTN/WDM）、光交换取代电交换（ROADM技术）、超低延迟（光子级转发）
技术突破：相干光通信（100G+速率）、光分组交换实验网、智能光网络（ASON控制平面）
物联网：物联网（IoT）构建了物理世界的神经网络，形成了物物相连的互联网。预计2025年全球IoT设备将突破750亿台。
物联网架构层次：
分为四个层次，即：感知层（RFID/传感器）、网络层（LPWAN/NB-IoT）、平台层（IoT中间件）、应用层（智慧城市/工业4.0）
物联网关键技术：
包括6LoWPAN适配层协议、边缘计算架构、物联安全体系（轻量级加密）等

## Slide 11: 软件定义网络SDN
SDN特点
  解耦了控制平面与数据平面
  支持集中化的网络状态控制
  实现了底层网络设施对上层应用的透明
Notes: 本页幻灯片今天我们将基本解析软件定义网络（Software-DefinedNetworking，SDN）这一革命性的网络架构范式。SDN从根本上重构了传统网络的控制方式，其核心思想是通过控制平面与数据平面的解耦，实现网络的可编程化和智能化管理。"
SDN的核心特点：SDN架构具有三大特征：
控制与转发解耦，控制平面抽象为集中控制器、数据平面简化为流表转发设备、通过标准接口（如OpenFlow）实现交互
网络状态集中管控：全局网络视图实时同步、策略一致性保障、快速故障定位与恢复
网络虚拟化能力：物理资源池化、按需创建虚拟网络切片、多租户隔离保障
SDN三层架构详解：SDN标准架构包含三个关键层次：
基础设施层，由支持OpenFlow的白牌交换机组成；仅执行匹配-动作（Match-Action）基础操作；典型设备：OVS（OpenvSwitch）
控制层，控制器集群（如OpenDaylight、ONOS）、核心功能：包括拓扑发现、路由计算、流表下发、北向接口提供RESTAPI
应用层。网络功能APP化

## Slide 12: CENI未来网络体系架构
2013年，我国首次将“未来网络试验设施（CENI）”列入《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012-2030）》
Notes: 的最后将介绍我国自主创新的未来网络试验设施（CENI）国家重大科技基础设施。作为网络强国战略的核心载体，CENI代表了我国在新型网络架构领域的重大突破，其技术体系涵盖可编程网络、云化资源、服务质量保障和网络安全四大核心维度。
CENI战略背景：CENI的立项建设具有重大战略意义
时间节点：2013年列入《国家重大科技基础设施建设中长期规划》
定位目标：突破传统互联网'尽力而为'传输瓶颈
技术指标：支持100+异构网络协议、微秒级端到端时延、99.999%可靠性保障
网络能力视图：网络可编程能力体现在网络管控能力的提升，CENI的核心创新体现在网络可编程体系：
硬件层面：支持P4可编程交换芯片、白盒交换机定制化数据平面
系统层面：自研网络操作系统（如CNOS）、细粒度流量感知（5Tuple深度检测）
管控层面：意图驱动网络（Intent-BasedNetworking）、动态策略合规性验证
业务资源视图：CENI实现网络与云的深度融合，表现在业务能力的提升
1、多云端协同：跨云资源统一编排、云网服务链自动化部署、
2、分布式云：边缘计算节点下沉、雾计算资源池化
3、通信计算一体化：算力感知路由协议、近数据处理（Near-DataProcessing）
服务质量视图：CENI突破性服务质量技术旨在提升网络承载能力：
SCRP（智能云资源协议）：动态带宽预留、应用SLA自动映射
空天地一体化：IP与5G/卫星网络协同、多模态接入无缝切换
骨干网增强：确定性时延保障、亚毫秒级抖动控制
网络安全视图：CENI构建多层防御体系，旨在提升网络的安全防护能力：
智能安全网络：AI驱动的威胁狩猎、动态微隔离（Micro-Segmentation）
商用级保障：国密算法全栈部署、等保2.0三级以上合规

## Slide 13: 1.3 计算机网络分类
按覆盖范围
  个域网(Personal Area Network，PAN)
  局域网(Local Area Network，LAN)
  城域网(Metropolitan Area Network，MAN)
  广域网(Wide Area Network，WAN)
按其它标准
  按通信介质：有线网、无线网
  按使用用户：公用网、专用网
  按网络控制方式：分布式网络、集中式网络
  按网络环境：部门网络、企业网络、校园网络
  传输技术：广播式网络、点到点式网络
  按通信速率：高、中、低速（宽带网络与窄带网络）
Notes: 大家平时经常听说过不同的计算机网络，如局域网、光纤网、数据中心网络等，这些概念其实就是安装不同的标准或视角对计算机网络进行了分类。
计算机网络分类的最主要标准就是按覆盖范围分类，基于此标准可以划分为个域网、局域网、城域网以及广域网。
1. 个域网（PAN—Personal Area Network）：覆盖范围通常在10米以内，用于连接个人设备，如智能手机、平板、蓝牙耳机等。典型技术包括蓝牙、ZigBee和红外。主要特点：低功耗、短距离、高便携性，适合个人场景下的设备互联。
2. 局域网（LAN—Local Area Network） ：覆盖范围从几米到几千米，常见于家庭、办公室或校园。典型技术包括以太网（IEEE 802.3）和Wi-Fi（IEEE 802.11）。主要特点：高带宽、低延迟、私有化管理，支持资源共享（如打印机、文件服务器）。
3. 城域网（MAN—Metropolitan Area Network） ：覆盖一个城市或地区（几十公里），例如城市级光纤网络或有线电视网络。技术代表包括光纤分布式数据接口（FDDI）和城域以太网。主要特点：中等规模，连接多个局域网，适合企业和公共服务。需要指明的是，城域网在技术上与局域网没有本质区别，只是适用范围不同，所以在不严格分类条件下，城域网可以归并到局域网中。
4. 广域网（WAN—Wide Area Network） ：覆盖全国或全球，如互联网。核心技术包括路由器、ISP骨干网和协议（如TCP/IP）。主要特点：长距离、依赖公共基础设施，延迟和带宽差异较大。
除了按覆盖范围分类之外，计算机网络还可以按其他标准分类
1. 按通信介质分类
有线网：依赖双绞线、同轴电缆或光纤，稳定性高（如千兆以太网）。
无线网：通过无线电波（如Wi-Fi、5G），灵活性高但易受干扰。
2. 按使用用户分类
公用网：面向公众（如互联网），由ISP运营。
专用网：企业或机构私有（如银行内网），安全性要求高。
3. 按网络控制方式分类
集中式：由中心节点控制（如早期的主机-终端模式）。
分布式：节点自治（如P2P网络），容错性强。
4. 按网络环境分类
部门/企业/校园网络：按组织规模划分，设计需考虑用户密度和流量负载。
5. 按传输技术分类
广播式：单一信道共享（如传统以太网）。
点到点：独立路径通信（如VPN隧道），隐私性更佳。
6. 按通信速率分类
宽带与窄带：宽带支持高数据量（如光纤到户），窄带适用于低速场景（如早期拨号上网）。
计算机网络的分类标准多样，实际应用中常需结合覆盖范围、技术需求及环境特点进行设计。理解这些分类有助于为不同场景选择最优网络架构。

## Slide 14: 计算机互联网络示意图
Notes: 明白了计算机网络分类之后，我们给出了一个典型的计算机互联网络示意图，该互联网由局域网、广域网通过路由器相互连接而成。
幻灯片上的示意图展示了计算机互联网络的基本组成元素，包括主机（Host）、路由器（Router）和多路复用设备（Multiplexer），这些设备通过网络云（Network Cloud）互联，构成一个典型的通信系统。
下面就该互联网中的关键设备的功能进行说明。
1. 主机（Host）
作为网络的终端设备，负责生成或消费数据（如个人电脑、服务器）。
运行应用程序（如Web浏览器、数据库服务），通过协议栈（如TCP/IP）实现通信。
2. 路由器（Router）
核心功能是路径选择与数据包转发，基于路由表（Routing Table）决定最优路径。
连接不同网络（如LAN与WAN），支持NAT、防火墙等高级功能。
3. 多路复用设备（Multiplexer）
通过频分复用（FDM）或时分复用（TDM）技术，将多个信号合并到单一信道传输，提升链路利用率。
常见于电信网络或数据中心，减少物理线路需求。
4. 网络云（Network Cloud）
抽象表示复杂的网络基础设施（如ISP骨干网、互联网），隐藏内部拓扑细节。
可能包含交换机、光纤链路、卫星通信等异构技术。

## Slide 15: 1.4 计算机网络的结构
物理结构
  物理连接方式、拓扑结构
逻辑结构
  信道连接方式、数据传输方式
Notes: 计算机网络结构可以从物理结构和逻辑结构两个维度进行分析。物理结构关注硬件层面的连接方式，而逻辑结构则聚焦于数据通信的抽象机制。这两个维度共同决定了网络的性能、可靠性和适用场景。
1、网络物理结构，关注于网络的物理连接方式与拓扑结构。
物理连接方式基本可以分为有线连接与无线连接
拓扑结构包括总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑、树型拓扑以及网状拓扑等。
2、网络逻辑结构：关注于信道连接方式与数据传输方式。
信道连接方式包括点对点（Point-to-Point）与广播（Broadcast）。
数据传输方式包括电路交换、分组交换、报文交换、混合交换。
计算机网络的物理结构与逻辑结构并不是割裂的，相互间存在协同关系，物理结构为"躯体"，逻辑结构为"灵魂"，二者协同满足多样化应用需求，共同支撑计算机网络技术的发展与应用。

## Slide 16: 拓扑结构
拓扑结构的定义
  采用拓扑学的方法抽象的网络结构，研究计算机网络中“点”和“线”构成的几何图形。
拓扑结构的种类
  总线形、星形、环形、树形、网状形等
Notes: 本页PPT讲述拓扑结构基本概念
拓扑结构是计算机网络设计的核心基础，它采用拓扑学的方法，将网络中的设备抽象为"点"（节点），将通信链路抽象为"线"（连接），通过研究这些几何图形的连接关系，来分析和优化网络的整体架构。这种抽象方法使我们能够：
- 忽略具体的物理设备差异（如路由器型号）
- 聚焦于连接的本质特征（如路径冗余性）
- 预判网络的可靠性、扩展性和性能瓶颈
主要拓扑类型有总线形、星形、环形、树形、网状形等。

## Slide 17: 总线形拓扑
特征：所有结点都连接到一条共享总线上
优点：线路长度短、布线容易
缺点：故障扩散性、故障定位困难
Notes: 最简单的拓扑结构就是总线型拓扑。
- 结构特征：所有节点共享单一传输介质（如同轴电缆）；
- 优势：布线成本低，适合小型网络
- 缺陷：冲突域问题（需CSMA/CD协调）、单点故障导致全网瘫痪
- 总线型拓扑的典型网络实例就是传统以太网（10Base2/10Base5），如今已被交换机星型拓扑取代，但在工业控制领域仍有使用。

## Slide 18: 星形拓扑
特征
中央节点通过点到点链路连接各节点
优点
建网灵活
便于集中式控制
除中央节点外其它节点故障不扩散
缺点
线路长度长，布线难
依赖于中央节点
Notes: 星形拓扑是一种以中央节点为核心，通过独立点对点链路辐射状连接所有终端节点的网络结构。其核心特征包括：
中心化控制架构：所有通信必须经由中央节点（如交换机、集线器或无线AP）转发
链路独立性：各节点间无直接连接，形成"hub-and-spoke"模型
逻辑与物理拓扑统一：物理连接方式直接映射为数据流向逻辑
星形拓扑优点
扩展灵活
热插拔新增节点（无需中断网络）
层级扩展：通过堆叠技术形成分布式星型
管理便捷性
集中式流量监控（通过SNMP采集交换机数据）
QoS策略统一部署（如VLAN划分、带宽限制）
安全管控：端口安全（MAC绑定）、802.1X认证
故障隔离性
终端节点故障仅影响本地（如PC网卡损坏）
链路中断不影响其他节点（对比总线型拓扑）
星形拓扑缺点
布线复杂度问题
结构化布线系统（TIA-568标准）
预连接光纤系统（减少现场熔接）
无线回传替代（如60GHz毫米波）
中央节点单点故障
硬件冗余：采用堆叠交换机或HSRP协议
虚拟化方案：vPC/vSwitch等虚拟端口技术
星形拓扑典型应用场景就是企业办公网络，该网络的接入层采用星型拓扑交换机。

## Slide 19: 环形拓扑
特征
首尾相连的总线形结构
优点
最适合采用光纤
缺点
对环路可靠性的依赖性强
Notes: 环形拓扑是一种节点通过闭合环路首尾相连的网络结构，其核心特征包括：
闭合传输路径：数据沿单向或双向环路持续流动
无端点特性：区别于总线型拓扑的终端匹配要求
确定性介质访问：典型实现采用令牌传递（TokenPassing）机制
环形拓扑优势
1.光纤适配性优势
-带宽利用率：统计复用效率达90%+（对比CSMA/CD的<60%）
-确定性延迟：令牌轮转时间可精确计算（最大延迟=节点数×单节点传输处理耗时）
-关键应用：工业控制系统（如西门子S7-1500PLC环网）
2.结构稳定性
-无冲突传输（对比以太网CSMA/CD）
-功率预算均衡（光纤环形结构信号衰减可预测）
环形拓扑缺陷
1.环路可靠性挑战
-双环容错：FDDI的primary/secondary环设计、自愈时间<50ms（光纤断路自动切换）
-环网保护协议：ERPS（以太环保护切换，G.8032）、倒换时间<20ms（达到电信级要求）
2.扩展性限制
-节点数理论限制（令牌环最大250节点）

## Slide 20: 树形拓扑
特征
由根和叶节点组成
优点
属于分层网络，具有一定容错能力
缺点
属于集中式控制，对上层节点依赖性强
Notes: 树形拓扑是一种分层递归的网络结构，其特征包括：
-根叶分层：由根节点（Root）、分支节点（Branch）和叶节点（Leaf）构成多级层次
-单向数据流：通常采用"根→分支→叶"的下行广播和"叶→分支→根"的上行汇聚模式
树形拓扑优势
1.分层容错机制
-子树隔离：单分支故障不影响其他子树（对比总线型）
-BPDU保护：防止边缘端口误接破坏树结构
2.流量工程优势
-上行流量聚合：分支节点实现数据归并
-分级QoS策略：核心层优先保障VoIP流量
树形拓扑缺陷
1.根节点依赖问题
-多根系统：VRRP虚拟路由器冗余协议
-分布式根：基于SDN的逻辑多根架构
2.收敛速度瓶颈
-快速生成树（RSTP）：收敛时间<1秒
-华为SEP智能以太保护协议：50ms级倒换

## Slide 21: 网状形拓扑
特征
没有明晰特征的结构
优点
可靠性高
缺点
通信线路冗余大
传输效率低
Notes: 网状拓扑是一种全连接或部分连接的非结构化网络，其核心特征表现为：
-多路径互联：每个节点至少与两个其他节点直接相连（部分网状），或与所有节点互联（全网状）
-去中心化结构：不存在层级或固定通信路径，区别于星型/树型拓扑
-动态路由特性：数据包可通过多跳路径到达目标（如IP网络的"下一跳"机制）
网状拓扑的最大优势就是超高可靠性机制
1.多路径冗余
-典型实现：ECMP（等价多路径路由）
-故障自愈：BGP收敛优化至秒级
2.抗毁性设计
-军事网络：DARPA的MANET项目
-太空网络：CCSDS的DTN协议
网状拓扑的缺点也很明显，如：
1.通信线路冗余大，使得网络费用增加；
2.传输效率低，复杂的路由与转发过程导致数据传输效率不高；
网状拓扑本质上是以冗余换可靠性的设计哲学，在关键基础设施领域不可替代。现代网络通过协议优化和SDN控制，正逐步解决其效率瓶颈问题。

## Slide 22: 网络拓扑结构的选择因素
传输介质
介质访问控制方法
费用、灵活性、可靠性
网络拓扑结构
的选择
Notes: 网络拓扑结构的选择是网络设计的核心决策，这不是一件简单的事情，它是一个多维决策过程，需要综合考量多个关键因素构成的技术-经济权衡模型：
（1）传输介质特性
有线介质适配性
双绞线：适合星型拓扑（≤100m，Cat6A支持10Gbps）
光纤：环形/网状拓扑最佳（单模支持80km无中继）
同轴电缆：逐渐淘汰，仅存于总线型CATV网络
无线介质约束
WiFi（IEEE802.11）：星型（Infra模式）vsMesh（802.11s）
5G毫米波：需考虑视距传输对网状拓扑的影响
（2）介质访问控制方法
竞争型协议
CSMA/CD：适合总线型以太网（逐级被淘汰）
CSMA/CA：WiFi星型拓扑的MAC层基础
确定性协议
令牌传递：环形拓扑专属（IEEE802.5）
TDMA：工业无线网状网络（如WirelessHART）
混合型协议
全双工交换式以太网：重构星型拓扑的冲突域
（3）经济性与技术平衡
成本模型
布线成本：网状＞环形＞星型＞总线型
设备成本：核心交换机vs边缘路由器投入差异
全生命周期考量
扩展成本：树型拓扑的模块化优势
维护成本：星型拓扑的故障定位效率
（4）灵活性需求
物理灵活性
无线Mesh：临时网络部署（救灾/军事）
PoE供电：星型拓扑的终端灵活部署
逻辑灵活性
SDN覆盖网络：在物理星型上实现逻辑网状
VLAN划分：树型拓扑中的虚拟网络切片
（5）可靠性要求
冗余设计
网状：多路径冗余（金融骨干网）
双环：FDDI的DualHoming设计
MTBF指标
工业网络：环形拓扑的99.999%可用性要求
企业网：星型拓扑的5个9标准

## Slide 23: 网络拓扑决策参考
应用场景 | 首选拓扑 | 关键决定因素
数据中心 | 叶脊架构 | 低延迟、高带宽
工业控制 | 双环型 | 确定性延迟、故障自愈
校园网 | 层次化树型 | 成本控制、易管理
移动Ad-hoc | 动态Mesh | 无基础设施依赖
智能家居 | 混合星型 | 无线覆盖、终端多样性
Notes: 明白了计算机网络拓扑选择的影响因素之后，我们给出一个不同应用场景下的网络拓扑决策参考，如PPT中的表格所示，大家对照其中的条目仔细思考其中的决策原因。

## Slide 24: 网络的逻辑结构
广播式网络(broadcast networks)
点对点式网络(point-to-point networks)
Notes: 计算机网络逻辑结构实际上关注的是数据传输方式，通常可分为广播式网络（Broadcast Networks）和点对点式网络（Point-to-Point Networks）两种根本模式，二者的差异体现在协议设计、硬件实现和应用场景等各个层面。

## Slide 25: 广播式网络
基本特点
  所有计算机共享一条通信信道
  任一台计算机发出的信息可以直接被其他所有计算机接收
  两台以上计算机同时发送会产生冲突
关键技术
  介质访问控制方法
  冲突解决方法：检测冲突+消除冲突、避免冲突
Notes: 广播式网络是一种信道共享型通信系统，其共享信道本质既是网络效率优势的来源，也是网络性能瓶颈的根源。广播式网络的核心运行机制表现为：
1、所有计算机共享一条通信信道，网络本身也只有一条通信信道；
2、任一台计算机发出的信息可以直接被其他所有计算机接收，至于发送方自己是否需要接收广播信道上传输的数据依赖于实际的网络设计；
3、两台以上计算机同时发送会产生冲突，冲突会导致当前发送行为失效；
广播式网络涉及的核心技术有：
（1）介质访问控制（MAC）方法，包括竞争型访问、调度型访问、*混合型访问等
（2）冲突处理双策略，包括冲突检测与消除、冲突避免机制等

## Slide 26: 点到点式网络
基本特点
  一条线路连接两个网络互连设备（点到点）
  一般情况下，两台计算机间的传输要经过多台网络互连设备
  一般情况下，两台计算机间的传输有多条路径可供选择
关键技术
  路由选择
Notes: 点对点（Point-to-Point）网络是通过专用链路直接连接两个网络节点的通信系统，其核心特征包括：
独占式信道：物理或逻辑上独立的双向传输通道（如T1/E1专线）
显式路径建立：区别于广播网络的共享介质访问模式
多跳中继能力：支持通过中间设备（路由器/交换机）构建端到端路径
路由冗余能力：一般情况下，两台计算机间的传输有多条路径可供选择
点对点网络的关键技术就是路由选择，常见的路由方法有静态路由与动态路由，主要的路由条目都是由动态路由生成的。
静态路由，手工配置路由表、适用场景：网络拓扑稳定的小型网络
动态路由协议，距离矢量协议（RIP、BGP）、链路状态协议（OSPF、IS-IS）、路径矢量协议（BGP）

## Slide 27: 物理结构和逻辑结构关系举例
  星形拓扑结构的两种传输方式
Notes: 最后我们通过一个例程来分析网络物理结构与逻辑结构的协同关系。幻灯片上的星形拓扑在实际部署中呈现出物理拓扑与逻辑拓扑的分离特性，这种解耦能力使其成为现代网络的基础架构。如图所示，节点A要发送数据给节点D，在左边的广播式网络中，节点A发出的数据被中心节点接收后，中心节点不做任何处理，直接从其它端口广播传输，节点B、C、D都能够接收到节点A发送的数据，由于节点B、C不是真正的数据接收方，故它们会将接收的数据丢弃，而节点D由于是真正的数据接收方，故它会保留接收的数据。
接下来我们再看右边的点到点网络是实现节点A到节点D 的数据传输过程，中心节点接收到节点A发送的数据后，通过地址检查、路由选择等环节后将数据唯一地转发给节点D，节点B、C不会接收到A发出的数据。

## Slide 28: 1.5 计算机网络的性能指标
计算机网络中，时延（delay）指一个数据块（帧、分组、报文段等）从链路或网络的一端传送到另一端所需要的时间。
时延组成
  发送时延（transmission delay，传输时延）
  传播时延（propagation delay）
  转发时延（relay delay）
    排队时延（queueing delay）
    处理时延 （processing delay）
Notes: 计算机网络的性能指标——时延（Delay）
1.时延的定义与重要性
时延（Delay）是指数据单元（帧、分组或报文段）从通信链路或网络的源端传输到目的端所需的总时间。时延是评估网络性能的核心指标，直接影响用户体验（如视频卡顿、语音通话滞后）和系统效率（如实时控制系统的稳定性）。
2.时延的组成及深度解析
（1）发送时延（TransmissionDelay）
-定义：也称为传输时延，指将数据块的所有比特推送到传输介质上所需的时间。
-计算公式：
`发送时延=数据块长度（比特）/发送速率（比特/秒）`
-技术细节：
-与数据块大小成正比，与信道带宽成反比。
-例如：一个1500字节（12000比特）的以太网帧，在100Mbps链路上的发送时延为12000/100×10⁶=0.12毫秒。
（2）传播时延（PropagationDelay）
-定义：电磁信号在物理介质中传播一定距离所需的时间。
-计算公式：
`传播时延=传输路径长度（米）/信号传播速度（米/秒）`
-技术细节：
-信号传播速度取决于介质：光纤中约为2×10⁸m/s，铜缆中约为2.3×10⁸m/s。
-与距离成正比，与数据速率无关。
-案例：北京到上海的光纤距离约1300公里，传播时延≈6.5毫秒。
（3）处理时延（ProcessingDelay）
-定义：网络设备（路由器、交换机）对数据包进行处理所需的时间。
-处理内容：首部解析（如IP头部校验和计算）、路由表查找（最长前缀匹配算法）、协议转换（如NAT操作）。
-技术细节：取决于设备硬件性能（ASIC转发芯片vs软件路由）。
-现代交换机处理时延通常＜1微秒，软件路由器处理时延可能达毫秒级。
（4）排队时延（QueueingDelay）
-定义：数据包在设备输出队列中等待传输的时间。
-影响因素：网络负载强度（泊松过程建模）、队列调度算法（FIFO、WFQ、优先级队列）。
-技术细节：遵循M/M/1排队模型时，平均排队时延=服务时间×利用率/(1-利用率)、突发流量可能导致缓冲区膨胀（Bufferbloat）。
（5）转发时延（RelayDelay）
-定义：特指多跳网络中，数据包在中间设备（如路由器）的停留时间。
-组成要素：由处理时延与排队时延相加而成
-技术细节：在IP网络中通常称为“每跳时延”、traceroute工具可逐跳测量。
3.时延的综合计算与测量
-端到端时延=发送时延+传播时延+转发时延
-测量工具：Ping（ICMP回显请求/应答）。
4.时延优化技术
-协议层优化：QUIC协议减少握手时延。
-物理层突破：光子交换（PhotonicSwitching）将处理时延降至纳秒级。
-AI预测：LSTM网络预测流量峰值，动态调整路由。

## Slide 29: 时延带宽积
时延带宽积即传播时延和带宽的乘积：
时延带宽积＝传播时延×带宽
时延带宽积又称为比特长度，即以比特为单位的链路长度。
Notes: 时延带宽积（Delay-BandwidthProduct）
1.时延带宽积的核心概念
时延带宽积（Delay-BandwidthProduct，DBP）是衡量网络链路容量特性的一个关键指标，其定义为链路的传播时延（PropagationDelay）与带宽（Bandwidth）的乘积：
`时延带宽积=传播时延×带宽`
该乘积的物理意义代表了链路上所能容纳的最大数据量（以比特为单位），直观反映了链路的“空间”容量，即从发送端发出直至接收端开始接收的这段时间内，链路上可存在的最大比特数。
2.时延带宽积的深度解析
（1）物理意义：链路的“比特长度”
-类比解释：将链路想象为一个“管道”，其长度由传播时延决定（时间维度），横截面积由带宽决定（容量维度）。时延带宽积就是这个管道的“容积”，即管道中能填充的比特总量。
（2）关键特性：衡量链路的容纳能力
-它表示已发送但尚未被接收端接收到的数据的最大数量。
-反映了为了完全占用链路（即让链路上始终有数据在传输），发送端需要持续发送的数据量。
-是判断网络是否处于稳定高效工作状态的重要依据。
3.时延带宽积的核心重要性
（1）指导协议设计（尤其是TCP）
-窗口大小设置：TCP协议的接收窗口（RWND）必须至少等于链路的时延带宽积，才能完全利用可用带宽，避免因等待确认（ACK）而空闲。
-如果RWND<时延带宽积→无法占满链路，带宽利用率低。
-如果RWND≥时延带宽积→可实现全速传输，高效利用带宽。
（2）诊断网络性能瓶颈
-计算出的时延带宽积是一个理论最大值。如果实际吞吐量远低于带宽，且TCP窗口设置合理，则可能表明网络中存在丢包、拥塞或缓冲区不足等问题。
（3）理解缓冲需求
-网络设备（如路由器、交换机）的接口缓冲区大小需要合理设置，以容纳至少一个时延带宽积的数据量，平滑突发流量，防止拥塞时丢包。但过大也会导致Bufferbloat（缓冲区膨胀）问题。

## Slide 30: 传输速率
信息传输速率是指每秒传输的编码前的数字数据的二进制位数，单位是比特/秒，即b/s，bps；简称比特率。
计算机网络中，和信息传输速率具有同样含义的另一个术语称为带宽(bandwidth)。
数字数据经线路编码后的传输信号在信道上的传输速率称为码元传输速率，它是指每秒传输的码元数，即每秒钟传输信号波形变换的次数，单位是波特（Baud,symbol/s）
Notes: 传输速率是衡量数据通信系统性能的根本性指标。我们必须精确区分三个紧密相关但内涵不同的术语：比特率（BitRate）、带宽（Bandwidth）和波特率（BaudRate）
1.信息传输速率（比特率-BitRate）
-定义：指在单位时间（每秒）内，通信系统传输的原始数字数据（即编码前）的二进制位数。
-数学表达：`Rb=(传输的总比特数)/(时间)`
-单位：比特每秒（b/s,bps）。常用衍生单位：kbps,Mbps,Gbps,Tbps。
-核心特征：衡量的是信息的传输效率，是用户真正关心的有效数据速率；它是一个与应用层和表示层相关的逻辑概念。
2.带宽（Bandwidth）：双重含义的演进与统一
1.原始（模拟）含义：指信道允许通过的信号频率范围，即最高频率与最低频率之差，单位是赫兹（Hz）。它决定了信道的潜在数据传输能力。
2.引申（数字）含义：在计算机网络领域，带宽已成为数字信道最大理论信息传输速率（即最大比特率）的同义词。
-例如：我们说“这条链路的带宽是100Mbps”，意指其最大能以100兆比特每秒的速率传输数据。
3.码元传输速率（波特率-BaudRate）
-定义：指单位时间内，信道上传送的码元（Symbol）的个数。码元是信号在时间轴上的一个基本波形单元。
-单位：波特（Baud）、符号/秒（symbol/s）。
-核心特征：
衡量的是信号波形变化的速率，是一个与物理层和信号编码方式直接相关的参数。
它描述了信号的调制速率。

## Slide 31: 波特率和比特率关系
波特RB ：信号波形每秒钟变化的次数，也称调制速率。
比特率Rb ：每秒钟传送的二进制位数。
一个信号往往可以携带多个二进制位，所以在固定的信息传输速率下，比特率往往大于波特。换句话说，一个码元中可以传送多个比特（bit）。
  Rb= RB log2 V (V为电平的级数)
  编码效率=Rb /RB
Notes: 比特率与波特率的关系
-两者的关系是理解数据传输的关键：
比特率(R_b)=波特率(R_B)×每个码元携带的比特数(m)，即：R_b=R_B*log₂(M)
-其中，M是码元所采用的状态数（调制阶数）。
-这意味着，在相同的波特率（信号变化速度）下，通过使用更复杂的调制技术（增加M），可以成倍地提高比特率（信息传输速度）。
（3）实例分析
1.二进制调制（M=2）：例如NRZ编码，一个码元（一种电压电平）代表1比特（0或1）。此时，R_b=R_B。比特率在数值上等于波特率。
2.多进制调制（M>2）：
-QPSK（M=4）：一个码元（一种相位）代表2比特。R_b=2*R_B。比特率是波特率的2倍。

## Slide 32: 带宽和吞吐量
带宽
  带宽（bandwidth）在计算机网络领域中有两个含义：
  信号具有的频带宽度（单位是赫兹，Hz）
  信道的最大传输速率（单位是比特每秒，bps），表示网络（信道）的传输能力。
吞吐量 ：单位时间内通过网络（或者信道、接口）的实际数据数量。
吞吐量 = 传输的有效数据量/传输的总时延
Notes: 带宽与吞吐量
1.带宽（Bandwidth）的双重内涵
（1）本质含义：信号的频带宽度
-定义：指一个信号所占据的频率范围的宽度，即其最高频率分量与最低频率分量之差。
-数学表达：B=f_max-f_min
-单位：赫兹（Hz）及其派生单位（kHz,MHz,GHz）。
-物理意义：描述了信号在频域上的特征，是信号本身的属性。
-示例：传统电话语音信号：约300Hz-3.4kHz，因此带宽约3.1kHz；一个数字信号，其谐波分量主要分布在0至1MHz，则其（近似）带宽为1MHz。
（2）引申含义：信道的最大传输速率
-定义：在计算机网络领域，带宽更常被用作数字信道所能支持的最高理论数据传输速率的同义词。
-单位：比特每秒（bps,bit/s）及其派生单位（kbps,Mbps,Gbps,Tbps）。
-示例：我们说“千兆以太网的带宽是1Gbps”，意指其理论上每秒最多可以传输10^9比特。
2.吞吐量（Throughput）
（1）定义与特征
-定义：指在单位时间内，通过网络、信道或接口成功传输的、有效的用户数据总量。
-计算公式：吞吐量=传输的有效数据量/总耗时
-单位：与带宽相同，也是bps,Mbps等。
-核心特征：衡量的是实际达到的、有效的性能指标，是用户真正感知到的速度；它总是一个小于或等于带宽（最大速率）的值；它是一个端到端的、综合性的性能度量，涵盖了整个传输路径的影响。
（2）影响吞吐量的关键因素
吞吐量之所以达不到带宽的理论值，是由于多种因素造成的开销和损耗：
1.协议开销：
-各层协议都会添加头部和尾部。例如，TCP/IP数据包包含以太网帧头、IP头、TCP头等。传输有效应用数据的比特只占整个帧的一部分。
-开销比例：有效数据量/总传输数据量。以太网中该值通常可达90%以上，但在传输小数据包时效率极低。
2.网络拥塞
-当网络流量过大时，路由器队列排满，导致丢包。TCP等可靠传输协议会通过重传机制来补偿，这引入了额外时延并降低了有效吞吐量。
3.传输错误
-信号衰减、噪声干扰导致比特错误，同样引发数据帧的重传，降低效率。
4.端系统性能
-发送方或接收方的CPU、内存、磁盘I/O、操作系统协议栈处理能力不足，都可能成为瓶颈，无法“喂饱”或“消化”高带宽链路。
5.传播时延（PropagationDelay）：
-在长延迟网络中（如卫星链路、跨洋光缆），即使带宽很高，TCP等协议的滑动窗口机制也可能导致无法充分利用带宽，因为确认（ACK）返回太慢，发送方必须等待后才能发送新数据。

## Slide 33: 可靠性指标-误码率
误码率是指传输的数据被传错的概率
按照衡量误码率的基本单位不同，可分为：
  误比特率
  误比特率＝ 传错的比特数 ⁄ 传输的比特总数
  误帧率
  误分组率
  … …
Notes: 可靠性指标——误码率（BitErrorRate,BER）
1.误码率的核心概念与重要性
-定义：误码率是衡量数据在传输系统中可靠性或保真度的根本性指标，其严格定义为接收端发生错误的数据单元数量与发送端发送的相应数据单元总数之比。
-重要性：误码率是评估通信链路质量、比较不同调制编码方案性能、以及进行网络规划和优化的核心依据。极低的误码率是现代数字通信系统得以实现的基础。
2.误码率的分类
根据所衡量的“数据单元”不同，误码率有以下具体形式：
（1）误比特率（BitErrorRate,BER）
-定义：传错的二进制比特数与传输的总比特数之比，主要反映物理层和链路层的传输质量。
-价值：是评估调制解调（Modem）性能、信道编码效率和信号完整性的最直接、最基础的指标。是计算其他层次误码率（如误帧率）的输入基础。
（2）误帧率（FrameErrorRate,FER）
-定义：接收到的错误数据帧数与发送的总数据帧数之比。
-计算公式：FER=错误帧数/总传输帧数，反映数据链路层的整体传输可靠性。
-价值：对于采用帧校验序列的系统，只要帧内有任意一个比特出错，整个帧就会被接收端丢弃并视为错误。因此，FER比BER更能直接体现上层协议所感知到的链路质量。
（3）误分组率/误包率（PacketErrorRate,PER）
-定义：接收到的错误IP数据包数与发送的总IP数据包数之比，反映网络层及以上层次的传输有效性。
-价值：对于网络工程师和应用开发者而言，PER是比BER和FER更具实际意义的指标，因为它直接关系到应用的吞吐量和延迟。

## Slide 34: 1.6 计算机网络应用
计算机网络的几种典形应用
企业信息化
电子商务
信息发布与检索
个人通信
家庭娱乐
前沿应用拓展
  数字孪生、元宇宙、量子通信
Notes: 我们一直在讲网络的结构、协议和原理，那么，所有这些技术最终是为了什么？就是为了应用，就是为了解决实际问题，创造价值。
这一页PPT为我们系统地梳理了计算机网络几大典型的应用领域。
1、 企业信息化是网络的基石应用，它重构了现代企业的运营模式。
2、 电子商务则彻底改变了我们的商业和消费习惯，这是大家感受最深的。
3、 而信息发布与检索，也就是我们每天用的网站和搜索引擎，构成了当今互联网的内容核心。
4、 个人通信和家庭娱乐，这两点已经深度融入各位的日常生活，从微信、视频通话到在线游戏、4K流媒体，其底层支撑正是强大的计算机网络。
特别要大家关注的是最后这部分——前沿应用拓展。像数字孪生、元宇宙、量子通信这些听起来非常前沿的技术，它们并非空中楼阁，恰恰是建立在下一代网络技术的基础之上。它们代表着未来的无限可能，也正是在座各位同学未来可能会投身的方向。
总之，计算机网络的生命力在于应用。后续的课程内容我们学习到这些应用是如何构建在网络体系之上的。

## Slide 35: 1.7 计算机网络相关国际标准化组织
国际标准化组织— ISO
1946年成立，负责制定各种国际标准。
ISO 有200多个技术委员会TC，每个技术委员会下设若干分委员会SC，每个分委员会由由若干工作组WG 组成。
例如：TC97 - 计算机和信息处理
TC97/SC21/WG1 - OSI 体系结构、概念
性方案和形式描述
Notes: ISO 有89个成员国家，85 个其他成员。
各位同学，大家好。今天我们讲解的内容是计算机网络相关的国际标准化组织。国际标准在计算机网络的发展中起到了至关重要的作用，它们确保了不同厂商的设备和技术能够互联互通，从而构建起全球统一的网络环境。
首先，我们来看国际标准化组织（ISO，International Organization for Standardization）。ISO成立于1946年，是一个全球性的非政府组织，专门负责制定和推广各类国际标准。这些标准覆盖了工业、技术、商业等多个领域，为全球的技术发展提供了统一的规范和依据。
ISO的组织结构非常庞大且系统化。它由200多个技术委员会（Technical Committees, TC）组成，每个技术委员会专注于某一特定领域。例如，TC97就是专门负责计算机和信息处理的技术委员会。在每个技术委员会下还设有若干分委员会（Subcommittees, SC），分委员会进一步细分为工作组（Working Groups, WG）。这种层级化的结构确保了标准制定的专业性和高效性。
以TC97/SC21/WG1为例，这是ISO中一个具体的工作组，其职责是制定OSI开放系统互连的体系结构、概念性方案和形式描述的相关标准。OSI模型是计算机网络中非常重要的参考模型，它将网络通信分为七层，每一层都有明确的功能和协议。

## Slide 36: 电信标准化组织
  国际电信联盟ITU
  1865年成立，1947年 ITU 成为联合国的一个组织，
  ITU由三部分组成：
  ITU- R：无线通信
  ITU- T：电信标准（早期被称为CCITT）
  ITU- D：开发
ITU是一个政府为主的组织，是电信界最有影响的组织。
Notes: 与计算机网络相关的第二个国际标准化组织就是国际电信联盟（ITU, International Telecommunication Union），它是全球电信标准化体系的核心组织。作为联合国下属的权威机构，国际电信联盟在通信技术标准化领域具有不可替代的地位。
国际电信联盟的历史可以追溯到1865年，最初是为协调国际电报通信而成立的。随着技术发展，其职能不断扩展，并于1947年正式成为联合国下属的专门机构。这一历史沿革反映了国际电信联盟从传统电信到现代信息通信技术的演进历程。
ITU的组织架构分为三个核心部门：
1. ITU-R（无线电通信部门）：负责全球无线电频谱和卫星轨道的管理、制定无线通信技术标准（如5G/6G、物联网等）、协调各国频谱分配，避免国际干扰
2. ITU-T（电信标准化部门）：前身为著名的CCITT组织，制定有线通信和网络技术标准，代表性成果包括：X.25分组交换协议、V系列调制解调器标准、G.711/G.729语音编码标准、H.26x视频编码标准、光传输网络（OTN）标准
3. ITU-D（发展部门）：致力于缩小数字鸿沟、推动发展中国家通信基础设施建设、提供技术援助和能力建设
ITU的独特之处在于其政府组织的性质。成员国包括193个主权国家，同时吸纳了900多家企业和学术机构作为部门成员。这种架构使其能够协调各国电信政策、平衡技术与监管需求、推动全球通信标准的统一
ITU与其他标准组织（如ISO、IEEE）保持着密切合作。例如：与ISO/IEC联合制定ASN.1标准、与IEEE协作制定宽带无线接入标准、与3GPP共同推进移动通信标准。

## Slide 37: Internet标准组织
因特网标准化机构是非政府性质的
因特网体系结构研究委员会
（Internet ArchitectureBoard，IAB）
  因特网工程任务部(IETF)
    处理短期的工程问题
  因特网研究任务部(IRTF)
    注重长期的研究
  Internet编号管理局(IANA)
  RFC编辑部
Notes: 第三个与计算机网络相关的标准化组织就是我们要重点讲解的Internet标准组织，即互联网标准组织。需要明确的是，互联网标准化机构是非政府性质的，采用开放参与、共识驱动的运作模式。这种去中心化的特点使得互联网标准能够快速响应技术发展需求。
互联网标准体系的核心是因特网体系结构研究委员会（IAB—InternetArchitectureBoard）。IAB作为互联网标准体系的最高技术管理机构，主要负责监督互联网协议体系结构的演进、协调各个标准化组织的工作、代表互联网社群与国际组织对接等事务。
在IAB之下设有几个重要的分支机构：
1.因特网工程任务部（IETF,InternetEngineeringTaskForce）
专注于解决互联网的短期工程问题，采用"运行代码"（runningcode）的务实理念，按技术领域划分为多个工作组（如路由、安全、传输等），形成了RFC文档、互联网核心协议等成果物。
2.因特网研究任务部（IRTF,InternetResearchTaskForce），致力于互联网的长期研究课题
关注新兴技术领域，关注未来网络架构、隐私增强技术以及新型传输协议等。
3.Internet编号管理局（IANA,InternetAssignedNumbersAuthority），负责全球关键互联网资源的分配，如：IP地址空间（IPv4/IPv6）、自治系统号（ASN）、顶级域名管理、协议参数注册。
需要指明的是，目前的IANA已经不存在了，现由ICANN（互联网名称与数字地址分配机构）接替运营。
4.RFC编辑部，负责RFC文档的全生命周期管理，包括：文档编辑、出版发布、状态追踪（标准、草案、历史等）。

## Slide 38: RFC
RFC（Request For Comments)：Internet的标准几乎都是以RFC的形式提出。
以TCP/IP协议为例：
  RFC 793 - Transmission Control Protocol（TCP）
  RFC 791 - Internet Protocol （IP）
  RFC 1157 - Simple Network Management Protocol (SNMP)
  RFC 959 - File Transfer Protocol (FTP)
Notes: 接下来我们将深入探讨互联网标准的核心载体——RFC文档，以及其中几个具有里程碑意义的协议。
首先，RFC全称为Request For Comments（请求评议），虽然字面意思是'征求意见'，但实际已成为互联网技术标准的权威发布形式。所有互联网基础协议，从底层传输到应用层服务，均通过RFC系列文档进行标准化。
下面给出几个描述TCP/IP协议族的RFC例程：
1、RFC793：定义了传输控制协议（TCP），这是互联网可靠传输的基石。它通过三次握手建立连接、滑动窗口实现流量控制、序列号保证数据有序性，为HTTP等应用层协议提供了面向连接的传输服务。
2、RFC791：规范的网际协议（IP）则负责无连接的数据包路由。其最核心的创新是采用分层编址方案，将32位地址划分为网络标识和主机标识，这一设计直接支撑了互联网的可扩展性。
3、RFC1157：制定的SNMP（简单网络管理协议）是网络设备监控的事实标准。它采用Manager/Agent架构，通过GET/SET操作管理MIB库中的对象，极大简化了异构网络环境下的运维工作。
4、RFC959：制定的FTP协议展示了早期互联网文件共享的经典设计，分离控制连接（端口21）和数据连接（端口20），支持ASCII/Binary两种传输模式，其命令响应机制至今仍是许多协议参考的范式。
特别强调的是，RFC文档本身具有严格的状态分类，包括ProposedStandard（提案标准）、DraftStandard（草案标准）和InternetStandard（互联网标准）等。

## Slide 39: 其它标准化组织
NIST：美国国家标准和技术研究所，美国商业部的标准化机构
ANSI：美国国家标准研究所，ISO 的美国代表
IEEE：电器电子工程师协会，发表行业标准。
例如IEEE 802，后成为ISO 8002。
ATM Forum：ATM论坛
OIF（Optical Internetworking Forum）：光纤互连网络论坛
Notes: 除了前面介绍的几个标准化组织，计算机网络的发展还依赖于多个其它的权威标准化组织。这些机构在不同领域制定规范，推动全球信息技术的互操作性和创新。
1、美国国家标准与技术研究院（NIST—NationalInstituteofStandardsandTechnology）隶属于美国商务部，是美国的标准化机构，它不仅是美国重要的计量科学机构，还在信息安全（如FIPS140加密标准）、云计算（NIST云定义）等领域制定关键标准。其发布的《网络安全框架》（CSF）被全球企业广泛采用。
2、美国国家标准学会（ANSI—AmericanNationalStandardsInstitute），作为美国在ISO（国际标准化组织）的代表，负责协调国内标准与国际标准的接轨。例如，C语言标准的ANSIC（后成为ISO/IEC9899）就是由其推动。
3、电气与电子工程师协会（IEEE—InstituteofElectricalandElectronicsEngineers），在电子工程与通信领域，电气与电子工程师协会的影响力尤为突出，其制定的IEEE802系列标准是局域网技术的基石。
值得注意的是，部分IEEE标准（如802.3）后来被ISO采纳为ISO8802系列，体现了国际标准的融合。
4、ATM论坛，虽因技术迭代逐渐淡出，但其制定的异步传输模式（ATM）标准曾在90年代主导高速网络技术，其信元交换（53字节固定分组）设计对后续技术影响深远。
5、OIF（光互联网论坛），专注于光网络互操作性，其规范（如CPRI协议）支撑了5G前传网络和数据中心光互联的标准化部署。