## Slide 1: 计算机网络
西安交通大学
计算机科学与技术学院

## Slide 2: 第六章 数据链路控制
数据链路层概述
帧边界划分方法
差错控制
流量控制
广播信道访问控制
点对点数据链路协议
以太网
无线网络和移动网络
Notes: 在讨论数据链路层的基本概念和协议之前，需要讨论一个问题：为什么要设计数据链路层？
这个问题我们从3个方面来回答：
（1）在原始的物理传输线路上传输数据信号是有差错的，存在一定的误码率；
据（2）设计数据链路层的目的就是如何在有差错的线路上，进行无差错传输。向网络层提供高质量的服务。
（3）从网络参考来看，物理层之上的各层都有改善数据传输质量的要求，数据链路层是重要的一层。
至于“流量控制”，我们在第一章讲OSI分层时重点讲过，流控对于多层都有，只不过是所管辖的范围不同。数据链路层负责相邻结点之间的流量控制，网络层负责源结点到目标结点，传输层负责源端到目的端。

## Slide 3: 6.1 数据链路层概述
为何设计数据链路层？
  在原始的物理传输线路上传输数据信号是有差错的，存在一定的误码率；
  设计数据链路层的目的就是如何在有差错的物理层上，进行无差错传输。向网络层提供高质量的服务。
  从网络参考模型来看，物理层之上的各层都有改善数据传输质量的要求，数据链路层是重要的一层。
Notes: 各位同学，今天我们正式进入《计算机网络》课程中数据链路层。第一个知识点就是数据链路层的诞生背景，我们为什么需要在物理层之上，再额外设计一个数据链路层？
首先，我们要从物理层的局限性谈起。物理层的功能只负责在传输媒体上透明地传输原始的比特流，它关注的是电压高低、光闪灭、调制技术等信号层面的问题。然而，任何一条真实的、原始的物理传输线路——无论是双绞线、同轴电缆还是光纤——都绝非完美。信号在传输过程中不可避免地会受到电磁干扰、能量衰减、甚至物理损伤等因素的影响。这就导致了差错问题：发送端发送的是比特“1”，接收端可能由于干扰误判为比特“0”。这种错误是客观存在的，我们用误码率（BER: Bit Error Rate） 来衡量它。因此，可以毫不夸张地说，仅靠物理层进行数据传输是“有差错”的、不可靠的。
那么，如何解决这个问题呢？这就是数据链路层诞生的使命。它的核心设计目的，正是要在有差错的、不完美的物理层基础之上，通过一系列技术手段，构建起一个对于上层来说“无差错”的、高质量的数据传输通道。它就像一个非常能干、非常可靠的助手，接手了物理层这个“毛坯房”，通过精装修（比如增加差错检测、纠错机制），向它的上司——网络层——提供一个稳固、可靠、高品质的服务。网络层可以放心地假设它之下的链路是完美的，从而专注于自己的路由和寻址等核心任务。
最后，我们从整个网络体系结构的宏观视角来看。在OSI参考模型或TCP/IP模型中，物理层之上的每一层，其实都有责任进一步改善数据传输的质量和效率。但数据链路层是直面物理介质错误的第一道防线，它的工作直接决定了网络通信的基础可靠性。网络层、传输层的许多优秀特性，都建立在数据链路层提供的这条可靠链路之上。

## Slide 4: 数据链路层定义
ISO关于数据链路层的定义
  数据链路层的目的是为了提供功能上和规程上的方法，以便建立、维护和释放网络实体间的数据链路。
链路/物理链路
  一条无源的点到点或点到多点的物理线路段
  中间没有交换节点，但允许包含信号中继设备
数据链路
  物理链路+控制数据传输的通信协议
Notes: 大家既然明白了为什么需要数据链路层，自然就想弄清楚数据链路层的定义，即数据链路层究竟是什么？
首先，我们来看ISO（国际标准化组织） 是如何定义这一层的。标准指出，数据链路层的根本目的是为了提供功能上和规程上的方法。这句话非常精要，“功能性”指的是它要具备的具体能力，比如成帧、差错控制；而“规程性”则强调了它是一套需要双方共同遵守的规则和流程。这套方法的最终目标，是为了建立、维护和释放网络实体之间的数据链路。
接下来，我们必须清晰地区分两个极易混淆但至关重要的基础术语：“链路”与“数据链路”。
“链路”，更准确的叫法是“物理链路”。它是指一条无源的、点到点或点到多点的物理线路段，比如一根光纤、一段网线。它的核心特征是中间没有交换节点，数据从一端进去就从另一端出来。但请大家注意，链路尽管没有交换节点，但它允许包含像中继器（Repeater）或集线器（Hub）这样的设备，因为这些设备只执行信号层面的放大和整形功能，并不涉及数据层面的处理功能，如差错控制、转发过滤等。
而“数据链路”则是一个逻辑上的概念。它是在原始的“物理链路”基础之上，增加了控制数据传输的通信协议而构成的。这些协议规定了数据如何打包成帧、如何检错纠错、如何控制发送速率等。简而言之，“物理链路”提供了“路”，而“数据链路”则是“路”加上“交通规则”。只有两者结合，才能构成一条可靠、有序的数据传输通道。

## Slide 5: 数据链路层基本功能
数据链路层协议
  保障数据能迅速、正确、有效地从发送点到达接收点所采用的控制方式，也被称作数据链路控制规程。
数据链路层提供的基本功能
  数据链路管理：链路建立、维护和释放
  帧定界（成帧/帧同步）
  流量控制
  差错控制
  数据区分：区分业务数据与控制信息
  透明传输
  寻址
  介质访问控制
Notes: 现在我们学习数据链路层的核心功能。
首先，我们要知道，所有这些功能都是通过数据链路层协议（也称为数据链路控制规程）来实现的。这套协议的本质就是一系列保障数据能迅速、正确、有效地从发送点到达接收点的控制规则和方式。
那么，这些协议具体提供了哪些基本功能呢？大家看幻灯片，列举了八大功能（实际也许还有更多的功能）：
1. 数据链路管理：负责链路的建立、维护和释放，就像打电话前的拨号、通话中的保持和结束后的挂断。
2. 帧定界（成帧）：这是最基本的功能。它将网络层传下来的IP数据包封装成帧，并添加首部和尾部来实现帧同步，让接收方能从比特流中识别出每一个帧的开始和结束。
3. 流量控制：解决收发双方速度不匹配的问题，防止发送方过快导致接收方缓冲区溢出。
4. 差错控制：利用CRC等技术检测帧是否在传输中出错，并通过重传机制来纠正错误，这是实现可靠传输的关键。
5. 数据区分：能够区分帧里传输的是业务数据还是控制信息（如地址、校验码）。
6. 透明传输：这是一个重要概念，它指的是无论数据是什么组合，都应该能顺利传输，为此采用了字节填充或比特填充等技术来解决特殊字符冲突的问题。
7. 寻址：在帧头部添加MAC地址，确保帧能被送达正确的目的节点。
8. 介质访问控制：这是在广播式网络中（如以太网）至关重要的功能，它决定了当多个主机共享同一信道时，谁有权在什么时候发送数据。
这些功能相互配合，共同将不可靠的物理链路变成了可靠的、有条理的数据链路。

## Slide 6
数据链路层位置
帧
分组
Notes: 各位同学，现在我们来看一下PPT上的示意图，它清晰地展示了数据链路层在网络中的位置及其承上启下的作用。
这张图描绘了一个路由器（Router） 内部的简单工作流程。大家可以看到，路由器内部有两个关键的处理进程：一个是路由选择进程（Routing process），它工作在网络层，负责为数据包选择最佳路径；另一个就是数据链路层进程（Data link layer process），它就在路由进程的下方（这个下方指的是逻辑层次方面，示意图的左右方表示数据处理的先后流程）。
数据在这两个层之间的形态转换非常关键：
- 在网络层，数据的单位是分组或包（Packet）。
- 当分组要通过一条具体的传输线路（Transmission line） 发送到下一个路由器或主机时，它会被交给数据链路层。
- 数据链路层会为这个分组加上帧头和帧尾，将其封装成一个新的单位——帧（Frame）。这个过程遵循数据链路协议的规则。
所以，“帧”是数据链路层的协议数据单元，它只在相邻节点之间的一段链路上有效。数据链路层的任务就是管理这条具体的链路，确保帧能正确、有效地从当前节点传送到数据链路另一端的下一个节点。

## Slide 7: 6.2 帧边界划分方法
帧边界划分：将比特流分成离散的帧
帧边界划分方法：四种基本方法
  1）字符计数法
    在帧头中用一个域来表示整个帧的字符个数
    缺点：若计数出错，对本帧和后面的帧有影响。
    因此很少采用。
5
5
5
3
4
3
2
2
4
5
2
1
3
5
5
Notes: 各位同学，现在我们开始帧边界划分这一知识点。
首先，我们要理解这个问题的本质。数据链路层从物理层接收到的是一个原始的、连续的比特流。它的首要任务就是将这些比特流分割成一个个独立的、可识别的数据块，每个数据块称为一个帧。这个识别帧的开始和结束的过程，就叫做帧定界或帧同步。
本页PPT给出的是第一种、也是最直观的方法：字符计数法。
它的原理非常简单：在帧的开头部分，用一个特定字段（比如第一个字节）来直接标明这个帧总共包含多少个字符（或字节）。
大家看幻灯片下方的示意图，第一个数字“5”就表示这个帧包含5个字符，接收方读取后，就知道紧接着的4个字符（5, 5,3, 4）与第一个指示长度的字符都属于同一个帧。下一个数字“3”则表示下一帧有2个字符，以此类推。
字符计数法有一个致命的缺点：非常脆弱，缺乏鲁棒性。如果帧头部的这个计数值本身在传输中出错了（比如从“5”误传为“7”），那么接收方就会错误地划分帧的边界。这不仅会导致本帧接收错误，更会引发连锁反应，使得后续的所有帧都无法正确同步，造成灾难性的后果。
正因为这个致命的缺陷，字符计数法在实战中很少被采用。

## Slide 8: 帧边界划分方法
2）首尾界符法
  用DLE STX标示帧的开始
  用DLE ETX标示帧的结束
  用DLE DLE标示传送数据信息中的DLE
  例如：信息DLE STX A DLE B DLE ETX在网络中传送时表示为：DLE STX DLE DLE STX A DLE DLE B DLE DLE ETX DLE ETX
  缺点：局限于8位字符和ASCII字符传送，使用面不宽。
Notes: 鉴于字符计数法存在的缺陷，业界提出了第二种帧边界划分方法：首尾界符法，也称为字节填充法或字符填充法。
这种方法的核心思想是：使用一些特殊的、固定的控制字符来明确标记一帧的开始和结束。如PPT所示，它通常用DLE STX（Data Link Escape, Start of TeXt）这个组合来标示帧的开始，用DLE ETX（End of TeXt）来标示帧的结束。
但是，这里有一个麻烦问题：如果要传输的数据信息中，恰好包含了“DLE”这个字符怎么办？接收方会误以为这是一个控制字符，从而导致帧边界错乱。
为了解决这个问题，引入了透明传输机制：在发送端，当数据信息中出现“DLE”字符时，就在它前面再插入一个额外的“DLE”字符。接收端在收到连续两个“DLE”时，就知道这是数据本身，会删除其中一个，恢复原始数据；而单个“DLE”则与STX或ETX组合，被解释为控制信息。
就像PPT中的例子：真实想传的数据是`DLE STX A DLE B DLE ETX`，经过字节填充后，在网络中传送的序列就变成了`DLE STX DLE DLE STX A DLE DLE B DLE DLE ETX DLE ETX`。
这种方法的缺点也很明显：它严重依赖于特定的字符编码（如ASCII码），局限于8位字符的传送，通用性不强，在现代网络环境中使用面不宽。
但这种方法为我们引入了“转义”和“填充”的重要思想，为我们学习下一种更通用的方法——比特填充法——打下了基础。

## Slide 9: 帧边界划分方法
3）首尾标志法
  帧的起始和结束都用一个特殊的位串“01111110”，称为标记(flag)
  “0”比特插入删除技术，在传送的数据信息中每遇到5个连续的1在其后加0
  例如：0110111111011111001在网络中传送时表示为： 0111111001101111101011111000101111110
Notes: 现在我们学习第三种，也是目前最常用、最重要的一种帧定界方法：首尾标志法，也称为比特填充法或零比特填充法。
这种方法实现了一次重要的飞跃：它不再依赖特定的字符编码，而是在比特层面上解决问题。它用一个特殊的、固定的比特串“01111110”作为标志，同时放在帧的首部和尾部，来明确标识一个帧的开始和结束。
同样，麻烦问题又来了：如果要传输的数据部分中，恰好出现了和标志位“01111110”一样的比特组合怎么办？接收方会误以为这是一个帧结束或开始的信号，导致帧同步错误。
为了解决这个问题，引入了著名的 “0”比特插入删除技术，即比特填充。规则非常简单却很巧妙：
发送端：在数据字段中，每连续出现5个“1”，就自动在其后插入一个“0”。这样就确保了标志位“01111110”这个独特的序列不会在数据区域中出现。
接收端：在接收数据时，每连续收到5个“1”，就检查其后的一位。如果是“0”，则将其删除，恢复原始数据；如果是“1”，则再结合下一位判断，如果是“0”（即“10”），那就意味着收到了一个真正的帧边界标志“01111110”。
我们来看PPT上的例子：原始数据是`0110111111011111001`。
发送端在连续5个“1”后插“0”，变成`011011111010111101001`。
然后再加上首尾标志位，最终在网络中传送的比特流就是：`01111110` `0110111110101111001001` `01111110`。
这种方法通用性强，可靠性高，是高级数据链路控制（HDLC） 等协议的标准做法。

## Slide 10: 帧边界划分方法
4）物理层编码违例法
  只适用于物理层编码有冗余的网络，如曼彻斯特编码
注意：在很多数据链路协议中，使用字符计数法和一种其它方法的组合。
Notes: 最后我们来看第四种帧定界方法：物理层编码违例法。这是一种非常独特的方法，它巧妙地利用了物理层的编码特性。
这种方法的核心思想是：使用物理层编码规则中未定义的、非法的电信号组合来标记帧的起始和结束。这就好比在交通规则中，用红灯和绿灯来管理车辆，而我们现在用一种规则里根本没有的“紫色灯”来作为特殊信号。
正因为如此，这种方法有一个重要的前提：只适用于物理层编码本身存在冗余的网络。最典型的例子就是曼彻斯特编码。在这种编码中，每一位比特中间都有一次电平跳变，“高-低”跳变代表“1”，“低-高”跳变代表“0”。那么，一些持续的高电平或低电平，或者不符合跳变规则的信号，就属于“违例码”。这些违例码不会用于表示数据比特，正好可以被数据链路层“借用”来作为帧边界的特殊标志。
在很多实际的数据链路协议中，往往会采用字符计数法和另一种方法（如首尾标志法）的组合使用，以兼顾效率和可靠性。这种方法让我们看到，网络体系结构中各层并非完全独立，有时可以通过跨层协作来更优雅地解决问题。

## Slide 11: 6.3 差错控制
差错产生的原因及分类
  随机噪声引发：信道的电气特性引起信号幅度、频率、相位的畸变，导致随机性差错；
  冲击噪声引发：闪电、大功率电机的启停等，导致突发性差错。
数据链路层出错情况
  帧出错：数据帧
  帧丢失：数据帧、应答帧
Notes: 各位同学，现在我们开始学习知识点——差错控制。
首先，我们要了解差错产生的原因。数据在物理链路上传输时，错误主要源于两类噪声：
第一类是随机噪声，它由信道本身的电气特性（如热噪声）引起，会导致信号幅度、频率或相位发生随机、轻微的畸变。这类错误特点是位出错随机且孤立，称为随机性差错。
第二类是冲击噪声，它由外部强烈的突发干扰引起，如闪电、大功率电机的启动或停止。这类错误特点是成串的比特连续出错，称为突发性差错，是网络通信中差错的主要来源。
那么，这些比特错误体现在数据链路层，具体表现为两种“错误”情况：
第一种是帧出错：即接收方收到了数据帧，但经校验后发现帧中的部分比特出现了错误。
第二种是帧丢失：情况更严重，包括数据帧在传输途中彻底丢失，或者接收方返回的应答帧（如ACK或NAK） 丢失。严格地讲，帧丢失并非一定是传输途中彻底丢失，只要接收端没有接收到有效帧，就认定为帧丢失。

## Slide 12: 差错控制方法
差错控制的目的
  保证帧正确送交上层。在接收方能够判断接收的数据是否正确，若错误还可能要恢复错误。
  基本策略：数据码元+冗余码元
常用差错控制方法
  检错反馈重发
  自动纠错
  混合方式
Notes: 既然数据帧出错是必然的，那么我们有哪些差错控制的具体方呢？
首先，我们要明确差错控制的根本目的。它的核心任务不是保证每一个比特都不出错，它的目标是确保最终提交给上层（网络层）的数据是正确的。为了实现这个目标，接收方必须具备两个能力：第一是判断接收到的数据是否正确；第二是如果发现错误，能够采取某种措施进行恢复。
那么，如何实现这个目标呢？其基本策略是在要发送的原始数据码元后面，附加一些冗余码元（也称为校验码）。这些冗余码是根据原始数据通过特定算法计算出来的，它们本身不携带应用信息，只用于校验。
基于这个策略，产生了三种常用的差错控制方法：
第一种是检错反馈重发，即接收方检测到错误后，通过反馈信道要求发送方重新发送该帧。这是数据链路层最常用的方法。
第二种是自动纠错，即在冗余码中加入足够的信息，使得接收方在发现错误时，不仅能知道错了，还能自动计算出正确数据是什么并予以纠正。
第三种是混合方式，结合前两者的优点，接收方对少量错误进行自动纠正，对无法纠正的错误则要求发送方重发。
这三种方法各有适用场景，共同构成了保障数据可靠传输的技术基础。

## Slide 13: 纠错码和检错码
码字
  一个帧包括m个数据位，r个校验位/冗余位，称为n 位码字（n=m+r）。
纠错码error-correcting code
  加入足够多冗余位，使接收方不仅知道有差错发生，并知道哪些位发生差错。
检错码 error-detecting code
  加入少量冗余位，使接收方仅知道有差错发生，但不知道什么位置出错
  若要保障正确性传输，还需要使用请求重发机制
Notes: 本页PPT我们深入探讨实现差错控制的两种核心技术：纠错码和检错码。
首先，我们引入一个关键概念——码字（Codeword）。一个要发送的帧不再仅仅是原始数据，它由 m 个数据位和 r 个冗余校验位共同组成，总长度为 n 位（n = m + r）。这个完整的 n 位单元就称为一个码字。
根据冗余位的目的和能力，主要分为两类：
第一类是纠错码（Error-correcting code）。它的设计思想是：加入足够多的冗余位，使得接收方在收到码字后，不仅能通过计算发现错误，还能自动定位到错误发生的具体位置，从而直接将其纠正。这种方式不需要发送方重传，但代价是冗余开销非常大，传输效率较低。
第二类是检错码（Error-detecting code）。它的设计思想是：只加入少量冗余位，使得接收方能够发现帧中出现了错误，但无法确定是哪些比特出了错，因此也就无法自动纠正。为了保障数据的最终正确性，检错码必须配合反馈重发机制（如ARQ协议），当接收方检测到错误后，会请求发送方重新发送该帧。
简单来说，纠错码是“自己动手，丰衣足食”；而检错码是“发现问题，呼叫支援”。在实际的数据链路层协议中，基于效率和复杂度的考量，检错码配合重传机制的应用更为广泛。

## Slide 14: 海明码
海明距离
  两个码字的海明距离：两个码字不相同位的个数。
  例：0000000010与0000011111的海明距离？
  编码方案的海明距离：编码方案中任意两个码字海明距离的最小值。
海明定理
  为检测d位错，编码方案的海明距离应至少为d+1； 当发生d位错时，不会由一种合法编码变为另一种合法编码。
  为纠正d位错，编码方案的海明距离应至少为2d+1；
  当发生d位错时，出错编码仍然最接近于原始的正确编码。
4
Notes: 本页PPT先给大家介绍能够实现码纠错和检错能力的核心数学概念——海明距离（Hamming Distance）。
首先，理解它的定义：两个等长码字之间的海明距离，指的是它们之间对应位不同的个数。这是一个衡量两个码字差异程度的指标。例如，码字“0000000010”与“0000011111”相比，从右向左数，有4个对应位不同，因此它们的海明距离是4。
进而，一个编码方案的海明距离定义为：该方案中所有可能码字对之间的海明距离的最小值。这个最小值决定了整个编码方案的纠错和检错能力。
由此引出了重要的海明定理，它揭示了编码能力与海明距离的定量关系：
第一，要检测出d位错，编码方案的海明距离至少需要d+1。因为只有这样，任何d位的错误才不足以将一个有效码字变成另一个有效码字，接收方就能发现这是一个非法码字。
第二，要纠正d位错，要求则更高，编码方案的海明距离至少需要2d+1。这确保了即使发生d位错误，出错的码字在空间上仍然最接近发送的那个原始正确码字，从而可以被唯一地纠正回来。
简单来说，海明距离越大，编码的“容错”能力就越强。这一定理为设计高效的差错控制编码提供了理论依据。

## Slide 15: 奇偶校验码
在数据后填加一个奇偶位（parity bit）
  例：使用偶校验（“1”的个数为偶数）
10110101 ——> 101101011
10110001 ——> 101100010
  若接收方收到的字节奇偶结果不正确，就可以知道传输中发生了错误。
奇偶校验码因校验能力低而难以适用于块数据传输。
垂直水平奇偶校验码（纵横奇偶校验码、方阵码）：奇偶校验码的改进，提高了检错能力。
Notes: 真实计算机网络使用纠错码不多，主要是检错吗。现在我们学习一种最简单、最基础的差错检测编码：奇偶校验码（Parity Check Code）。
它的实现原理非常简单：在要发送的数据位后面，额外添加一个奇偶校验位，使得整个码字中“1”的个数满足奇偶性要求。
我们以PPT中的偶校验为例：
原始数据是`10110101`，其中“1”的个数是5（奇数），那么就在末尾添加一个“1”，使“1”的总数变成6（偶数），形成码字`101101011`。
原始数据是`10110001`，其中“1”的个数是4（偶数），那么就在末尾添加一个“0”，保持“1”的总数为偶数，形成码字`101100010`。
这样，接收方在收到数据后，只需计算整个码字中“1”的个数。如果结果不符合约定的奇偶性（例如，约定偶校验却收到了奇数个“1”），就可以判定传输过程中发生了错误。
然而，奇偶校验码的校验能力非常低。它只能检测出奇数个比特发生的错误。如果错误比特数是偶数个，则“1”的个数奇偶性不变，错误就无法被检出。因此，它难以适用于对可靠性要求高的块数据传输。
为了改进它，人们提出了垂直水平奇偶校验码（也称为纵横奇偶校验码或方阵码）。它同时对数据的行和列进行奇偶校验，大大提高了检错能力，不仅能发现更多错误，有时还能定位错误位，是实现简单、效果较好的常用方法。

## Slide 16: 循环冗余校验码 (CRC)
循环冗余码（CRC码，多项式编码）
  二进制位串的多项式表示
  例程：110001 表示成多项式 x5 + x4 + 1
生成多项式G(x)
  发方、收方事前约定；
  生成多项式的最高位和最低位必须为1
  生成多项式必须比传输信息对应的多项式短。
CRC校验过程
  CRC码（即校验和）加在帧尾，使带CRC码的多项式能被G(x)除尽；接收方接收时，用G(x)去除它，若有余数，则传输出错。
Notes: 由于奇偶校验码检错能力有效，人们提出了效能更高的差错检测技术——循环冗余校验码（CRC码），也称为多项式编码。这是目前数据链路层使用最为广泛的检错吗。
首先，循环冗余校验码基于一种巧妙的数学抽象：将二进制位串表示为多项式。例如，比特流“110001”可以表示为系数为1、1、0、0、0、1的多项式，即： x^5 + x^4 + 1 ，每一位比特的值就是对应次幂项的系数。
循环冗余校验码校验的核心是一个双方事先约定好的生成多项式 G(x)。这个多项式的选择有严格要求：
1. 其最高位和最低位的系数必须为1。
2. 它必须比要传输的原始信息所对应的多项式短。
它的校验过程如下：
1. 发送端：根据原始数据和生成多项式G(x)进行计算，生成一个校验和（CRC码），并将其附加在数据帧的尾部。这个操作相当于构造了一个新的、能被 G(x)整除的带校验码的多项式。
2. 接收端：将接收到的整个比特流（数据+CRC码）同样看作一个多项式，并用相同的 G(x)去除它。如果余数为0，则认为传输无误；如果余数不为0，则断定传输过程中必定发生了差错。
CRC码以其极强的检错能力（能检测所有奇数位错、双比特错以及大部分突发错误）和高效的硬件实现，成为了现代通信中不可或缺的差错检测手段。

## Slide 17
执行异
或运算
Notes: 本页PPT给出了CRC码计算的示意图范例，注意：计算过程中使用的是异或运算，不是大家认知中的常规减法运算。

## Slide 18
标准化，四个多项式已成为国际标准
  CRC-12 = x12 + x11 + x3 + x2 + x + 1
  CRC-16 = x16 + x15 + x2 + 1
  CRC-CCITT = x16 + x12 + x5 + 1
  CRC-32=X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X+1
无差错接受数据帧
    凡是接受的数据帧能以非常接近于1的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错
    CRC不能检测出所有的差错
硬件实现CRC校验
CRC码特征
Notes: 首先，CRC码的一个重要优势在于其标准化。经过长期实践检验，有四个生成多项式已成为国际标准，适用于不同场景：
- CRC-12：结构相对简单，适用于字符长度为6位的场景。
- CRC-16和CRC-CCITT：这是两种最常用的16位CRC标准，被广泛用于如HDLC、X.25等链路层协议中，提供强大的检错能力。
- CRC-32：生成多项式更长，检错能力极强，被应用于对可靠性要求极高的场景，如以太网（Ethernet）、ZIP压缩文件等。
使用CRC校验能带来极高的可靠性。接收方无差错接受数据帧的概率非常接近于1，这意味着我们几乎可以完全信任通过CRC校验的帧在传输中没有出错。
然而，必须强调一个重要的科学观点：CRC不能检测出所有的差错。没有任何一种检错码能做到100%检测所有错误模式。但CRC的数学设计使其能够检测出几乎所有常见的错误类型，其漏检率极低，在实际应用中完全可以满足可靠性要求。
最后，CRC之所以能广泛应用，还得益于其高效的硬件实现。通过简单的移位寄存器和异或门电路就可以快速完成编码和校验，速度极快，几乎不增加数据传输的延迟。
因此，CRC以其标准化、高可靠性和高效率，成为了数据链路层差错检测技术的实际工业标准。

## Slide 19: 检验和(checksum)算法
检验字段初值置0；
数据拆分成与检验字段等长的分片，不足部分补0；
将所有分片执行1的补码和运算，累加结果再取反就是校验和；
计算结果置入检验字段；
接收段执行相同的过程，计算的校验和为0表示正确；
适用于高层协议，如IP、TCP、UDP等；
Notes: 各位同学，最后我们学习在网络高层协议中广泛应用的差错检测方法——检验和（Checksum）算法。
检验和的计算遵循一个清晰的步骤序列：
首先，将报文中的检验字段初值置0。
接着，将待发送的数据拆分成若干个与检验字段等长的分片（如16位一组），如果最后一个分片长度不足，则补0对齐。
然后，对所有分片执行1的补码和运算（即带循环进位的加法），将累加的结果取反，得到的这个值就是校验和。
最后，将这个计算出的校验和数值置入报文的检验字段中发送出去。
接收端的验证过程非常简单直接：它对接收到的数据（包括检验字段）执行完全相同的计算过程。如果最终计算得到的校验和为0，则表明数据在传输过程中极有可能没有出现差错；如果结果不为0，则断定传输发生了错误。
需要特别注意的是，检验和算法因其软件实现简单、计算效率高，主要被应用于网络层、传输层等高层协议中，例如我们熟悉的IP、TCP、UDP报文首部都使用检验和进行差错检测。它与数据链路层常用的、硬件实现的CRC码形成了互补的分工。

## Slide 20: 6.4 流量控制
流量控制目标
  控制发送方的数据发送能力，使之不能超过接收方的数据接收能力。
流量控制常用方法
  停等协议（简单）
  滑动窗口协议（复杂）
Notes: 各位同学，今天我们开始学习流量控制。
先看PPT上的示意图。这里展示的是发送方主机A，数据从它的高层应用通过API发出，暂存在发送缓存中，然后由数据链路层封装成帧，发送出去。
再看接收方主机B，它的数据链路层接收到帧，同样经过一个接收缓存，再通过API上传给它的高层应用。
那么，这个收发过程中就引出一个问题：如果主机B的处理速度跟不上主机A的发送速度，会发生什么？结果不言而喻，会出现数据会溢出、丢失，造成网络资源浪费。
如何避免出现这一问题呢？这就迫切需要流量控制，它的目标非常明确，就是约束发送方的发送能力，让其不能超过接收方的接收能力，实现双方速度的匹配。流量控制本质上是由接收端控制发送端，接收方为主导。
实现这一目标主要有两种实现流量控制的协议：
一是非常简单的停等协议，发一帧，等一个确认，再发下一帧，效率低下。
另一种是效率更高、也更复杂的滑动窗口协议，它允许发送方连续发送多个帧，大大提升了信道利用率。

## Slide 21: 单工停等协议
发送方工作过程
    从高层取数据→封装成帧→送到发送缓冲区→发送帧→等待对方应答；
接收方工作过程
    等候对方数据帧→接收帧→送到接收缓冲区→提交数据给高层→发送应答；
Notes: 各位同学，现在我们来看一种最简单的流量控制协议——单工停等协议。
它的工作原理就像我们对话时的“一问一答”，非常容易理解。
大家看发送方的工作流程，它非常“守规矩”：
1. 首先，从高层应用取数据。
2. 然后将数据封装成帧。
3. 把帧送到发送缓冲区。
4. 发送这个帧。
5. 之后，它就进入“等待”状态，暂停发送，直到收到来自接收方的应答（ACK）。
我们再来看接收方，它的步骤则是对称的：
1. 它始终在等候发送方的数据帧。
2. 帧到达后，接收它。
3. 将帧送到接收缓冲区。
4. 拆封帧，并将数据提交给高层应用。
5. 最后，立即向发送方回发一个应答（ACK），告诉对方：“我已收到，你可以发下一个了。”
停等协议的核心就是“发送一帧，等待一确认”。发送方在收到上一个帧的确认之前，绝不会发送下一个帧。这种方式虽然简单可靠，但效率较低，因为信道在等待期间是空闲的。

## Slide 22
数据帧在链路上传输情况
Notes: 本页PPT我们通过时序图来分析停等协议在不同传输情况下的工作过程。这能帮助我们理解它是如何实现可靠传输的。
大家看，这里描述了四种场景：
首先是理想情况（a）：发送方A发送DATA0，接收方B正确接收后，提交给主机并返回ACK确认。A收到ACK后，继续发送下一数据DATA1。这是一个完美的“发送-确认”循环。
现在看异常情况（b）：数据帧在传输中出错（如比特错误）。B接收到后，通过校验发现帧错误，于是丢弃该帧，并返回一个否认帧（NAK）。A收到NAK后，就知道传输失败，会重传原来的DATA0帧。
再看情况（c）：数据帧完全丢失，根本没能到达B。这时，B不会做任何动作。A发送后启动一个定时器，超时后仍没收到任何应答（ACK或NAK），它就判定帧可能丢失，于是主动超时重传DATA0。
最后是情况（d）：确认帧（ACK）丢失。B正确接收并处理了DATA0，但它发回的ACK在路上丢了。A同样会因为定时器超时而收不到应答，于是重传DATA0。注意，此时B会再次收到一个重复的DATA0，它会丢弃这个重复帧，并重新发送一个ACK。
停等协议通过确认（ACK）、否认（NAK）和超时重传这三种机制，保证了无论在哪种传输错误下，数据都能最终可靠地交付给接收方。其核心思想就是：“不见应答，绝不前进；一旦超时，立即重传”。

## Slide 23: 单工停等协议（差错情况）
应答方式
  正向应答、负向应答、双向应答
常使用正向应答+重发机制来解决差错控制。
数据序号采用循环序号机制。
降低应答数量
  单帧应答
  成批应答
  附载应答
Notes: 理想勤快下的单工停等协议我们已经清楚了，现在我们深入探讨单工停等协议在面对差错时的具体实现机制和优化方法。
首先，协议有三种应答方式：
1. 正向应答（ACK）：接收方正确接收后，发送一个确认信号。这是最常用、最核心的方式。
2. 负向应答（NAK）：接收方检测到帧出错时，主动发送一个否认信号，要求发送方重传。
3. 双向应答：结合以上两种，既发送ACK也发送NAK，使得响应更全面。
在实际中，我们最常使用“正向应答 + 超时重传”机制来解决差错问题。即：发送方发出一个帧后就启动定时器。如果收到ACK，就继续发送；如果超时未收到任何应答（可能是数据帧或ACK丢失），就自动重发。这是一种简单而有效的策略。
为了防止重复帧的问题（如ACK丢失导致发送方重传），协议采用了循环序号机制。给每个数据帧编一个序号（比如0和1交替循环）。接收方通过序号就能判断出当前收到的是否是一个新的数据帧，还是一个已经处理过的重复帧，从而决定是接收还是丢弃。
最后，为了提升协议效率，减少网络中的控制信息，可以采用三种方法来降低应答数量：
- 单帧应答：每收到一帧就回一个ACK。简单但开销大。
- 成批应答：成功接收连续多个帧后，只用一个ACK来确认一整批。效率高。
- 附载应答（或称“捎带确认”）：接收方不单独发送ACK，而是等待自己有数据要发送时，将ACK信息搭载在数据帧上一同发回。这是最巧妙、最高效的方式。

## Slide 24
网络层取数，成帧
发送帧
帧到否
应答到否
超时否
重复否
正确否
接收帧，送网络层
发应答
发送帧
应答帧
Y
N
Y
N
Y
N
N
Y
定时器
丢弃
丢弃
N
Y
差错情况下单工停等协议流程
Notes: 各位同学，最后我们通过一个流程图来完整梳理单工停等协议在差错情况下的工作流程。请大家跟随我的讲解，理清图中的每个判断步骤。
我们先看发送方的流程：
1. 起点是：从网络层取数据，封装成帧。
2. 然后发送帧，并同时启动定时器。
3. 随后进入关键决策循环：
首先判断应答是否到达？
如果是，且应答正确，则停止定时器，准备发送下一帧。
如果否（未收到应答），则接着判断是否超时？
如果未超时，则继续等待。
如果已超时，则流程跳回“发送帧” 这一步，执行重传。
我们再来看接收方的流程：
1. 起点是：接收帧。
2. 随后进行一系列关键检查：
首先判断帧是否成功收到？（即物理上是否收到）
如果否（帧丢失），则流程结束（相当于丢弃），等待下一次接收。
如果是，则接着判断是否是重复帧？（通过序列号检查）
如果是重复帧，则直接丢弃，并重新发送一个ACK（防止发送方再次超时重传）。
如果否（是新帧），则再判断帧内容是否正确？（通过差错校验码检查）
如果不正确（帧出错），则丢弃，并可能发送NAK。
如果正确，则将数据提交给网络层，并发送应答（ACK）。
这个流程图清晰地揭示了协议的核心——基于定时器的重传机制和基于序列号的重复帧检测机制。发送方“不见应答决不罢休”，接收方“火眼金睛辨重复、验正误”，双方通过紧密配合，最终确保了数据的可靠传输。

## Slide 25: 连续ARQ协议
工作原理
  连续ARQ协议是指不需要收到应答帧就可连续不断的发后续的帧，克服停等ARQ协议效率低下问题。
帧出错后处理策略：传输资源与存储资源博弈
  全部重传ARQ
    当一帧出错时，需重传出错帧及之后的所有帧；
    接收方的缓冲区数量只需要一个。
  选择重传ARQ
    当一帧出错时，只重传出错帧；
    接收方的缓冲区数量足够多。
Notes: 各位同学，现在我们学习连续ARQ协议，它是为了克服我们刚才讲的停等协议效率低下的问题而提出的。
连续ARQ协议的工作原理非常直观：发送方可以连续发送多个帧，而不需要像停等协议那样，每发一帧都必须停下来等待对方的应答。这样就大大减少了信道空闲的时间，显著提高了信道的利用率和传输效率。
但是，一旦在连续发送的过程中出现了帧出错，该如何处理呢？这就引出了两种不同的策略，其本质上是一种传输资源与存储资源的博弈。
第一种策略叫全部重传ARQ（Go-Back-N）：
特征：只要有一帧出错（比如第3帧），发送方就必须从出错的那一帧开始，重新发送之后所有的帧（即重传第3、4、5...帧）。
代价：这种方法浪费传输资源，因为可能重传了很多已经正确到达的帧。
优势：但它对接收方要求很低，接收方的缓存区只需要一个，实现简单。
第二种策略叫选择重传ARQ（Selective Repeat）：
特征：哪个帧出错了，就只重传哪一个帧。
优势：这种方法节省传输资源，避免了不必要的重传。
代价：但它对接收方要求很高，接收方必须有足够多的缓存区，来暂存那些已经正确收到但序号不连续（因为中间有帧出错）的帧，直到缺失的帧被重传过来。这消耗的是存储资源。
连续ARQ协议用“连续发送”换来了效率的提升，但引入了新的问题。全部重传是“以传输换存储”，选择重传是“以存储换传输”。在实际网络设计中，就需要根据具体的信道条件和设备资源，在这两者之间进行权衡和选择。

## Slide 26
全部重传ARQ协议工作原理
Notes: 本页PPT我们通过一个时序图来详细讲解全部重传ARQ（Go-Back-N）协议的具体工作原理。
大家看，发送方正在连续地发送数据帧，从DATA0到DATA5。接收方也相应地返回ACK确认帧。
关键点在这里：我们假设DATA2帧在传输过程中出错了。接收方收到后，通过校验发现错误，于是丢弃DATA2。
根据全部重传协议的规则，接收方采取的策略是：它期望收到的是DATA2，但收到的帧出错或不按序，因此它之后所有连续到达的帧（如DATA3, DATA4, DATA5）都会被它视为“无效”而全部丢弃。并且，每丢弃一帧，它都会重复发送最后一个正确接收的帧的确认ACK2（确认DATA1），以此不断地提醒发送方：“我期望收到DATA2！”。
发送方在发完DATA5后，可能会收到这些重复的ACK2（这涉及到快速重传话题，后续的TCP知识点会讲解），但更可能的是，它为DATA2启动的重传定时器超时 了。这时，发送方的反应是：回退（Go-Back）。它从出错的那个帧（DATA2）开始，重新发送所有后续的帧（DATA2, DATA3, DATA4, DATA5），而不管这些帧是否已经成功发送过。
当正确的DATA2最终到达后，接收方会接收它并提交给主机，然后发送ACK3。同时，后续的DATA3、DATA4、DATA5现在也因为DATA2的到达而变得有序，可以被依次提交。接收方之后会按序发送ACK4、ACK5。
总结一下全部重传ARQ的特点：
1. 发送方：一旦超时，就回退N步，重传所有已发出但未确认的帧。简单粗暴，但浪费带宽。
2. 接收方：极其简单，只需要一个帧的缓存。它只按序接收，任何不按序的帧都会被丢弃，并重复最后一次确认。
这种机制用重复传输的代价，换来了接收方实现的简单性。

## Slide 27: 滑动窗口协议
滑动窗口协议是对连续ARQ协议的改进，它能够控制已发送但未确认的数据帧的个数（滑动窗口的大小），需要发送窗口与接收窗口配合工作。
发送窗口
  窗口大小（ WT ）：没有收到接收方确认信息的情况下发送方最多可以发送的帧个数
  窗口内的帧类型
    已发送帧（未收到确认）
    允许发送帧（尚未发送的帧）
Notes: 接下来我们学习滑动窗口协议，它是对连续ARQ协议的一个重要改进。
滑动窗口协议的核心思想是：通过一个“窗口”来动态控制那些“已经发出但还未被确认”的数据帧的数量。这个窗口的大小是固定的，但它会随着确认帧的到达而在序列号上“滑动”，因此得名。这个过程需要发送窗口和接收窗口相互配合才能完成。
我们先关注发送窗口，它定义了发送方的行为规则：
窗口大小（W_T）：这是一个关键参数。它规定了在没有任何确认帧返回的情况下，发送方最多可以连续发送多少帧。这就好比给了发送方一个“信用额度”，在这个额度内，它可以不停发送。
窗口内的帧：我们可以把发送窗口想象成一个在序列号上滑动的框，框里的帧分为两种状态：
已发送但未收到确认的帧：这些帧已经发出，但命运未卜，可能成功也可能丢失，需要准备重传。
允许发送但尚未发送的帧：这些是“备用军”，只要窗口还有空间，发送方就可以随时将它们发送出去。
滑动窗口协议通过设置一个大小固定的发送窗口，巧妙地限制了传输管道中“在途数据”的数量，从而实现了高效的流量控制。它既允许了连续发送以提高效率，又避免了发送方“淹没”接收方。

## Slide 28: 接收窗口
接收窗口
  窗口大小（ WR ）：允许连续接收未处理帧的个数
  控制哪些帧可以接收，哪些帧不可以接收
    当到达的数据帧的序号与接收窗口的序号一致时才能接收该帧
Notes: 本页PPT我们会看到，接收方如何用类似的“接收窗口”来配合工作，共同完成这个精巧的机制。
接收窗口同样有一个窗口大小（W_R）。它定义了接收方允许连续接收的、但还未提交给上层应用的帧的个数。这代表了接收方的处理能力和缓存空间。
接收窗口的核心功能是控制哪些帧可以被接收，哪些帧会被丢弃。它就像一个严格的“安检口”，只允许符合规定的帧进入。
那么，它的规则是什么呢？最关键的一条是：只有当到达的数据帧的序号，正好落在当前接收窗口的范围之内时，接收方才会接收这个帧。
这意味着：
如果帧的序号等于接收窗口的下边界（即正是期望收到的下一个帧），接收方会接收它并提交给网络层，同时整个接收窗口向前滑动一格。
如果帧的序号落在窗口内部但并非下边界（即序列号大于期望值），接收方可能会缓存该帧（选择重传）或丢弃它（回退N）。
如果帧的序号落在窗口之后（序号过大），说明发送方失控，接收方会直接丢弃。
如果帧的序号落在窗口之前（序号过小），这一定是一个重复帧，接收方也会丢弃它，但可能会重发一个确认，防止发送方超时。

## Slide 29: 发送窗口
Notes: 各位同学，本页PPT我们通过这示意图来直观地理解发送窗口是如何“滑动”的。请大家注意窗口边界和帧状态的变化。
图(a)是初始状态：假设我们的发送窗口大小( W_T = 5)。此时，发送窗口覆盖了序号为0到4的帧。这意味着发送方允许连续发送这5个帧（0,1,2,3,4）。而序号5及之后的帧，都还不允许发送。
图(b)展示了发送动作：发送方已经发送了窗口内的第1个帧（0），还允许发送4个帧（1、2、3、4），此时窗口的边界没有改变。
图(c)展示了窗口控制：这时，发送方已经发送了5个帧（0、1、2、3、4），但没有收到任何应答帧，即：发送窗口被消耗完毕，发送方不能发送后续的数据了（如数据5、6、7等即使这些存在）。
图(d)展示了窗口滑动：发送方收到了对帧1、2和3的确认，于是窗口向右滑动3个位置。帧1、帧2和帧3被移出窗口，同时又有3个新的帧（帧5、6、7）被纳入窗口的末尾，这3个帧是允许发送的，但此时的帧3、4仍然占据发送窗口空间，因为这两个帧对应的应答帧尚未到来。

## Slide 30: 接收窗口
Notes: 下面我们通过PPT中的示意图来理解接收窗口是如何工作的。接收窗口决定了接收方“愿意”接收哪些帧。
图(a)是初始状态：假设接收窗口大小\( W_R = 1\)。此时，接收窗口期望并准备接收序号为0的帧。任何序号不是0的帧都会被拒绝或丢弃。
图(b)展示了正确接收：接收方成功收到了期望的0号帧。接收方会将该帧的数据提交给上层网络，同时，接收窗口向前滑动一个序号，准备接收下一个帧，即1号帧。此时，窗口的状态变为“准备接收1号帧”。
图(c)展示了窗口滑动后的新状态：在成功接收0、1、2、3号帧并滑动后，接收窗口现在只期望接收4号帧。任何非4号帧到达，都会被拒绝或丢弃。接收方会持续这个状态，直到正确的4号帧到达。
总结一下：接收窗口严格按序接收。
1. 它永远只期望接收下一个按顺序的、序号正确的帧。
2. 一旦正确收到，它就滑动，改变其期望接收的序号。
3. 对于任何不按序到达的帧，它都会拒绝，以此保证提交给上层应用的数据绝对是顺序正确的。
这个机制与发送窗口配合，共同构成了滑动窗口协议可靠传输的基石。

## Slide 31: 窗口大小与序号关系
全部重传ARQ协议
  WT >WR ，WR =1
  WT ≤ 2n-1
选择性重传ARQ协议
  WT = WR
  WT ≤ 2n-1
Notes: 最后我们来看滑动窗口协议中一个非常关键的设计要点——窗口大小与序号位数之间的关系。这是一个确保协议正确性的数学基础。
首先，对于全部重传ARQ（Go-Back-N）协议：
它的窗口大小关系是：发送窗口大小大于接收窗口大小，且接收窗口固定为 1。这很好理解，因为接收方只按序接收，只需要缓存一个帧。
更重要的是，发送窗口的大小必须满足：WT ≤ 2n-1
，这里的n是表示帧序号的二进制位数。比如，如果用3位二进制表示序号（n=3），则序号范围是0~7，那么发送窗口最大只能是7，而不能是8。
其次，对于选择性重传ARQ（Selective Repeat）协议：
它的窗口大小关系是：发送窗口和接收窗口大小相等，因为接收方需要缓存那些未按序到达的正确帧，所以它的缓存能力必须和发送方的“信用额度”匹配。
同样，它们的窗口大小也必须遵守WT ≤ 2n-1
那么，为什么会有这个限制呢？
核心原因是为了避免“窗口滑动后造成的序号歧义”。
简单来说，如果窗口过大，当旧的确认帧延迟到达时，发送方可能会误以为这是对新一轮发送的确认，从而导致协议失败。将窗口最大值限制在序号空间的一半以内，可以绝对避免这种混淆，保证协议的可靠性。

## Slide 32: 6.5 广播信道访问控制
按信道连接方式网络分类
  使用点到点信道的网络，广域网主导
  使用广播信道（多路访问信道，随机访问信道）的网络，局域网主导
    广播信道网络：如何解决信道争用
解决广播信道争用的协议称为介质访问控制协议 （MAC—Medium Access Control），是数据链路层协议的重要部分。
Notes: 各位同学，现在我们开始学习广播信道访问控制这一知识点。
首先，我们根据信道连接方式将网络分为两类：
- 使用点到点信道的网络，这类网络主要应用于广域网
- 使用广播信道（也称为多路访问信道或随机访问信道）的网络，这类网络是局域网的主导形式
广播信道网络面临的核心问题是：如何解决多个设备共享同一信道时的争用问题？当多个站点同时发送数据时，就会产生冲突。
为了解决这个问题，我们引入了介质访问控制协议（MAC协议），这是数据链路层协议中至关重要的组成部分。MAC协议的主要任务就是协调多个设备对共享信道的访问，确保数据能够有序、高效地传输。

## Slide 33: 信道静态分配策略
静态分配的基本思想是将信道资源平均分配给每个要参与通信的用户。
  频分多路复用 FDM（波分复用WDM）：将频带平均分配给每个要参与通信的用户；
  时分多路复用 TDM：让每个用户拥有固定的信道传送时槽。
  优点：适合于用户较少，数目基本固定，各用户的通信量都较大的情况。
  缺点：无法灵活适应站点数及其通信量的变化。
Notes: 首先介绍广播信道访问控制中的静态分配策略。
静态分配的基本思想很直观：将信道资源平均分配给每个需要通信的用户。主要有两种实现方式：
第一种是频分多路复用（FDM），也就是将总频带划分成多个子频带，每个用户独占一个固定的频段进行通信。
第二种是时分多路复用（TDM），将时间划分成固定的时槽，每个用户在特定的时间片段内独占整个信道。
静态分配策略的优点在于：当用户数量较少且相对固定，每个用户的通信量都较大时，这种分配方式简单且有效。
但它的缺点也很明显：缺乏灵活性，无法适应网络中站点数量动态变化或者各站点通信量突发不均的情况，容易导致信道资源的浪费。

## Slide 34: 信道动态分配策略
信道动态分配策略是根据当前对信道请求的情况动态协调各用户对信道的使用权。
动态分配策略分类
  无冲突协议：令牌协议
  冲突协议：ALOHA协议、CSMA协议
Notes: 接下来介绍信道动态分配策略，这是解决广播信道争用问题的更智能方案。
与静态分配不同，动态分配策略根据网络中实时的通信需求，来灵活协调各用户对信道的使用权，能够更好地适应网络负载的变化。
动态分配策略主要分为两大类：
第一类是无冲突协议，以令牌协议为代表。这类协议通过一个特殊的令牌在网络中循环传递，只有获得令牌的站点才能发送数据，从而完全避免了冲突。
第二类是冲突协议，包括ALOHA协议和CSMA协议。这类协议允许站点随机竞争信道，冲突不可避免但可以通过各种机制来检测和处理冲突。我们熟悉的以太网使用的CSMA/CD协议就属于这一类。
动态分配策略能够根据网络状况实时调整，大大提高了信道利用率，特别适合站点数量和通信量变化较大的局域网环境。

## Slide 35: 令牌协议
网络中流转着唯一的被称为“令牌”的控制帧。节点要发送数据必须先截获令牌，令牌的唯一性避免了冲突。
Notes: 我们先讲解一种重要的无冲突协议：令牌协议。
令牌协议的工作原理很巧妙：在整个网络中始终流转着一个唯一的控制帧——令牌。任何一个站点想要发送数据，都必须先截获这个令牌，然后才能发送数据。由于令牌只有一个，这就从根本上避免了多个站点同时发送数据可能产生的冲突。
我们通过PPT上的示意图示来看令牌协议的工作过程：
- （a）传递令牌：令牌在网络中各站点间顺序传递
- （b）截获令牌：当站点A有数据要发送时，它截获经过的令牌
- （c）数据传送：站点A将数据发送给目的站点C
- （d）令牌继续传递：发送完成后，站点A释放令牌，让其继续在网络中流转
令牌协议的优点是完全避免冲突，提供可预测的传输延迟，特别适合实时性要求高的应用。但缺点是令牌维护复杂，如果令牌丢失或损坏，需要专门的机制来恢复。
典型的应用有令牌环网和令牌总线网。

## Slide 36: ALOHA协议
ALOHA协议用于解决信道的动态分配问题，基本思想可用于任何无协调关系的用户争用单一共享资源使用权的系统。
  分类：纯ALOHA协议和时间片ALOHA协议
纯ALOHA协议（连续ALOHA协议）
  基本思想：用户有数据要发送时，可以直接发至信道；然后监听信道看是否产生冲突，若产生冲突，则等待一段随机时间重传。
时间片ALOHA协议（离散ALOHA协议）
  基本思想：把信道时间分成离散的时间片，片长为最大帧所需的发送时间。每个节点只能在时间片开始时才允许发送。之后过程与纯ALOHA协议相同。
Notes: 现在我们介绍一类重要的冲突协议——ALOHA协议，这是最早出现的随机接入协议，为后来的以太网技术奠定了重要基础。
ALOHA协议的基本思想非常简洁：任何用户只要有数据要发送，就可以直接发送，然后通过监听信道来判断是否发生冲突。如果发生冲突，就等待一段随机时间后重传。这种思想适用于任何无协调关系的用户争用单一共享资源的系统。
ALOHA协议主要分为两类：
第一类是纯ALOHA协议（也叫连续ALOHA）：
- 用户可以随时发送数据帧
- 发送后监听信道，发生冲突则随机退避后重发
- 实现简单，但信道利用率较低
第二类是时间片ALOHA协议（离散ALOHA）：
- 将时间划分为固定的时间片
- 用户只能在时间片的开始时刻发送帧
- 通过时间同步减少了冲突窗口，提高了信道利用率
ALOHA协议虽然简单，但其"先发送，再检测"的核心思想对后来的CSMA协议产生了深远影响，是理解现代局域网技术的重要基础。

## Slide 37
时间片ALOHA协议的发送过程
Notes: 最后，我们一个示意图示来具体讲解时间片ALOHA协议的工作过程。
大家可以看到图示分为三个部分：
最上面是站点A的帧产生情况：A1、A2、A3三个帧在不同时间点产生。
中间是站点B的帧产生情况：B1、B2两个帧产生，其中B2帧在发送时发生冲突，经过随机退避时间后重传为B3。
最下面是信道上实际的发送情况：
- 在第一个时间片，A1帧成功发送
- 在第二个时间片，B1帧成功发送
- 在第三个时间片，A2和B2帧同时发送，产生冲突
- 冲突后，两个站点各自等待随机时间
- A2在下一个时间片立即重传成功
- B2等待更长时间后，作为B3在后续时间片成功发送
这个图示清晰地展示了时间片ALOHA协议的关键特点：一是只能在时间片开始时发送，二是冲突后采用随机退避机制。虽然通过时间片划分减少了冲突概率，但冲突仍然可能发生，需要重传机制来保证可靠性。

## Slide 38: 载波监听多路访问协议CSMA
载波监听（Carrier Sense）
  站点在为发送帧而访问传输信道之前，首先监听信道有无载波，若有载波，说明已有用户在使用信道，则不发送帧以避免冲突。
多路访问（Multiple Access）
  多个用户共用一条信道
载波侦听多路访问CSMA
  （Carrier Sense Multiple Access）
Notes: 各位同学，现在我们介绍一种改进的随机接入协议——载波监听多路访问协议（CSMA），这是对ALOHA协议的重要演进。
CSMA协议的核心思想包含两个部分：
首先是载波监听（Carrier Sense）：
- 站点在发送数据前，先监听信道上是否有载波信号
- 如果检测到载波，说明信道正被其他站点使用，就暂不发送数据
- 这种"先听后说"的策略大大降低了冲突概率
其次是多路访问（Multiple Access）：
- 指多个用户共享同一条传输信道
- 所有站点都有平等访问信道的权利
CSMA协议通过先监听后发送的方式，显著减少了冲突的发生，提高了信道利用率。大家可以将它比作我们在会议室发言前的习惯——先听听是否有人在说话，避免同时开口造成的混乱。
需要注意的是，CSMA虽然降低了冲突概率，但并不能完全避免冲突，后续要学习的CSMA/CD协议就是用于解决冲突的。

## Slide 39: 1-坚持式CSMA
工作流程
  若节点有数据发送，先监听信道；
  若节点发现信道空闲，则发送数据；
  若信道忙，则继续监听直至发现信道变成空闲，然后完成数据发送；
性能特点
  优点：减少了信道空闲时间；
  缺点：增加了发生冲突的概率；
  广播延迟对协议性能的影响：广播延迟越大，发生冲突的可能性越大，协议性能越差；
Notes: 下面详细介绍CSMA协议中的一种重要变体：1-坚持式CSMA。
先看它的工作流程，非常直观：
1. 当站点有数据要发送时，首先监听信道状态
2. 如果发现信道空闲，就立即发送数据
3. 如果发现信道繁忙，就持续监听，直到检测到信道变为空闲，然后立即发送
这种协议被称为"1-坚持"，是因为站点一旦准备发送，就会以概率1（100%）的坚持度来等待和占用信道。
它的性能特点很鲜明：
- 优点：最大限度地减少了信道空闲时间，一旦信道空闲就能立即被利用
- 缺点：如果有多个站点都在等待同一信道，一旦空闲就会同时发送，冲突概率较高
特别要注意的是：广播延迟对协议性能影响很大。信号传播延迟越大，不同站点检测到信道空闲的时间差就越大，发生冲突的可能性就越大，协议性能也就越差。
1-坚持式CSMA在轻负载环境下表现良好，但在重负载或大延迟网络中冲突较为严重。

## Slide 40: 非坚持型CSMA
工作流程
  若节点有数据发送，先监听信道；
  若节点发现信道空闲，则发送；
  若信道忙，等待一随机时间，然后重新开始发送过程；
性能
  优点：减少了冲突的概率；
  缺点：增加了信道空闲时间，数据发送延迟增大；
  信道效率比 1-坚持CSMA高，传输延迟比 1-坚持CSMA大。
Notes: CSMA协议的另一种重要变体就是非坚持型CSMA。
它的工作流程，与1-坚持式有明显区别：
1. 站点有数据要发送时，首先监听信道状态
2. 如果发现信道空闲，立即发送数据
3. 如果发现信道繁忙，不是持续监听，而是等待一段随机时间后，重新开始整个发送过程
这种协议被称为"非坚持"，是因为当站点遇到信道繁忙时，不会坚持监听，而是主动退避。
它的性能特点也很明确：
- 优点：通过随机退避机制，显著减少了冲突的概率
- 缺点：信道可能在一段时间内保持空闲，增加了发送延迟
总体而言，非坚持型CSMA在信道效率方面比1-坚持式更高，因为冲突更少；但在传输延迟方面比1-坚持式更大，因为遇到繁忙时需要等待随机时间。
这种协议更适合网络负载较重的情况，通过牺牲一定的实时性来换取更稳定的传输性能。

## Slide 41: p-坚持型CSMA
适用于时槽（时间分片）信道
工作流程
  若节点有数据发送，先监听信道；
  若节点发现信道空闲，则以概率p发送数据，以概率1- p 延迟至下一个时槽发送。若下一个时槽仍空闲，重复此过程；
  若信道忙，则等待下一个时槽，重新开始发送过程；
Notes: 本页PPT介绍的是CSMA协议的第三种变体：p-坚持型CSMA，这是一种结合了前两种协议特点的混合方案。
p-坚持型CSMA适用于时槽信道，即时间被划分为固定长度的时槽。
它的工作流程很有特点：
1. 站点有数据要发送时，先监听信道
2. 如果信道空闲，不是立即发送，而是以概率p立即发送，以概率1-p延迟到下一个时槽发送
3. 如果下一个时槽仍然空闲，重复这个随机决策过程
4. 如果信道繁忙，就等待下一个时槽，重新开始发送过程
这种设计巧妙地在"立即发送"和"随机退避"之间找到了平衡点。概率p的设定很关键：
- p值较大时，行为接近1-坚持式，减少空闲时间但增加冲突风险
- p值较小时，行为接近非坚持式，减少冲突但增加延迟
p-坚持型CSMA通过这种概率化的发送策略，既避免了多个站点同时坚持发送造成的冲突，又减少了信道空闲时间，在效率和延迟之间取得了较好的平衡。

## Slide 42: 带冲突检测的载波监听多路访问协议
引入冲突检测原因
  当两个帧传输发生冲突时，两个被损坏帧继续传送毫无意义，对于有限的信道来讲，这是很大的资源浪费。如果节点边发送边监听，并在监听到冲突之后立即停止发送，可以提高信道的利用率。
  CD——Collision Detection
CSMA/CD工作流程
  节点使用CSMA协议进行数据发送；
  在发送期间如果检测到冲突，立即终止发送，并发出一个瞬间干扰信号，使所有的节点都知道发生了冲突；
  在发出干扰信号后，等待一段随机时间（称为退避） ，再重复发送过程。
Notes: 最后，我们学习成功应用于以太网的协议：带冲突检测的载波监听多路访问协议（CSMA/CD）。
首先看为什么要引入冲突检测：
- 当两个帧发生冲突时，继续传输损坏的帧毫无意义，只会浪费宝贵的信道资源
- 如果让站点能够边发送边监听，一旦检测到冲突就立即停止发送，可以显著提高信道利用率
- CD就是冲突检测（Collision Detection）的缩写
CSMA/CD的工作流程分为三个关键步骤：
1. 首先使用CSMA协议：先监听，信道空闲才发送
2. 边发送边检测：在发送过程中持续监听信道，如果检测到冲突，立即停止发送，并发出一个瞬间干扰信号（Jam信号），通知所有站点发生了冲突
3. 随机退避：发出干扰信号后，等待一个随机时间再重新尝试发送
这个"先听后说，边说边听"的机制，使得CSMA/CD成为以太网成功的核心技术基础，既减少了冲突造成的资源浪费，又保持了协议的简单性和可靠性。

## Slide 43: 6.6 点对点数据链路协议
点到点通信场景
  路由器到路由器（router-router leased line connection）
  通过modem拨号上网，连到路由器或接入服务器（dial-up host-router connection）
Notes: 各位同学，现在我们学习点对点数据链路协议，这是数据链路层中与广播协议并列的重要分支。
点对点通信主要应用于两种典型场景：
1. 路由器到路由器的专线连接：在广域网中，通过租用线路连接两个路由器
2. 拨号上网连接：用户通过调制解调器拨号连接到ISP的路由器或接入服务器
大家看PPT上的图例，它完整展示了一个拨号上网的PPP连接过程：
- 左侧是用户家庭，PC机通过调制解调器和拨号电话线连接
- 中间是PPP协议建立的点对点数据链路，承载TCP/IP数据
- 右侧是ISP端，调制解调器接收连接后，数据通过路由器进入互联网
在这种点对点通信中，由于只有两个设备直接相连，不需要复杂的介质访问控制协议，避免了冲突问题。PPP协议就是最典型的点对点数据链路协议，为各种网络层协议提供了可靠的数据传输服务。
点对点协议虽然简单，但在广域网连接和拨号接入中发挥着不可替代的重要作用。

## Slide 44: SLIP协议
SLIP —— Serial Line IP
  1984年，Rick Adams提出，RFC1055定义了细节
  是一个封装协议，定义了一系列字符将IP包在串行线路上变成帧格式
  用一个标记字节（0xC0）来定界，采用字符填充技术；
  存在问题
    不提供差错校验
    只支持IP
    IP地址不能动态分配
    不提供身份认证
    多种版本并存，互连困难
Notes: 现在我们介绍一种早期的串行线路协议——SLIP（Serial Line IP），这是PPP协议的前身。
SLIP由Rick Adams于1984年提出，RFC1055文档定义了其具体细节。它是一个简单的封装协议，主要功能是定义特殊字符序列，将IP包在串行线路上封装成帧格式。
SLIP的工作原理很简单：
- 使用一个特殊的标记字节（0xC0）作为帧的定界符
- 采用字符填充技术处理数据中出现的定界符
然而，SLIP存在诸多严重缺陷：
1. 不提供差错校验，数据可靠性无法保证
2. 只支持IP协议，缺乏多协议支持能力
3. IP地址不能动态分配，配置不灵活
4. 不提供身份认证，安全性不足
5. 多种版本并存，互操作性差
SLIP虽然简单，但功能过于简陋，很快就被更完善的PPP协议所取代。这个发展过程体现了网络协议从简单到完善、从单一功能到全面服务的演进规律。

## Slide 45: PPP协议
RFC 1661，RFC 1662，RFC 1663
提供差错校验、支持多种协议、允许动态分配IP地址、支持认证等。
以帧为单位发送，而不是原始IP包；
包括两部分
  链路控制协议LCP（Link Control Protocol）
    建立、配置和测试数据链路连接
  网络控制协议NCP（Network Control Protocol）
    建立、配置不同网络层协议
Notes: PPP协议（Point-to-Point Protocol），这是一个功能完善的点对点数据链路层协议。
PPP协议由RFC 1661、1662、1663等一系列标准文档定义，全面解决了SLIP协议的诸多缺陷。它主要提供以下重要功能：
- 差错校验：保证数据传输的可靠性
- 支持多种协议：不仅支持IP，还支持IPX、AppleTalk等
- 动态分配IP地址：支持地址的自动配置
- 身份认证：提供PAP、CHAP等认证机制
PPP协议以帧为单位发送数据，而不是原始IP包，提供了完整的数据链路层服务。
PPP协议包含两个关键组成部分：
1. 链路控制协议（LCP）：负责链路的建立、配置、测试和维护
2. 网络控制协议（NCP）：负责不同网络层协议的建立和配置，如IPCP用于IP协议
这种分层设计使得PPP协议既保证了链路的可靠性，又能够灵活支持多种网络层协议，成为拨号接入、专线连接等领域的事实标准。

## Slide 46: PPP帧格式
    标记域：01111110，字符填充；
    地址域：11111111
    控制域：缺省值为00000011，表示无序号帧，不提供使用序号和确认的可靠传输；但是在不可靠线路上，可使用有序号的可靠传输。
    协议域：指示净负荷中是何种包，比如IP，IPX等。缺省大小为2个字节。
    净负荷域：变长，缺省为1500字节；
    校验和域：2或4个字节
Notes: 现在我们解析一下PPP协议的帧格式，这是理解PPP工作原理的关键。
大家看PPT中的图示的帧结构，PPP帧由以下几个字段组成，从左到右依次发送：
首先是标记域（1字节）：固定为01111110，作为帧的起始和结束定界符。采用字符填充技术处理数据中的相同模式。
地址域（1字节）：通常固定为11111111，表示广播地址，因为在点对点链路中不需要具体地址。
控制域（1字节）：默认值为00000011，表示使用无编号帧，不提供可靠传输。但在质量较差的线路上，也可以配置为使用序号和确认的可靠传输模式。
协议域（2字节）：这是关键字段，指示净负荷中封装的是哪种网络层协议，比如IP、IPX等，实现了多协议支持。
净负荷域（变长）：默认最大1500字节，承载上层协议数据包。
帧检验序列（FCS，2或4字节）：提供差错检测功能，保证数据完整性。
PPP帧格式的设计体现了简单实用的原则，既有足够的控制功能，又保持了较高的传输效率，完美满足了点对点链路的通信需求。

## Slide 47: PPP工作状态迁移
Notes: 最后我们通过状态迁移图来讲解PPP协议的工作过程，这是一个典型的有限状态机模型。
PPP链路的建立和维护经历以下几个关键阶段：
首先从链路静止状态开始，当物理层检测到载波信号后，进入链路建立阶段。
在链路建立阶段，双方使用LCP协议进行配置协商：
- 如果协商成功，进入鉴别阶段
- 如果协商失败，退回静止状态
在鉴别阶段（可选）：
- 如果认证成功，进入网络层配置阶段
- 如果认证失败，链路终止
在网络层协议阶段，使用NCP协议进行网络层配置：
- 配置成功后，链路进入通信状态
- 配置失败则链路终止
在整个通信过程中，任何一方都可以发起通信结束请求，链路优雅终止，回到静止状态。
这个状态迁移过程确保了PPP链路能够可靠地建立、维护和释放，提供了完整的链路生命周期管理。

## Slide 48: 6.7 以太网
以太网产生背景
  局域网诞生：20世纪80年代，微型机发展迅速，彼此需要近距离相互通信，共享资源；
  局域网是一种将小区域内的各种通信设备互连在一起的通信网络。
  以太网是局域网的典型代表，当前几乎垄断了局域网市场。
Notes: 上世纪80年代，计算机技术经历了一场革命——个人计算机，也就是我们常说的PC机，开始普及。不再是只有大型机构才拥有的大型机，许多办公室、实验室都开始出现一台台独立的微型计算机。
那么，随之而来的就是一个很自然的需求：这些在物理上离得很近的机器，如何才能方便地交换数据、共享昂贵的硬件（比如当时价值不菲的激光打印机或大容量硬盘）呢？局域网（Local Area Network） 就是为了解决这个问题而诞生的。它本质上是一个“小范围”的通信网络，把这个区域内的所有通信设备，主要是计算机，连接在一起。
在众多局域网技术方案中，有一个技术凭借其简单的设计、良好的扩展性和相对低廉的成本，最终脱颖而出，成为了绝对的赢家。它就是——以太网（Ethernet）。
以太网是局域网的典型代表。它的地位高到什么程度呢？在今天，我们几乎可以认为“局域网”就是“以太网”。它垄断了从我们的家庭、教室到全球所有大型企业的有线局域网市场。我们电脑后面那个插网线的接口，就是以太网接口。

## Slide 49: 局域网基本特征
ü
覆盖范围小
房间、建筑物、园区范围
距离≤
25
km
ü
高传输速率
10
Mbps
～
10000Mbps
ü
低误码率
10
-
8
～
10
-
10
ü
采用基带传输
ü
为一个单位所拥有，自行建
设，不对外提供服务
Notes: 这一页PPT非常精炼地概括了局域网的几个核心特点。我们可以从地理、性能、技术和管理四个维度来理解。
首先，是它的范围限制。 顾名思义，“局域”指的就是它的覆盖范围很小，通常是一个房间、一栋大楼或者一个校园园区，距离一般不超过25公里。正是这种地理上的集中性，为它后续的高性能奠定了基础。
其次，是它的高性能。 正因为范围小，线路短，信号衰减和干扰就小，所以局域网能实现很高的传输速率，从早期的10兆比特每秒，到千兆、乃至万兆（10Gbps）都非常普遍。同时，传输质量非常高，误码率极低，在十的负八次方到负十次方之间，意味着数据传输非常可靠，出错概率极小。
第三，是它的技术特点。 早期的局域网大多采用基带传输，也就是直接在线路上传输数字信号，独占信道的全部带宽。这种方式简单、成本低，非常适合短距离高速通信。
最后，是它的管理属性。 局域网通常由一个单位或组织自行建设、管理和拥有，比如我们学校的校园网。它的主要目的是满足内部的通信和资源共享需求，不对外提供公共服务，这和电信运营商建设的公共网络有本质区别。
我们再看右边的拓扑图：它展示了一个非常经典的局域网结构。多个终端（stations）通过集线器（Hub） 连接到一起，而多个集线器又可以上行连接到性能更强、更智能转发数据的交换机（Switch）。最终，所有设备都可以访问到网络的服务器群（Server farm），来获取数据和服务。
这张图很好地体现了局域网“为一个单位所拥有”的集中式建设模式。

## Slide 50
IEEE 802局域网络体系结构
IEEE 802与OSI网络体系结构比较
Notes: 这一页的PPT让我们理解经典的OSI七层参考模型是如何具体应用到局域网技术中的。国际电气与电子工程师协会（IEEE）制定的802标准，就是对OSI模型最成功、最具体的实践之一。
大家可以看到，这个对比图清晰地展示了两者的对应关系：
物理层是直接对应的。它负责定义硬件的电气、机械和功能特性，比如网线接口、光波长、信号编码等，确保比特流能在物理介质上传输。
最关键的变化在数据链路层。在局域网中，这一层被拆分成了两个子层：
介质访问控制子层（MAC子层）：这是局域网技术的核心与特色。因为局域网通常采用广播式的共享信道，多台机器如何公平、高效地“争夺”信道使用权就成了关键问题。MAC子层就是来管理这个过程的，比如定义CSMA/CD（以太网）或令牌环等访问机制。
逻辑链路控制子层（LLC子层）：它位于MAC子层之上，更接近网络层。它的作用是屏蔽掉不同MAC技术（比如以太网和令牌环）的差异，为上层提供一个统一的、可靠的逻辑接口，负责帧的组装、差错控制、流量控制等。这样，网络层的协议（如IP协议）就可以不必关心底层具体用的是哪种局域网技术。
而网络层及以上的高层，在局域网参考模型中通常不做定义。

## Slide 51: IEEE 802标准间的关系
Notes: 现在我们来看这张描述“IEEE 802标准间关系”的图表。这张图非常关键，它为我们揭示了IEEE 802系列标准是如何有机地组织在一起的。
大家可以看到，在这些标准系列中，逻辑链路控制（LLC）子层对应的802.2标准尤其重要，因为该子层的作用是向上层提供一个统一的接口，屏蔽底层不同网络的差异。
那么，它是如何屏蔽差异的呢？答案就在它下方连接的各式各样的标准上。比如：
802.3：这就是我们最熟悉的以太网标准。
802.5：这是令牌环网的标准。
802.4：这是令牌总线网的标准。
以及其他很多标准。
这些标准都定义了各自独特的MAC子层和物理层（PHY） 的实现方式。它们就像不同的方言，但通过共同的LLC子层（802.2） 这个“普通话翻译”，就可以与上层的网络协议进行沟通。
802.1A就像是这个大家庭的总管家，负责更高层次的架构、管理和互联问题，比如802.1D定义的桥接（可以理解为早期交换技术）就非常重要。
802标准体系是一个“横向分离、纵向统一”的模块化结构。 这种设计思想极其高明，它保证了不同厂商、采用不同技术的网络设备之间能够互操作，是局域网技术能够蓬勃发展并形成统一市场的关键原因。

## Slide 52: IEEE802 数据链路层划分子层
将功能中与硬件相关的部分和与硬件无关的部分分开，降低实现的复杂度。
传统共享式局域网特点：共享信道，需要解决介质访问控制（MAC）问题。
划分子层可以使帧的传输独立于介质和MAC方法。
  LLC： 与介质、拓扑无关
  MAC：与介质、拓扑相关
Notes: 同学们，现在我们来看“IEEE 802数据链路层划分子层”的原因和好处。
将数据链路层划分为LLC和MAC两个子层，是网络体系结构中一个非常经典且巧妙的设计。这么做的核心目的就是：将功能中与硬件相关的部分和与硬件无关的部分分开，从而降低实现的复杂度。
为什么要这么做呢？这源于传统共享式局域网的一个根本特点：所有设备连接在一条共享信道上。这就引出了一个核心问题：当大家都想发言时，谁先说？后说的怎么避免冲突？这就是介质访问控制（MAC）问题，是共享信道必须解决的难题。
划分了子层带来了巨大的优势：它使帧的传输独立于具体的物理介质和MAC方法。这意味着：
MAC子层是与介质、拓扑相关的。它专门负责处理这些“硬件相关”的麻烦事，比如定义如何争夺信道（是采用CSMA/CD还是令牌传递）、如何识别设备地址（MAC地址）等。不同的局域网技术（如以太网、令牌环），主要区别就在MAC子层。
LLC子层则是与介质、拓扑无关的。它建立在MAC子层之上，负责更高层的管理任务，如建立逻辑连接、差错控制、流量控制等。它对下层屏蔽了不同MAC技术的复杂性。

## Slide 53: IEEE 802.3 和 Ethernet
Xerox 设计了2.94Mbps的采用CSMA/CD协议的Ethernet
Xerox, DEC, Intel共同制定了10Mbps的CSMA/CD以太网标准
IEEE定义了采用1-坚持型CSMA/CD技术的802.3局域网标准，速率从1M到10Mbps，802.3标准与以太网协议略有差别。 Ethernet和IEEE 802.3的帧格式不同。
Notes: 现在我们来看“IEEE 802.3 与 Ethernet”之间的关系。这是一个关于标准如何从企业规范演变为国际标准的经典案例。
幻灯片清晰地勾勒出了以太网技术的发展脉络：
起源与诞生：一切始于施乐公司（Xerox），他们最早设计出了速率仅为2.94Mbps、采用CSMA/CD协议的Ethernet（以太网）。这是这项技术的雏形。
产业联盟与推进：随后，由Xerox、DEC（数字设备公司）和Intel（英特尔） 这三家巨头强强联手，共同制定并推广了10Mbps的以太网标准（DIX标准）。这个阶段使得以太网从一家公司的技术变成了一个得到产业支持的、更成熟的商业规范。
标准化与微小分化：为了使这项技术更具通用性和开放性，IEEE牵头将其接纳为国际标准，即IEEE 802.3。它核心采用了以太网的1-坚持型CSMA/CD技术，并定义了从1M到10Mbps的多种规范。
这里需要强调一个重要的知识点：“Ethernet”和“IEEE 802.3”不能完全划等号。虽然它们极其相似，核心思想一致，并且在日常口语中我们常混用，但它们在技术细节上（最关键的就是帧格式）存在一些差别。可以理解为，802.3是在以太网基础上进行标准化和微调后形成的国际版本。

## Slide 54
以太网物理层类型
10Base5 粗同轴电缆
10Base2 细同轴电缆
10BaseT 双绞线
10BaseF 光纤MMF
100BaseT 双绞线
100BaseF 光纤MMF/SMF
1000BaseX 屏蔽双绞线/MMF/SMF
1000BaseT 双绞线
10GBaseX、10BaseR（局域网，编码方式不同）
10GBaseW（广域网）
40GbaseCR4、100GBaseSR10、100GBaseCR10 ......
Notes: 这张幻灯片列出了以太网发展过程中一系列重要的物理层标准命名。这些代码看似复杂，但其实遵循着一个非常清晰的命名规则，理解了规则，就记住了它们。
大家看，像 10Base5、100BaseT、1000BaseX 这样的名字，其实可以拆成三部分来理解：
1. 开头的数字：代表传输速率，单位是Mbps。比如 `10` 就是10兆比特每秒，`100` 是百兆，`1000` 是千兆，`10G` 就是万兆。
2. 中间的词：代表传输技术。`Base` 代表基带传输，即独占信道全部带宽传输数字信号。与此相对的是 `Broad`，代表宽带传输，在以太网中较少见。
3. 最后的字母/数字：代表传输介质或段最大长度。
数字（如 `5`， `2`）：在老标准中代表单段电缆的最大长度，单位是`100米`。`10Base5`就是10M速率、500米最大长度。
字母（如 `T`， `F`， `X`）：代表介质类型。
`T` 代表双绞线（Twisted Pair）
`F` 代表光纤（Fiber）
`X` 代表特殊编码或多种介质
从列表的演变我们可以清晰地看到以太网技术的进化之路：从早期的同轴电缆（10Base5, 10Base2），到成为主流的双绞线（10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT），再到高性能骨干网络采用的光纤（10BaseF, 100BaseF），速率也从10M、100M、千兆、万兆一路发展到今天的40G、100G甚至更高。
这种模块化的命名方式，本身就体现了以太网强大的扩展性和适应性，正是它能一统局域网江湖的重要原因之一。

## Slide 55: 传统以太网的介质访问控制方法
Notes: 现在我们来看 “传统以太网的介质访问控制方法”的流程。
这页PPT非常经典地展示了早期共享式以太网的核心工作机制——CSMA/CD（载波监听多点接入/碰撞检测） 的完整过程。
1. 首先，先听后说（载波监听）：一台电脑想发送数据前，必须先检测信道。如果信道空闲（图上显示“网络有载波？否”），它就会开始发送。
2. 边说边听（碰撞检测）：发送数据的同时，它也在持续监听信道，这是最关键的一步。如果检测到有冲突（即信号异常），说明此时至少有另一台设备也在发送，数据“撞车”了。
3. 一撞就停，发个警报：一旦检测到冲突，它会立即停止发送当前被破坏的数据帧，并紧接着发送一个32位的Jam（阻塞）信号。这个信号的目的就是“大声嚷嚷”，确保网络上所有站点都能感知到这次冲突，从而都停止发送。
4. 等待重试（二进制指数退避）：冲突后，不能马上再次尝试，否则会再次相撞。这时，所有卷入冲突的站点都会启动一个二进制指数退避算法。简单来说，就是随机等待一个不断加倍的时间段再重试。这个算法巧妙地分散了各站点的重发时间，避免了新的冲突。
5. 间歇时间：在每次发送尝试之间，协议还强制要求一个9.6μs的帧间间隙，给网络和设备一个短暂的休息和恢复时间。
这个过程完美地解决了“共享信道”上“谁先说、冲突了怎么办”的根本问题。虽然在现代全双工交换式以太网中，CSMA/CD已不再需要，但理解它是我们掌握网络技术演进史的基石。

## Slide 56: 二进制指数退避算法
将冲突发生后的时间划分为长度为51.2微秒的时槽
发生第一次冲突后，各个站点等待 0 或 1 个时槽再开始重传；
发生第二次冲突后，各个站点随机地选择等待0, 1, 2或3个时槽再开始重传；
第 i 次冲突后，在 0 至 2i-1 间随机地选择一个等待的时槽数，再开始重传；
10次冲突后，选择等待的时槽数固定在0至210—1之间；
16次冲突后，发送失败，报告上层。
Notes: 现在我们来看 “二进制指数退避算法”具体流程。
这个算法是CSMA/CD协议中的“智慧大脑”，它专门负责优雅地解决数据冲突后的重传调度问题。它的核心设计思想是：通过随机的、不断加倍的等待时间，来分散冲突各方的重发时机，从而有效避免再次碰撞。
我们来看一下它的具体规则，它就像一个“冲突次数越多，耐心就越大”的机制：
1. 定义时间基本单位：算法将时间划分为固定的时槽，每个时槽长度为51.2微秒，这是信号在最大规模以太网上往返一周所需的时间。
2. 退避规则：第 `i` 次冲突后，站点不会立即重发，而是在 `0` 到 `2的i次方减1` 这个范围内，随机选择一个数字K，然后等待 K 个 51.2μs 之后再进行重试。
第一次冲突（i=1）：在 [0, 1] 中选，即等待 0个或1个时槽。
第二次冲突（i=2）：在 [0, 1, 2, 3] 中选，即等待 0到3个时槽。
第三次冲突（i=3）：在 [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 中选。
3. 上限与放弃：
这种“指数级”扩大的范围不会无限增长。到第10次冲突后，等待的时槽数范围就固定在了0到1023（2¹⁰-1）之间，不再扩大。
如果冲突达到16次仍不成功，算法就会放弃发送，并向上一层协议报告失败。这通常意味着网络负载过重或设备出现故障。
这个算法的精妙之处在于，它既通过“随机数”分散了冲突站点，又通过“指数退避”动态适应了网络负载——网络越忙，冲突越多，等待时间就越长，给了网络恢复的机会。

## Slide 57: 最短帧长制约
  为了检测到所有冲突，避免帧的第一个比特到达电缆的远端前帧已经发完，帧发送时间应该大于往返延迟时间（冲突检测时间）；
  10Mbps LAN，最大冲突检测时间为51.2微秒，最短帧长为64字节；
  网络速度提高，最短帧长也应该增大或者站点间的距离要减小。
Notes: 接下来我们讲解“最短帧长制约”问题。在以太网中，为了能够可靠地检测到冲突，必须保证帧的传输时间不小于信号在电缆中最远往返所需的时间。
大家看PPT的示意图：
- 图（a）：A站点开始发送数据帧；
- 图（b）：帧即将到达B站点时，B也开始发送，导致冲突；
- 图（c）：冲突信号传回A；
- 图（d）：A检测到冲突。
图（d）中如果冲突信号到达A站点时，A站点如果已经发送完数据，大家想一想：A站点还能够检测到冲突吗？ 答案是：不能。原因是一旦A站点发完数据后，站点就不再关注信道上的信号状态了，自认为数据发送已经成功，实际上数据已经冲突了。为了避免这一后果出现，A站点必须在最晚的冲突信号到来之前一直处于发送状态，这样就可以检测到任何情况下的长途了。这个最晚时间长度就被定义为最大冲突检测时间，等于信号在电缆中最远往返所需的时间。
在10Mbps以太网中，最大冲突检测时间设置为51.2微秒，因此最短帧长被设定为64字节。这意味着如果网络速率提高，我们必须相应增加最短帧长，或缩短站点间的最大距离，否则冲突可能无法被及时检测。

## Slide 58: 以太网的帧格式（1）
PA： 前同步码 - 10101010序列，用于使接收方与发送方同步
SFD： 帧首定界 -- 10101011
DA： 目的MAC地址； SA： 源MAC地址
LEN：数据长度（数据部分的字节数）（0-1500B）
Type： 类型。高层协议标识
LLC PDU+pad -- 最少46字节, 最多1500字节
Pad：填充字段，保证帧长不少于64字节(若Data域≥46字节，则无Pad)
FCS： 帧校验序列（CRC-32）
Notes: 现在我们来看以太网的帧格式，这是IEEE 802.3标准中定义的帧结构。
大家可以看到，一个标准的以太网帧由多个字段组成，总长度在64到1518字节之间。
- 最前面是前导码（PA），7字节的10101010序列，用于实现比特同步。
- 接下来是帧起始定界符（SFD），1字节，固定为10101011，表示帧正式开始。
- 后面是目的地址（DA）和源地址（SA），各占2或6字节，通常我们使用的是6字节的MAC地址。
- 长度/类型字段（LEN/Type）：2字节，若值小于1500，表示后面数据的长度；若大于1536，则表示上层协议类型（如0800H表示IP,8137H为IPX等）。
- 数据字段（LLC-PDU）：长度在46到1500字节之间，如果数据不足46字节，则使用填充字段（PAD）补足，这是为了满足最短帧长要求。
- 最后是帧检验序列（FCS），4字节，使用CRC校验，用于检测帧传输中是否出错。
这种结构的设计既保证了帧的可靠传输，也实现了与高层协议的兼容。请注意，填充字段的存在是为了确保帧长不少于64字节，从而满足冲突检测的要求。

## Slide 59: 以太网的帧格式（2）
目的地址和源地址
  共6个字节，前三个字节由IEEE802分配给厂商，后三个字节由厂商唯一地分配给所生产的网卡。
  以太网对目的地址的最高位有定义，为“0”表示单播，为“1”表示多播或广播。若广播要求目的地址全“1”。
  IEEE802.3对目标地址的最高位和次高位都有定义，最高位与以太网相同。次高位为“0”表示全局管理地址，为“1”局部管理地址，一般情况下总为全局管理地址（由IEEE802分配）。
Notes: 最后我们再解释一下以太网帧格式中的目的地址和源地址字段。
这两个地址各占6个字节，也就是我们常说的MAC地址或物理地址。MAC地址的字节分配很有特点：
- 前3个字节由IEEE统一分配给各个设备厂商，称为OUI（组织唯一标识符）。
- 后3个字节则由厂商自行分配，确保每一块网卡的MAC地址都是全球唯一的。
关于地址的最高位有专门定义：
- 如果最高位是“0”，表示这是一个单播地址，也就是一对一通信。
- 如果最高位是“1”，则表示是组播或广播地址。特别地，如果所有位都是“1”（即FF:FF:FF:FF:FF:FF），就是广播地址，表示发送给所有设备。
在IEEE 802.3标准中，还对次高位做了定义：
- 次高位为“0” 表示是全局管理地址，也就是由IEEE分配的通用地址。
- 次高位为“1” 则表示是局部管理地址，通常用于临时或实验环境，但实际中绝大多数情况都使用全局地址。

## Slide 60: 快速以太网
产生背景
  1995年，IEEE通过802.3u标准，实际上是802.3的一个补充。原有的帧格式、接口、规程不变，只是将比特时间从100ns缩短为10ns。
快速以太网标准
  100Base-TX
  100Base-FX
  100Base-T4
Notes: 各位同学，现在我们介绍快速以太网，这是以太网技术的一次重要演进。
快速以太网的产生背景可以追溯到1995年，IEEE正式通过了802.3u标准，作为对原有802.3标准的补充。快速以太网最大特点是保持了原有的帧格式、接口和规程完全不变，这样做的好处是向下兼容，保护用户原有投资。其核心提升在于将比特时间从100ns缩短到了10ns，从而将速率从10Mbps提升到了100Mbps。
它主要有三个物理层标准：
- 100Base-TX：使用2对5类双绞线，这是最常见、应用最广泛的类型。
- 100Base-FX：使用2芯多模光纤，适用于距离更远或电磁干扰较强的场景。
- 100Base-T4：使用4对3类双绞线，是为了利用当时已有的电话线缆而设计的方案。
快速以太网的成功在于它用最小的改动，实现了十倍的速率提升，平滑地完成了从10M到100M的过渡。

## Slide 61: 传统以太网与快速以太网技术比较
项目 | 传统以太网 | 快速以太网
速率 | 10Mbps | 100Mbps
IEEE标准 | 802.3 | 802.3u
介质访问协议 | CSMA/CD | CSMA/CD
拓扑结构 | 总线型或星型 | 星型
传输介质 | 同轴电缆、光纤、UTP | UTP、STP、光纤
HUB到工作站最大距离 | 100米 | 100米
介质独立接口 | AUI | MII
Notes: 现在我们通过一个表格来直观地比较一下传统以太网和快速以太网的关键技术特性。
首先最核心的区别当然是速率，从10Mbps提升到了100Mbps，实现了十倍的飞跃。
它们遵循的IEEE标准也不同，传统以太网是802.3，而快速以太网是其补充标准802.3u。
值得注意的是，尽管速度大幅提升，但它们的核心协议CSMA/CD（载波侦听多路访问/冲突检测）并没有改变，保证了技术的延续性。
在拓扑结构上，快速以太网全面转向了更可靠的星型结构。
传输介质也从同轴电缆为主，过渡到更广泛地使用双绞线（UTP/STP）和光纤。
虽然HUB到工作站的最大距离保持100米不变，但连接接口从传统的AUI升级为了支持更高速率的MII（介质独立接口）。

## Slide 62: 传统以太网与快速以太网MAC参数比较
参数 | 传统以太网 | 快速以太网
冲突检测时间片 | 512位时 | 512位时
帧际间隙 | 9.6μs（最小） | 0.96μs（最小）
重试上限 | 16次 | 16次
退避上限 | 10（幂指数） | 10（幂指数）
最大帧字节数 | 1518 | 1518
最小帧字节数 | 64 | 64
地址长度 | 48位 | 48位
Notes: 接下来我们看传统以太网与快速以太网在MAC层参数上的详细比较。这些参数直接决定了网络如何访问介质和处理冲突。
虽然速率提升了10倍，但许多核心参数为了保持兼容性并没有改变。
- 冲突检测时间片都是512位时，但由于位时缩短，快速以太网的实际检测时间从51.2微秒减少到5.12微秒。
- 帧际间隙从9.6μs缩短到0.96μs，这使得快速以太网在单位时间内能发送更多的帧。
- 重试上限（16次）和退避上限（10次）保持不变，说明冲突处理机制是一致的。
- 最大帧（1518字节）和最小帧（64字节）长度也完全相同，保证了帧格式的兼容。
- 48位的MAC地址长度更是完全没有变化。
这些不变的参数表明，快速以太网在提升速率的同时，最大限度地继承了传统以太网的成熟机制，实现了平滑过渡。

## Slide 63: 传统以太网与快速以太网物理规范比较
 | 10Base-T | 100Base-TX | 100Base-FX | 100Base-T4
编码方法 | 曼彻斯特编码 | 4B/5B | 4B/5B | 8B/6T
传输介质 | UTP3类以上 | UTP5类以上或STP1类 | 多模或单模光纤 | UTP3类以上
信号频率 | 20MHz | 125MHz | 125MHz | 25MHz
要求缆对数量 | 2 | 2 | 2 | 4
发送线对数 | 1 | 1 | 1 | 3
网段距离 | 100m | 100m | 150/412/2000m | 100m
全双工能力 | 有 | 有 | 有 | 无
Notes: 最后，我们通过表格来详细比较传统以太网10Base-T与三种快速以太网标准的物理层规范差异。
首先看编码方法：传统以太网采用曼彻斯特编码，而100Base-TX和FX使用了更高效的4B/5B编码，100Base-T4则采用了8B/6T编码，这些编码方案都是为了在更高频率下可靠传输。
传输介质要求也不同：
- 10Base-T和100Base-T4可使用3类以上UTP
- 100Base-TX要求5类以上UTP或STP
- 100Base-FX使用光纤，支持最长传输距离
信号频率的变化也很明显：从10Base-T的20MHz提升到125MHz（TX/FX），这也是百兆速率的基础。
特别要注意线对使用的区别：100Base-T4需要4对线，用其中3对同时发送数据，这是为了在3类线上实现100Mbps速率，但它不支持全双工；而其他标准都支持全双工通信。
最后，传输距离方面，100Base-FX凭借光纤优势，最大距离可达2公里，远超过铜缆的100米限制。

## Slide 64: 千兆以太网
千兆以太网（Gigabit Ethernet）/吉以太网
802.3z（1000BaseX标准）
  1000Base-SX 针对短波长（850nm）的多模光纤上
  1000Base-LX 针对长波长(1300nm)的单模或多模光纤
  1000Base-CX就是针对低成本、优质的屏蔽双绞线或同轴电缆。
802.3ab（1000BaseT标准）
  使用4对5类、超5类、6类UTP双绞线，将传输距离扩展到100米，非屏蔽双绞线缆的工作方式，最长传输距离为100米。
Notes: 明白了快速以太网，我们开始介绍千兆以太网，也称为吉比特以太网。
千兆以太网主要由两个标准组成：
首先是802.3z标准，即1000Base-X系列：
- 1000Base-SX：使用短波长（850nm）在多模光纤上传输，成本较低，适用于短距离连接。
- 1000Base-LX：使用长波长（1300nm），既支持多模光纤也支持单模光纤，传输距离更远。
- 1000Base-CX：使用优质的屏蔽双绞线或同轴电缆，适用于机房内设备间的短距离高速互联。
另一个是802.3ab标准，即1000Base-T：
- 使用4对5类、超5类或6类UTP双绞线
- 将传输距离扩展到100米
- 这使得千兆以太网能够直接利用现有布线系统，大大降低了部署成本和难度
千兆以太网在保持与传统以太网帧格式和协议兼容的同时，实现了速率的大幅提升，为校园网、企业网 backbone 提供了高性能的解决方案。

## Slide 65: 千兆以太网改进技术（1）
千兆以太网保留了原来的以太帧格式和CSMA／CD的基本内容，但引入了两项新技术：载波延伸 (carrier extension)和帧突发（packet bursting)。
  千兆以太网可以采用半双工和全双工两种方式，在全双工模式下，无冲突发生，不使用冲突检测。
  千兆以太网的最小帧长仍保持64字节不变，但规定争用期为512字节。当发送一帧时，如果帧长小于512字节，那么物理层将发送一个特殊的“扩展载波”符号序列进行填充，直至发送时长达到512字节。
  为了改善短帧的传送效率，千兆以太网标准又增加了帧突发的功能。
Notes: 现在我们讲解千兆以太网为适应高速传输而引入的两项重要改进技术：载波扩展和帧突发。
千兆以太网虽然保留了传统的帧格式和CSMA/CD协议，但由于速率提高到1000Mbps，必须解决冲突检测时间片相对变短的问题。
首先，在全双工模式下，由于使用点到点连接，不存在冲突，因此不需要这些改进。但在半双工模式下：
第一项技术：载波扩展
- 最小帧长仍为64字节，但争用期扩展为512字节
- 当发送的帧小于512字节时，物理层会自动填充特殊的扩展载波符号
- 这样保证了足够的冲突检测时间，但代价是传输短帧时效率较低
第二项技术：帧突发
- 为了弥补载波扩展的效率损失，允许站点一次突发发送多个帧
- 只要所有帧的总长度不超过1500字节，就可以连续发送
- 大大提高了短帧的传输效率
这两项技术的结合，既保证了冲突检测的可靠性，又维持了较高的传输效率，体现了千兆以太网设计的巧妙之处。

## Slide 66: 千兆以太网改进技术（2）
帧突发
  发方被允许连续发送若干帧，其中第一个帧按CSMA/CD规则发送。
  第一个短帧，必须进行载波扩展至一个512B时槽。若该帧发送成功，发方就可继续发其他帧直至发完数据或达到一次帧突发的最大长度限制。
  发方为了连续占有信道，用96位载波扩展填充帧间隙IFG，这样其他主机在IFG期间仍可继续监听到载波，不会启动发送。
  冲突只能发生在第一个时槽之内。因此，以后连续发送的帧即使是短帧也不必再进行载波扩展。

## Slide 67: 10吉比特以太网
10吉比特以太网（万兆以太网）特点
  不再支持单工模式，只定义了全双工模式；
  由于传输速率高，只能使用光纤作为传输介质；
  不采用带冲突检测的载波监听多址访问协议（CSMA/CD）协议；
  使用64B/66B和8B/10B两种编码方式；
  定义了两种物理层，分别用于支持局域网和广域网。
Notes: 本次知识点的最后我们略微介绍一下10吉比特以太网，也就是万兆以太网。
万兆以太网具有几个显著的特点，体现了它与前几代以太网的根本性区别：
首先，它不再支持半双工模式，只定义全双工模式。这意味着彻底告别了CSMA/CD协议，因为全双工模式下不存在冲突问题。
由于传输速率高达10Gbps，只能使用光纤作为传输介质，铜缆已无法满足其带宽和距离要求。
在编码方式上，采用了更高效的64B/66B和8B/10B编码，大幅提升了编码效率。
最重要的是，万兆以太网定义了两种物理层：
- 一种用于局域网（LAN），延续传统的以太网帧格式
- 另一种用于广域网（WAN），兼容SDH/SONET的OC-192c帧结构
这使得万兆以太网不仅能够作为局域网骨干技术，还能直接扩展到广域网应用，实现了端到端的以太网连接。
万兆以太网的出现，标志着以太网从局域网技术真正发展成为可覆盖广域范围的统一网络技术。

## Slide 68: 40/100G 以太网
2006年7月，IEEE802.3成立了高速研究小组（HSSG）来定义100G比特以太网（GbE）标准，2007年12月，HSSG正式转变为IEEE802.3ba特别工作小组，来制定在光纤和铜线上实现40 Gbps和100 Gbps数据速率的以太网标准。
  100Gbps以太网适用于聚合及核心网络应用
  40 Gbps以太网则适用于服务器和存储应用
40G/100G以太网保留了早期以太网的一些规范，例如仍采用以太网MAC帧的格式，和10GE接口一样，仅支持全双工模式，支持光纤物理承载与数据传送方式等。
40G/100G通过CGMII/XLGMII接口与物理层实体相连。

## Slide 69: 网桥定义与特征
网桥（bridge）是工作在数据链路层的一种网络互连设备，它在互连的LAN之间实现帧的存储和转发。
网桥特征
  网桥在数据链路层上实现局域网互连；
  网桥能够互连两个采用不同数据链路层协议、不同传输介质与不同传输速率的网络；
  网桥以接收、存储、地址过滤与转发的方式实现互连的网络之间的通信；
  网桥需要互连的网络在数据链路层以上采用相同的协议；
  网桥可以分隔两个网络之间的广播通信量，有利于改善互连网络的性能与安全性。
Notes: 各位同学好，本知识点包含了网桥（Bridge）与交换机（Switch）的相关内容。
首先，我们学习网桥。什么是网桥？网桥是工作在数据链路层的一种网络互连设备，它在互连的局域网（LAN）之间实现帧的存储和转发。
网桥具有以下几个核心特征：
第一，工作在数据链路层。这意味着它比中继器和集线器更智能，能够处理数据帧而不仅仅是物理信号。
第二，具备“翻译”和适配能力。网桥能够互连两个采用不同数据链路层协议（如以太网和令牌环）、不同传输介质（如双绞线和同轴电缆）或不同传输速率的网络。它是早期的协议转换器。
第三，核心工作机制是存储转发。网桥对收到的数据帧进行接收、存储、地址过滤，最后再转发。它会检查帧的目的MAC地址，决定是转发到另一个网段还是将其丢弃。
第四，要求高层协议一致。网桥需要互连的网络在数据链路层以上（如网络层、传输层）采用相同的协议（如TCP/IP协议栈）。它只在数据链路层进行操作。
第五，能隔离冲突域、降低广播数量。这是网桥一个非常重要的优点。它可以分隔两个网络之间的通信量，只让必要的通信数据通过。这有效地减少了每个网段内的冲突和广播流量，从而改善了整体网络的性能和安全性。
网桥是一个智能的、基于MAC地址进行转发的早期二层互连设备，它在扩展网络范围的同时，也提供了流量隔离和过滤的功能。

## Slide 70: 透明网桥/生成树网桥
工作原理
  网桥工作在混杂（promiscuous）方式，接收所有的帧；
  接收到帧后，通过查询地址/端口对应表来确定是丢弃还是转发；
  网桥刚启动时，地址/端口对应表为空，采用洪泛（flooding）方法转发帧；
  在转发过程中采用逆向学习（backward learning）算法收集MAC地址。网桥通过分析帧的源MAC地址得到MAC地址与端口的对应关系，并写入地址/端口对应表；
  网桥软件对地址/端口对应表进行不断的更新，并定时检查，删除在一段时间内没有更新的地址/端口项；
Notes: 透明网桥，也被称为生成树网桥的工作原理，它的工作流程就像一个自学的“交通管理员”，具体步骤如下：
1. 混杂模式监听：网桥首先会工作在混杂模式，这意味着它会接收所有流经其端口的帧，而不仅仅是目标地址发给它的帧，这是它学习的基础。
2. 查询与决策：当网桥收到一个数据帧后，它会查看帧的目的MAC地址，并查询内部的地址/端口对应表（也叫转发表），以此来决定是将这个帧转发到另一个端口，还是丢弃（如果目的地址就在来源端口所在的网段）。
3. 初始洪泛：网桥刚启动时，它的转发表是空白的。它不知道任何设备的位
置。此时，对于所有收到的单播帧，它会采用洪泛的方式——即从除接收端口以外的所有其他端口转发出去，以确保数据能到达目的地。
4. 逆向学习：这是网桥最核心、最智能的机制。在转发帧的同时，网桥会分析帧的源MAC地址。它会想：“这个帧是从我这个端口来的，那这个源设备肯定就在这个端口所连接的网段上。”于是，它就将这个MAC地址和接收端口的对应关系记录到转发表中。这种通过监听源地址来学习位置的方法，就叫做逆向学习算法。
5. 表项维护：网络中的设备可能会移动或更换。因此，网桥软件会不断更新转发表，并为每个表项设置一个计时器。如果一段时间内没有再次收到来自某个MAC地址的帧，就认为该设备已离线或移动，从而删除这条过时的记录，保持表的有效性。
总结来说，透明网桥通过“洪泛-学习-转发”的自动化过程，自发地构建转发表，实现了即插即用和高效的帧过滤转发。

## Slide 71: 网桥工作流程
Notes: 下面我们通过PPT上的流程图来完整梳理一下透明网桥是如何对每一个数据帧进行处理的。这是一个典型的“学习”与“转发”相结合的过程。
流程从左上角开始： 网桥在某个端口X上收到了一个数据帧。
第一步：检查目的地址（转发决策）
网桥首先提取帧中的目的MAC地址，并查询内部的站表（转发表）。这里是一个关键决策点：
如果找不到目的站点：网桥不知道这个设备在哪里，为了确保帧能到达，它会采取洪泛策略——即从除接收端口X以外的所有其他端口广播出去。
如果找到了目的站点：网桥会检查该地址对应的端口方向。
如果方向就是端口X本身：说明目的设备和源设备在同一个物理网段，这个帧不需要转发，网桥会直接丢弃它。这样可以隔离本地流量，提高效率。
如果方向是其他端口：说明目的设备在另一个网段，网桥会沿正确的端口方向进行转发。
第二步：学习源地址（更新站表）
在处理转发的同时，网桥会并行进行逆向学习。它查看帧的源MAC地址，并查询站表：
如果源地址不在站表中：这是一个新设备！网桥会将它以及其对应的接收端口X作为一个新表项加入站表。
如果源地址已在站表中：网桥会更新这条记录，刷新它的计时器，表明这个设备刚刚活跃过。
这个流程循环往复，网桥就是这样通过处理每一个帧，自发地学习网络拓扑，并做出智能的转发或隔离决策的。

## Slide 72: 以太网交换机
以太网交换机是在多端口网桥的基础上发展起来的，是一种改进的局域网桥。
与传统的网桥相比
  能提供更多的端口，直接连接计算机
  大多采用基于硬件的转发机制，性能更好
  一般用于连接同种类型的局域网
以太网交换机类型
  存储转发式交换
  直通式交换
  碎片交换方式
Notes: 明白了网桥工作机理之后，下面来学习现代局域网的核心设备——以太网交换机。
简单来说，以太网交换机本质上是一个功能更强、性能更高的多端口网桥。它是在传统网桥技术的基础上发展起来的改进型设备，专门用于连接网络中的各个节点。
与传统网桥相比，交换机主要有三大改进：
1. 端口更多：交换机提供了大量的端口，可以直接连接计算机、服务器等终端设备，成为了网络真正的汇聚中心。
2. 性能更强：传统网桥多采用软件实现转发，速度较慢。而交换机大多采用基于专用硬件（ASIC芯片）的交换结构，实现了线速转发，性能得到了巨大提升。
3. 用途更专一：交换机一般用于连接相同类型的局域网（如全部是以太网），这使得它的处理效率非常高。
根据数据帧的转发方式，以太网交换机主要分为三种类型：
1. 存储转发式交换：这是最常用、最可靠的方式。交换机先完整接收整个数据帧，进行差错校验，确认无误后再将其转发出去。有错则丢弃，可靠性高，但有延迟。
2. 直通式交换：为了追求极致的速度。交换机只要接收到帧头，查看到目的MAC地址，就立即开始转发，无需等待整个帧接收完毕。速度极快，但会转发错误帧。
3. 碎片交换方式：这是前两种方式的折衷。交换机先接收帧的前64个字节（一个帧的最小长度），确保不是冲突碎片且地址正确后，就开始转发。在速度和可靠性之间取得了平衡。
总结一下：交换机就是一个智能、高速、多端口的交通枢纽，它根据MAC地址，在内部为数据帧建立了一条条临时的专用通道，极大地提升了网络性能。

## Slide 73: 虚拟局域网
虚拟局域网定义
  在交换式局域网的基础上，采用网络管理软件构建的可跨越不同网段、不同网络的端到端的逻辑网络
虚拟局域网的优点
  网络设备的移动、添加和修改的管理开销减少
  可以控制广播风暴
  可提高网络的安全性
Notes: 各位同学，今天我们学习一个优化局域网管理的技术——虚拟局域网，简称VLAN—Virtual LAN。
首先，什么是虚拟局域网VLAN？
虚拟局域网并不是一种新的物理网络，而是在现有的交换式局域网基础上，通过网络管理软件（通常是交换机的配置命令）构建出来的一个逻辑上的网络。它的关键特性是能够跨越不同的物理网段和网络设备，将位于不同地点的设备组合到同一个逻辑广播域中，实现端到端的逻辑连接。
那么，我们为什么要使用VLAN呢？它主要有三大优点：
第一，大大降低了管理开销。在传统网络中，如果把一台电脑从一个部门搬到另一个部门，可能需要更换物理网线甚至交换机端口。而使用VLAN后，只需要在网络管理软件上修改该端口的VLAN配置，就能让它立即归属于新的逻辑网络，设备的移动、添加和修改变得非常灵活高效。
第二，可以有效控制广播风暴。传统的局域网是一个大的广播域，任何广播包都会发送给所有设备。VLAN可以将一个大的局域网划分成多个小的逻辑广播域，从而将广播流量限制在必要的范围内，极大地提升了网络性能。
第三，可以显著提高网络安全性。通过VLAN划分，能够实现不同部门、不同应用系统之间的逻辑隔离。即使设备连接在同一台交换机上，属于不同VLAN的设备也无法直接通信，必须通过路由器或三层交换机，这就在网络层面上增加了安全屏障。
VLAN技术实现了网络组织的逻辑化，让网络管理更灵活、更高效、更安全。

## Slide 74: 虚拟局域网划分方法
基于端口的划分
  单交换机端口定义
  多交换机端口定义
基于MAC地址的划分
基于网络层的划分
基于IP组播的划分
Notes: 各位同学，我们知道了VLAN的好处，那么如何具体划分一个VLAN呢？主要有以下几种方法：
第一种，也是最常用、最简单的一种，是基于端口的划分。
顾名思义，就是直接将交换机的某个物理端口划分到某个VLAN中。
它既可以在一台交换机内部进行单交换机端口定义，也可以跨越多个交换机，将不同交换机上的端口划分到同一个VLAN中，实现多交换机端口定义。
优点是配置简单直观；缺点是如果用户更换了连接的交换机端口，其VLAN成员身份就会改变，不够灵活。
第二种，是基于MAC地址的划分。
这种方式是根据终端设备的MAC地址（即网卡的物理地址）来决定它属于哪个VLAN。
最大的优点就是灵活性高。无论用户设备连接到网络的哪个端口，交换机都会根据其MAC地址将其自动归入正确的VLAN，非常适合移动办公场景。
缺点是初始配置和管理工作量较大，需要预先录入所有MAC地址。
第三种，是基于网络层的划分。
这种方法是根据数据包中的网络层信息（如IP地址、协议类型）来划分VLAN。
优点是可以实现基于业务或子网的逻辑分组，但处理起来更复杂，对交换机性能要求更高。
第四种，是基于IP组播的划分。
这种方式将VLAN的动态划分与IP组播组相结合，认为一个IP组播组就是一个VLAN。
从基于端口到基于MAC地址，VLAN的划分方式从固定、不灵活走向了动态、灵活。实际网络中，基于端口的划分因其简单可靠而应用最为广泛。

## Slide 75: 单交换机端口定义VLAN
Notes: 现在我们来看VLAN最基础、最常用的划分方法——基于端口的VLAN划分中的单交换机端口定义VLAN。
大家请看图示，这是一台交换机，上面有1到8共8个物理端口。
单交换机端口定义VLAN，就是指在一台交换机的内部，由网络管理员手动地、静态地将它的物理端口划分到不同的VLAN中。
例如，在这个示意图中：
我们可以将端口1、2、6、7、8划分到VLAN 1（比如行政部）。
将端口3、4、5划分到VLAN 2（比如技术部）。
这种方法的优点是配置简单、易于管理，性能也好。缺点是缺乏灵活性，设备移动后需要重新配置端口。

## Slide 76: 多交换机端口定义VLAN
Notes: 下面我们来看基于端口的VLAN划分中更高级的应用——多交换机端口定义VLAN。
大家看图中的示意图，这里现在有两台交换机。多交换机端口定义VLAN的核心思想是：将连接在不同物理交换机上的端口，划分到同一个VLAN中，从而构建一个跨越物理设备的逻辑网络。
举个例子来理解：
假设交换机1的端口1、2、3和交换机2的端口4、5、6都被划分到了 VLAN 1（市场部）。那么，即使这些交换机端口相连电脑在物理上接入了不同的交换机，它们在逻辑上却同属于同一个广播域（VLAN 1），可以直接通信。
实现跨交换机实现VLAN关键是交换机之间互联的端口需要被配置为Trunk（干道）端口。Trunk端口不属于任何一个普通的VLAN，它的特殊职责是允许携带不同VLAN标签（VLAN Tag）的数据帧在交换机之间传输。

## Slide 77: 802.1Q 帧格式
Notes: 最后，我们通过对比来学习两种关键的帧格式：标准以太网帧和用于实现VLAN的802.1Q标记帧。
首先，大家看第一行，这是标准以太网帧的格式，它由几个固定字段组成：
前导码（Preamble） 和 帧起始定界符（SFD）：用于接收方的时钟同步，标志着帧的开始。
目的MAC地址（DA） 和 源MAC地址（SA）：这是数据链路层的核心，指明了帧的接收者和发送者。
类型/长度（Type/Length）：标识上层协议（如IP）或帧的长度。
数据（Data）：承载的上层协议数据单元，长度在46到1500字节之间。
帧校验序列（FCS）：用于检验帧在传输过程中是否出错。
接下来是关键，大家看第二和第三部分，这是802.1Q标记帧的格式。为了实现VLAN，它在标准以太网帧的源MAC地址和类型/长度字段之间，插入了一个4字节的标记（Tag）。
这个标记包含两个部分：
1. TPID（标记协议标识符）：固定为0x8100，用来告诉接收设备这是一个带了VLAN标记的帧。
2. TCI（标记控制信息）：它又包含三个子字段：
优先级（3位）：用于服务质量（QoS），定义帧的优先级。
CFI（1位）：规范格式指示器，通常用于兼容以太网和令牌环网。
VLAN ID（12位）：这是最核心的部分！它标识了该帧属于哪个VLAN（范围是1-4094），正是这个字段实现了跨交换机的VLAN逻辑隔离。

## Slide 78: 6.8 无线局域网
无线局域网的优点
  灵活性和移动性
  安装便捷
  易于进行网络规划和调整
  故障定位容易
  易于扩展
无线局域网拓扑类型
  无中心拓扑
  有中心拓扑
Notes: 各位同学，今天我们学习一种非常重要的网络形式——无线局域网（WLAN），主要是指我们每天都在使用的Wi-Fi网络，当然也包括蓝牙以及zigbee网络等。
首先，无线局域网相比传统的有线网络，拥有几个非常突出的优点：
1. 灵活性和移动性：这是它最核心的优势。用户可以在信号覆盖范围内自由移动，摆脱了线缆的束缚。
2. 安装便捷：无需破墙掘地、铺设线缆，只需部署一个或多个接入点（AP），就可以快速建立网络覆盖。
3. 易于进行网络规划和调整：网络结构灵活，增加或减少用户、调整覆盖范围都非常方便。
4. 故障定位容易：网络出现问题，通常只需排查无线接入点（AP）或终端，相比排查整条物理线路更为简单。
5. 易于扩展：要扩大覆盖范围或支持更多用户，只需增加AP的数量即可，扩展性很强。
其次，无线局域网主要有两种基本的拓扑结构（组织方式）：
1. 无中心拓扑（Ad-Hoc模式）：也称为对等模式。所有设备之间可以直接通信，不需要中央节点。就像一群人在一个房间里直接对话，适合临时性的快速组网。
2. 有中心拓扑（Infrastructure模式）：这是常用的模式。它需要一个无线接入点（AP） 作为中心节点，所有设备的通信都必须通过AP来转发。这就像所有人通过一个主持人来交流和传递信息，结构更稳定，易于管理，是企业、家庭网络的主流选择。

## Slide 79: IEEE802.11标准系列
 | 802.11 | 802.11a | 802.11b | 802.11g | 802.11n | 802.11ac | 802,11ax
发布时间 | 1997 | 1999 | 1999 | 2003 | 2009 | 2013 | 2016
工作频段 | 2.4GHz | 5 GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4/5GHz | 5 GHz | 2.4/5GHz
非重叠信道 | 3 | 13 (中国5个) | 3 | 3 | 2.4G 3个 5G 13个 | 13 (中国5个) | 13 (中国5个)
调制方式 | FHSS/DSSS | OFDM | CCK/DSSS | CCK/OFDM | MIMO/OFDM | MIMO/OFDM | MIMO/OFDM
理论速率 | 2Mbps | 54 Mbps | 11 Mbps | 54 Mbps | 600 Mbps | 3.47Gbps | 9.6Gbps
实际速率 | 1Mbps | 22 Mbps | 5 Mbps | 22 Mbps | 100 Mbps | 2.2 Gbps | 6Gbps
兼容性 | - | - | - | 802.11b | 802.11a/b/g | 802.11a/n | 802.11 a/b/h/n/ac
 |  |  |  |  | WiFi4 | WiFi5 | WiFi6
Notes: IEEE 802.11网络作为应用最为广泛的无线局域网，我们梳理一下其的发展历程，这些标准系列可以看作是Wi-Fi技术的“家谱”。
这个家族的发展主要体现在四个方面的演进：发布时间、工作频段、调制技术和传输速率。
第一代：开创先河
802.11 (1997)：最早的标准，速度很慢（2Mbps），已淘汰。
第二代：大众普及
802.11b (1999)：工作在2.4GHz频段，速度提升至11Mbps，是早期让Wi-Fi普及的开路先锋。
802.11a (1999)：同期诞生但工作在5GHz频段，采用OFDM技术，速率更高（54Mbps），但成本也高。
第三代：承上启下
802.11g (2003)：工作在2.4GHz，速率达到54Mbps。它兼容了11b，成为当时的主流选择。
第四代：性能飞跃（MIMO时代）
802.11n (Wi-Fi 4, 2009)：首次引入MIMO（多天线）技术，可同时使用2.4G和5G双频段，理论速率高达600Mbps，是第一次重大飞跃。
第五代： Gigabit时代
802.11ac (Wi-Fi 5, 2013)：仅工作在5GHz频段，强化了MIMO，理论速率可达3.47Gbps，进入了千兆无线时代。
第六代：高效时代
802.11ax (Wi-Fi 6, 2019)：最新一代标准，同时支持2.4G和5G频段。它的目标不仅是提升单一设备的速度（高达9.6Gbps），更是通过OFDMA等技术大幅提升多设备连接时的整体网络效率和容量，非常适合现在的智能家居和高密度场景。
从802.11到Wi-Fi 6，就是一个从“能无线”到“更快、更稳、连接更多设备”的进化史。

## Slide 80: IEEE 802.11网络模式
独立基本服务集网络
  IBSS-Independent Basic Service Set
基本服务集网络
  BSS-Basic Service Set
扩展服务集网络
  ESS-Extent Service Set
Notes: 本页PPT我们学习IEEE 802.11无线局域网的三种基本组织模式，也称为服务集。
第一种是独立基本服务集（IBSS），也就是我们常说的Ad-Hoc模式或对等网络。
如图(a)所示，在这种模式下，没有中心设备（如无线路由器）。所有无线工作站（STA）之间可以直接进行通信，自组织成一个临时的对等网络。
它结构简单，适合临时、快速的设备间文件共享，但覆盖范围小，难以管理。
第二种是基本服务集（BSS），这是最常见、最核心的组网模式。
如图(b)所示，它的核心是一个接入点（AP - Access Point）。所有无线工作站（STA）都必须通过这个AP来相互通信或访问有线网络。AP负责管理所有接入的站点，构成了一个覆盖范围明确的基本服务区域（BSA）。我们家里的无线路由器就工作在这个模式下。
第三种是扩展服务集（ESS），这是为了扩大覆盖范围而采用的模式。
如图(c)所示，它由多个BSS（即多个AP） 通过一个分布式系统（DS，通常是有线网络） 连接而成。这样，用户可以在多个AP的覆盖范围内无缝漫游，而网络连接不会中断。大型商场、校园、企业办公楼的全覆盖Wi-Fi就是采用这种模式。
从IBSS到BSS再到ESS，网络的规模、复杂度和可控性逐步增加。

## Slide 81: 802.11 无线局域网相关概念
接入点 (Access Point, AP)：通过该节点，工作站节点可以通信；
工作站 (Station, STA)：连接到IEEE 802.11网络中的设备；
基本服务集(Basic Service Set，BSS)：不需要中间设备直接通信的STA集合；
基本服务区(Basic Service Area，BSA)：BSS的覆盖范围称为基本服务区；
分布式系统 (Distributed System，DS)：将数据帧转发到目标节点；
无线分布式系统(Wireless Distribution System，WDS)：用于在不同802.11网络间传递数据一种特殊DS，AP之间通过无线方式直接通信；
扩展服务集 (Extend Server Set，ESS)：所有通过DS连接的BSS集合；
服务集标识 (Service Set Identifier，SSID)：用来标识一个802.11无线网络；
基本服务集标识 (Basic Service Set Identifier，BSSID)：标识AP管理的BSS；
节点漫游（Station Roaming，SR）:又称为BSS切换（BSS Transition），指STA从一个AP过渡到另一个AP并建立关联的过程。
Notes: 各位同学，要深入理解无线局域网，我们必须掌握其一系列核心概念。这些术语是构建WLAN知识体系的基石。
首先，我们从最基本的元素开始：
工作站（STA）：就是指任何一个接入到无线网络中的终端设备，比如我们的手机、笔记本电脑。
接入点（AP）：这是无线网络的核心枢纽。所有STA之间的通信，以及STA访问有线网络，都必须通过AP来完成。
由AP和STA可以组建网络的基本单元。
基本服务集（BSS）：指的是一个AP所覆盖的、由其管理的所有STA构成的这个基本网络单元。就像一个路由器和连接到它的所有设备。
基本服务区（BSA）：就是指一个BSS的无线信号所能覆盖的物理区域范围。
为了扩大覆盖，需要将多个BSS连接起来：
分布式系统（DS）：通常指连接多个AP的有线骨干网络（如以太网），它负责在不同的BSS之间转发数据。
扩展服务集（ESS）：就是由同一个分布式系统互联的多个基本服务集所组成的一个更大的逻辑网络。用户可以在扩展服务集内无缝移动，这就是漫游。
最后，是几个关键的标识符和过程：
服务集标识（SSID）：这是我们给无线网络起的名字，是用户选择网络时看到的标识。
基本服务集标识（BSSID）：这是每个AP无线接口的唯一MAC地址，用于在网络内部唯一标识一个BSS。
节点漫游（STA Roaming）：指的就是一个STA从一个AP的覆盖范围移动并切换到另一个AP的过程，这是实现ESS内无缝移动的关键技术。通常是在二层漫游。

## Slide 82: 802.11 无线局域网相关概念

## Slide 83: 802.11 体系结构
Notes: 各位同学，现在我们剖析一下IEEE 802.11协议的体系结构，理解它是如何协调多个设备在共享的无线媒介上有序工作的。
802.11协议的核心设计在于其MAC子层，它提供了两种截然不同的媒介访问控制功能：
分布协调功能（DCF- Distributed Coordination Function)）：这是最重要、最核心、且强制实现的机制。它采用基于竞争的分布式访问方式，其核心就是CSMA/CA（载波侦听多路访问/冲突避免） 协议。设备在发送前先侦听信道，并通过随机回退等机制来尽力避免冲突。这是我们当前Wi-Fi网络的工作基础。
点协调功能（PCF-Point Coordination Function）：这是一种集中式的控制方式。由一个中央节点（通常是AP）轮流询问各个站点，为其分配传输机会。PCF是以DCF作为基础扩展的，它是一项可选功能。
在物理层，802.11标准家族则定义了一系列不同的调制、编码和天线技术来实际传输数据，例如：
802.11a/g 采用的 OFDM
802.11b 采用的 扩频
802.11n/ac/ax 采用的 MIMO-OFDM
总体而言， 802.11的体系结构是，MAC层用DCF 作为主力来解决“谁来说”的问题，而物理层的各种技术则解决“怎么说得更快更稳”的问题。

## Slide 84: IEEE 802.11的MAC子层
分布协调功能子层
  DCF—Distributed Coordination Function
  数据传输的基本方式，作用于信道竞争期
  保证每个节点使用CSMA算法来竞争信道的发送权，是必须的；
点协调功能子层
  PCF—Point Coordination Function
  工作于非竞争期，使用集中控制接入算法
  保证某些节点能优先使用信道，可选的。
DCF与PCF总是交替出现的
Notes: 各位同学，现在我们剖析一下IEEE 802.11协议的体系结构，理解它是如何协调多个设备在共享的无线媒介上有序工作的。
802.11协议的核心设计在于其MAC子层，它提供了两种截然不同的媒介访问控制功能：
分布协调功能（DCF- Distributed Coordination Function)）：这是最重要、最核心、且强制实现的机制。它采用基于竞争的分布式访问方式，其核心就是CSMA/CA（载波侦听多路访问/冲突避免） 协议。设备在发送前先侦听信道，并通过随机回退等机制来尽力避免冲突。这是我们当前Wi-Fi网络的工作基础。
点协调功能（PCF-Point Coordination Function）：这是一种集中式的控制方式。由一个中央节点（通常是AP）轮流询问各个站点，为其分配传输机会。PCF是以DCF作为基础扩展的，它是一项可选功能。
在物理层，802.11标准家族则定义了一系列不同的调制、编码和天线技术来实际传输数据，例如：
802.11a/g 采用的 OFDM
802.11b 采用的 扩频
802.11n/ac/ax 采用的 MIMO-OFDM
总体而言， 802.11的体系结构是，MAC层用DCF 作为主力来解决“谁来说”的问题，而物理层的各种技术则解决“怎么说得更快更稳”的问题。

## Slide 85: CSMA/CA协议
802.3采用CSMA/CD协议进行共享信道的控制，IEEE 802.11采用CSMA/CA进行无线共享信道控制。
  冲突检测要求无线网卡必须能够同时收发信号，高频无线电子电路难以实现；
  无线网络环境存在的隐藏节点和暴露节点问题导致冲突检测困难；
  无线局域网中的节点间距可能很远，信号衰减可能造成其他节点无法检测到冲突。
Notes: 各位同学，我们都知道有线以太网（802.3）使用CSMA/CD（载波侦听多路访问/冲突检测）协议来控制共享信道。那么，为什么我们的无线局域网（802.11）却要采用CSMA/CA（冲突避免）协议呢？这背后有三个核心原因：
第一，硬件上难以实现。
CSMA/CD要求网卡能边发送边监听（即同时收发），以便在发送时能检测到冲突。但在高频无线电路中，设计一个能同时收发强大信号的设备非常困难，且成本极高。无线设备通常无法在发送信号的同时清晰地监听信道。
第二，无线环境存在“隐藏节点”和“暴露节点”问题。
这是最关键的原因，导致冲突检测困难；关于“隐藏节点”和“暴露节点”问题的细节内容在下页PPT讲述。
第三，信号衰减导致冲突检测失灵。
无线网络中节点间距可能很远，信号在传播过程中会衰减。可能两个距离很远的节点同时发送，在中心节点（如AP）处发生了冲突，但由于信号衰减，这两个发送节点都无法收到对方足够强的信号来检测到这次冲突。
正因为以上三点，CSMA/CD的“先侦听、边发送边检测、冲突后重传”机制在无线环境下几乎无法工作。 因此，802.11转向使用CSMA/CA，其核心思想从“检测冲突”转变为“主动避免冲突”，通过预约信道（RTS/CTS） 和随机回退等机制来最大限度地减少冲突的发生。

## Slide 86: 隐藏节点与暴露节点问题
A给B发送信号时，C看不到；此时C再给B发送信号，导致冲突。
B给A发送信号时，C看到了；实际上此时C给D发送信号并不会冲突。
Notes: 现在我们来看隐藏节点和暴露节点的细节。
首先，大家看图示的第一个场景，这是隐藏节点问题。
节点A正在向节点B发送数据。节点C在A的信号覆盖范围之外，它“听”不到A正在发送，因此它误以为信道是空闲的。此时，如果C也向B发送数据，那么两路信号就会在B这个接收点发生冲突，导致传输失败。
隐藏节点问题的原因：多个发送方之间彼此听不见，但同一接收方能同时收到它们，从而引发冲突。 这是导致无线网络冲突的主要原因。
接下来，我们看第二个场景，这是暴露节点问题。
节点B正在向节点A发送数据。节点C在B的信号覆盖范围内，它“听”到了B的发送，因此它认为信道繁忙，为了避免冲突而不敢发送。但实际上，C的目标是向D发送数据。 由于C给D发送信号并不会干扰到A接收B的信号（反之亦然），所以这次传输本来是可以成功进行的。
暴露节点问题的原因：不必要的侦听抑制了本该可以进行的并行传输，从而降低了信道的空间复用率和整体效率。
隐藏节点问题增加了冲突，而暴露节点问题降低了效率。这两个问题都是由无线信号传播的广播特性和有限的传输范围造成的，是设计无线MAC协议（如CSMA/CA）必须考虑和解决的核心问题。

## Slide 87: CSMA/CA工作流程
Notes: 各位同学，现在我们来看CSMA/CA（冲突避免） 协议的具体工作流程。
从PPT的示意图上可以看出，整个过程可以看作是发送数据前的一次“信道预约”：
1. 发起请求（侦听与请求）：
发送方A首先侦听信道。若空闲一个DIFS（分布式帧间间隔）时间后，它并不直接发送数据，而是先发送一个很短的RTS（请求发送） 帧。这个帧包含了后续数据传输所需的持续时间。
2. 广播许可（清除与回复）：
接收方B收到RTS后，等待一个SIFS（短帧间间隔）时间——SIFS比DIFS更短，拥有最高优先级——然后回复一个CTS（允许发送） 帧。CTS帧也同样包含了这次通信的持续时间。
3. 预约生效（网络分配向量NAV）：
RTS和CTS帧就像一个“广播公告”。周围所有听到它们的节点（如图中的其他站点C和D）都会根据帧中携带的持续时间信息，设置自己的NAV（网络分配向量）。NAV就是一个倒计时器，在此期间，它们认为信道已被占用，会主动延迟自己的访问，从而避免了冲突。
4. 数据传输与确认：
发送方A收到CTS后，再等待一个SIFS，便开始发送DATA（数据帧）。
接收方B成功接收数据后，再等待一个SIFS，回复ACK（确认帧）完成整个流程。
CSMA/CA通过 RTS-CTS-Data-ACK 的四次握手机制，并利用NAV虚拟载波侦听，巧妙地解决了隐藏节点问题与隐藏节点问题，实现了冲突避免。

## Slide 88: 虚拟载波侦听
在发送者发送的RTS帧中包含了节点发送数据所需要占用信道的时间；
其他节点根据这个占用信道时间信息建立网络分配矢量（NAV—Network Allocation Vector）定时器，指示在进行下次信道空闲检测前还需等待的时间；
虚拟载波侦听：NAV机制使得节点不需要时刻监听无线信道状态却可以确定信道何时变成空闲。
Notes: 最后我们学习CSMA/CA协议中一个非常巧妙的机制——虚拟载波侦听。
它的核心是一个叫做NAV（网络分配向量） 的定时器。这个机制解决了无线网络中物理载波侦听的局限性。
虚拟载波侦听的工作流程如下：
1. 信息广播：当发送者准备通信时，它会在RTS（请求发送） 帧中携带一个关键信息，即本次数据传输总共需要占用信道的预估时间。
2. 设置NAV：周围所有接收到这个RTS帧（或随后由接收方回复的CTS帧）的节点，它们并不会去解析整个数据帧，但会读取这个“占用时间”字段，并据此设置自己的NAV定时器。这个定时器就像一个倒计时钟，告诉节点：“在倒计时结束前，信道都处于忙碌状态”。
3. 虚拟侦听：在NAV倒计时期间，即使物理上的信道是空闲的，也会认为信道是“忙”的，从而推迟自己的发送。这就相当于进行了一次“虚拟”的载波侦听。
虚拟载波侦听的巨大优势在于：它使得节点不需要时刻保持高功耗的物理信道监听，能高效地确定信道何时会变为空闲。这不仅节省了能量，更重要的是，它通过这种“信令预约”的方式，有效地避免了隐藏节点等问题造成的冲突，极大地提高了无线信道的利用效率。

## Slide 89: 蓝牙网络
蓝牙技术适用于短距离无线通信，工作于全球可用的2.4GHz ISM频段，采用跳频技术，传输率为1Mbps，采用时分双工（TDD）方案进行全双工通信。
蓝牙组网方式
  微微网（Piconet）：以自组织组网方式（Ad Hoc）连接的一种微型网络，由1个主设备单元和最多7个从设备单元构成。
  散射网（Scatternet）单个微微网规模、距离都受限，多个微微网互连在一起就构成了蓝牙散射网。
Notes: 各位同学，本次知识点我们学习另外两种短距离、低功耗无线局域网，即蓝牙网络与Zigbee网络。
先介绍蓝牙（Bluetooth）技术。蓝牙是一种适用于极短距离（通常10米内）的无线通信技术。它有以下几个技术特点：
它工作在2.4GHz的ISM这个全球免费的公共频段。
为了在嘈杂的公共频段中稳定通信，它采用了跳频（FHSS） 技术，以每秒1600次的速率在不同的频率间切换，有效抗干扰。
其经典版本的传输速率约为1Mbps。
它采用时分双工（TDD） 方案来实现全双工通信，即通过时间片的交替，在同一频率上实现数据的双向传输。
蓝牙的组网方式非常有特色，主要分为两种：
1. 微微网（Piconet）：这是蓝牙最基本的网络单元。它是一个ad-hoc（自组织） 的微型网络，采用主从结构：由1个主设备（Master，如手机）和最多7个活跃的从设备（Slave，如耳机、手表）构成。主设备控制时钟和跳频序列，从设备与之同步。
2. 散射网（Scatternet）：单个微微网的覆盖范围和设备数量都有限。为了扩大网络规模，多个微微网可以互连，形成一个更大的网络，这就是散射网。一个微微网中的主设备可以成为另一个微微网中的从设备，起到桥接的作用。

## Slide 90: 蓝牙微微网和散射网
微微网
散射网
Notes: 各位同学，下面我们通过PPT的示意图来具体理解蓝牙的两种组网形态：微微网（Piconet） 和散射网（Scatternet）。
微微网（Piconet）是蓝牙网络最基本的构建单元。
每个微微网都遵循严格的 “一主多从” 结构，图中微微网包含有一个主设备（Master, M） 和最多7个活跃从设备（Slave, S），主设备负责同步和调度整个网络。
那么，什么是散射网（Scatternet） 呢？
散射网就是由多个微微网（椭圆形边界标记）相互连接而形成的更大范围的网络。
它的关键机制是：一个设备可以同时属于多个微微网。请注意图中设备的角色：
B1: M/S/S，这表示该节点跨越3个微微网，在箭头指向节点的微微网中节点充当从设备，在箭头指出所在的微微网中节点充当主设备；
B1: M/S 表明该节点充当一个微微网的主设备以及另一个微微网的从设备；
B1: S/S表明该节点充当两个微微网的从设备。

## Slide 91: ZigBee网络
Zigbee是一种应用于短距离范围内，低传输速率的无线通信技术，对应于IEEE 802.15.4标准。
构成：协调器（只有一个）、路由器、终端。
Notes: 与蓝牙比较类似的无线局域网就是ZigBee。ZigBee是一种专为短距离、低传输速率、低功耗应用场景设计的无线通信技术，其底层标准对应的是IEEE 802.15.4。它非常适合智能家居、工业传感等需要设备长期在线但数据量不大的领域。
一个ZigBee网络通常包含三类设备，它们共同构成一个有序的网络架构：
1. 协调器：这是整个网络的核心与管理者，一个网络中有且只有一个。它负责网络的初始化、地址分配和维护，是网络的起点。
2. 路由器：扮演中继和扩展的角色，负责转发数据，扩大网络覆盖范围，并帮助其他设备接入网络。
3. 终端设备：通常是功耗极低的传感或控制设备（如温度传感器），它们通过路由器或协调器接入网络，完成具体的数据采集或执行任务。
ZigBee支持星状网和网状网两种拓扑结构。从图例中可以看到，设备之间可以形成多跳路由，组成一个具有自组织、自愈合能力的可靠网络——单个节点故障不会导致整个网络瘫痪。
总体而言，ZigBee通过其低功耗、多跳路由和稳定的网络结构，为物联网应用提供了一个高度可靠的通信解决方案。

## Slide 92: 移动网络
移动网络（mobile network）/蜂窝网络（cellular network）
是一种移动通信硬件架构，利用无线电波在空间传递信息
分类：模拟蜂窝网络和数字蜂窝网络
核心问题：有限可用频率有秩序地提供给更多用户使用而不相互干扰。

## Slide 93: 移动网络基本结构
移动站点（Mobile Station，MS）：即用户设备，可以是车载台、便携台和手机等
基站子系统（Base Station System，BSS）：包括基站收发台（Base Transceiver Station，BTS）和基站控制器（Base Station Controller，BSC）
移动交换中心（Mobile Switching Center，MSC）：提供网络系统管理功能